目     录

一  综合应急预案	4

1.1 总   则	4

1.2 事故风险描述	8

1.3 应急组织机构及职责	41

1.4 预警及信息报告	51

1.5 应急响应	57

1.6 信息公开	65

1.7 后期处置	65

1.8 保障措施	67

1.9 应急预案管理	71

二  专项应急预案	78

2.1 瓦斯爆炸事故专项应急预案	78

2.2 煤尘爆炸事故专项应急预案	110

2.3 顶板事故专项应急预案	143

2.4 水灾事故专项应急预案	170

2.5 火灾事故专项应急预案	199

2.6 提升运输事故专项应急预案	236

2.7 电气事故专项应急预案	265

2.8 民爆物品事故应急预案	289

2.9 地震事故专项应急预案	304

2.10 有毒有害气体中毒事故专项应急预案	322

2.11 职业卫生引发的次生灾害事故专项应急预案	348

三  现场处置方案	359

3.1 火灾事故现场处置方案	363

3.2 瓦斯爆炸事故现场处置方案	369

3.3 有毒有害气体超限事故现场处置方案	374

3.4 顶板事故现场处置方案	379

3.5 水灾事故现场处置方案	384

3.6 提升运输事故现场处置方案	388

3.7 电气事故现场处置方案	394

3.8 爆炸物品事故现场处置方案	398

3.9 煤尘爆炸事故现场处置方案	403

3.10 地震事故现场处置方案	408

3.11 职业卫生引发的次生灾害事故现场处置方案	415

四  附件	421

4.1 应急部门、机构人员联系方式	421

4.2 应急物质装备	427

4.3 规范化格式文本	434

4.4 南沟煤业应急风险评估	437

4.5 通信系统及物质装备维护、保养方案	443

4.6 应急救援体系响应程序图	453

4.7 事故电话通知顺序	454

4.8事故上报流程图	455

4.9 应急提供图纸	456

4.10 有关协议	456

# 一  综合应急预案

## 1.1 总   则

1.1.1、编制目的

为有效保障南沟煤业公司职工和群众生命财产安全，做到在事故或重大事故隐患出现时能及时处理，在重大人身伤害事故和重大非人身伤害事故发生时，能够迅速、有效和有序地实施应急救援，采取有效措施，防止灾情和事故的进一步蔓延，认真做好重、特大事故后的应急处理工作，做到应急行动协调一致，维护社会稳定，保证遇险人员得到及时有效的救助，进一步增强应对和防范煤矿安全生产事故风险和事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。根据国家安全生产法律法规和上级有关规定，特制定南沟煤业公司安全生产事故应急预案。

1.1.2、编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号2014年8月31日）

2、《中华人民共和国煤炭法》（主席令第5号2013年6月29日）

3、《中华人民共和国矿山安全法》（主席令第65号2009年8月27日）

4、《中华人民共和国消防法》（主席令第29号2019年4月23日）

5、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第69号2007年8月30日）

6、《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号2014年1月1日）

7、《生产事故应急条例》（国务院令第708号2019年4月1日）

8、《煤矿安全监察条例》（国务院令第638号2013年7月26日）

9、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号2014年7月9日）

10、《工伤保险条例》（国务院令第586号2011年1月1日）

11、《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第653号2014年7月29日）

12、《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国务院1987年12月3日）

13、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号2007年6月1日）

14、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号2009年5月1日）

15、《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局令第87号2016版）

16、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号2019年9月1日）

17、《突发事故应急演练指南》（应急办函[2009]62号2009年9月25日）

18、《生产安全事故应急演练基本规范》（GB/T9007-2013）

19、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）

20、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013）

21、《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）

22、《生产过程危险和有害因素与代码》（GB/T13861-2009）

23、山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司《安全风险辨识评估报告》

1.1.3、适用范围

本预案适应于我公司所辖范围内井上、下发生的瓦斯爆炸、煤尘爆炸、炸药爆炸、顶板事故、运输事故、机电事故、水灾、火灾以及各类突发事件等可能造成一般或较大事故重大人身伤亡或财产损失事故的应急救援，当事故扩大发生重大或特大事故时，上报上级部门要求增援，上级救援指挥机构认为需要启动对应应急救援预案进行应急救援。

本预案并与上级《大运华盛能源集团生产安全事故应急预案》、《宁武县生产安全事故应急预案》相衔接。

1.1.4、应急预案体系

表1-1 山西宁武南沟煤业有限公司应急预案体系

| 预案名称 | 预案类别 | 预案组成内容 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一．综合预案 | 综合类 | 生产安全事故综合应急预案 | 1项 |
| 二．专项预案 | 自然灾害事故类 | 地震事故灾害事故专项应急预案 | 11项 |
|  | 矿井灾害事故类 | 瓦斯爆炸事故专项应急预案 |  |
|  |  | 煤尘爆炸事故专项应急预案 |  |
|  |  | 火灾事故专项应急预案 |  |
|  |  | 电气事故专项应急预案 |  |
|  |  | 提升运输事故专项应急预案 |  |
|  |  | 顶板事故专项应急预案 |  |
|  |  | 水灾事故专项应急预案 |  |
|  |  | 有毒有害气体事故专项应急预案 |  |
|  | 公共安全卫生类 | 职业卫生引发的次生灾害事故专项应急预案 |  |
|  |  | 民爆物品事故专项应急预案 |  |
| 现场处置方案 | 自然灾害事故类 | 地震事故灾害事故现场处置方案 | 11项 |
|  | 矿井灾害事故类 | 瓦斯爆炸事故现场处置方案 |  |
|  |  | 煤尘爆炸事故现场处置方案 |  |
|  |  | 火灾事故现场处置方案 |  |
|  |  | 电气事故现场处置方案 |  |
|  |  | 提升运输事故现场处置方案 |  |
|  |  | 顶板事故现场处置方案 |  |
|  |  | 水灾事故专项应急预案 |  |
|  |  | 有毒有害气体事故现场处置方案 |  |
|  | 公共安全类 | 职业卫生引发的次生灾害事故现场处置方案 |  |
|  |  | 民爆物品事故现场处置方案 |  |

1.1.5、应急工作原则

1、以人为本，安全第一。煤矿安全生产事故应急救援工作要始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少煤矿事故灾难造成的人员伤亡和危害。

2、统一领导，分级管理。南沟煤业公司在上级安全生产机构的统一领导下，负责指导、协调，南沟煤业公司事故灾难应急救援工作。应急救援指挥部各分管小组按照各自职责和权限，负责事故灾难的应急管理和应急处置工作。

3、依靠科学，依法规范。遵循科学原理，充分发挥专家的作用，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的装备、设施和手段。依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

4、预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对煤矿事故的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训和演练，做到常备不懈。将日常管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一队多能；培养兼职应急救援力量并发挥其作用。

5、迅速有效，反应快捷，措施果断。

应急救援体系的特点是“紧急”，时效性尤为重要，应急救援体系的建设必须达到启动迅速、措施得力，同时救援活动的成功，很大程度上取决于方法、措施得当，因此快速响应原则必须严格遵守，避免盲目救援。

## 1.2 事故风险描述

1.2.1、矿井概况

1、地理位置及交通条件：

（1）矿井地理位置

山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司矿井位于宁武县县城东北凤凰镇南沟村一带6.0km处，行政管辖隶属于宁武县凤凰镇，其井田地理坐标为东经112°22′47″～112°25′13″，北纬 38°59′42″～39°01′33″。

（2）交通

本矿井西6.0km处宁武县城有北同蒲铁路通过，北距大同市159.0km可接京包线、大秦运煤专用线，朔黄运煤专线从宁武县城通过，宁武南100.0km可连京原线，宁武南200.0km可与石太线、晋焦线及南同蒲线相连，铁路交通便利，晋煤外运条件优越。

井田中部有大运公路通过，东距108国道、208国道及大运高速公路约50.0km，西75.0km可与209国道相连，公路交通方便，可作为晋煤外运的辅助通道。交通较为便利。（见交通位置图）

井田交通位置图

2、邻近矿井

井田北部与山西宁武德盛煤业有限公司相接，东、南与大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿交界，西与山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司接壤。详见四邻关系示意图2-1-2。

图2-1-2 四邻关系图

与本井田相邻各煤业有限公司基本情况简述如下：

1、山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司

井田西部为山西宁武大运华盛庄旺煤业有限公司，现为生产矿井，始建于1985年，2004年建成投产。兼并重组后生产能力90万t/a。其采空区位于井田西部的背斜NW翼，本井田在NE翼，采空区积水对本井田开采没有影响。

2、山西宁武德盛煤业有限公司：

井田北界邻矿：山西宁武煤业有限责任公司作为主体，将原山西宁武德盛煤业有限公司和山西宁武雨田煤业有限公司2处地方煤矿兼并重组整合为1处，生产能力为90万t/a，矿井正常涌水量大约为26m3/h，最大涌水量大约为34m3/h。经调查，与矿井北界东段相邻的德盛煤业公司原德盛矿区2、5号煤层存在积水区，但井田南2、5号煤层均未布置采区，目前对本矿开采尚无影响，

3、大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿

井田东、南界与大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿相连，批准开采2、5号煤层，现开采5号煤层，正常涌水量1.5m3/h，最大涌水量1.8m3/h，为低瓦斯矿井，其采（古）空区在其井田的东部，积水对本井田没有影响。该矿与本矿互无越界开采现象。

1.2.2、生产系统简况

1、井田开拓及采区布置

南沟公司开拓方式为“平硐+斜井+立井”联合开拓方式。开采标高+1971～892m,开采水平为+1490m。矿井目前共有4个井筒，分别是主斜井（地面标高+1556.631m）、副平硐（地面标高+1540.867）、进风斜井（地面标高+1582.893m）回风立井（地面标高+1600.535）。

5号煤层布置+1490m水平轨道大巷、+1490m水平运输大巷和+1490m水平进风行人大巷，采区布置5号煤层运输下山、5号煤层轨道下山、5号煤层回风下山进行开采。

2、3号煤层采用联合准备共用下山的开采方式，在2号煤层底板布置集中辅助运输下山，在3号煤层中布置集中运输下山，在2号煤层顶板布置集中回风下山。

矿井布置2个生产采区，分别为2、3号煤层一采区、5上、5号煤层四采区。矿井目前在2号煤层布置1个回采工作面；2号煤层布置2个顺槽掘进工作面；矿井目前在5号煤层布置1个回采工作面。

采煤方法为走向长壁综合机械化放顶煤一次性采全高，顶板管理采用全部垮落法。工作面回采工艺采用后退式。巷道掘进采用综掘机施工。巷道支护形式：顶为“锚网+工字钢+锚索”联合支护；两帮为“锚网+钢托盘”支护。

2、主副运输系统

矿井主运输系统装备一部胶带输送机担负全矿井煤炭运输任务。主斜井带长480m,带宽1200mm,带速1.6m/s,运输能力800t/h，倾角13°～20°，功率2×250kw。主要大巷、采区大巷运输系统全部为胶带机运输。

矿井辅助运输选用无轨胶轮车、蓄电池电机车和防爆单滚筒绞车共同担负全矿井矸石、材料设备的运输任务。

3、供电系统

本矿井地面工业场地现有一座35kV变电所，两回35kV线路引自大运华盛公司35kV变电站35kV不同母线段，两回线路同时运行，一回工作，一回(带电)备用，当任一回路发生故障，另一回线路仍能保证全矿井负荷用电，高压下井，井下安装630kVA和1000kVA变压器各一台。

4、供排水系统

本矿井地面生活用水由现有的深水井供给，深水井水源取自奥灰水含水层，水量丰富，水质优良，可作为地面生产、生活用水的供水水源。另建有生活高位水池1座：V=300m3、消防高位水池1座：V=500m3和工业场地地面降尘洒水、绿化及储煤场降尘给水静压清水池1座： V=300m3。

根据矿井地质报告及矿井水文地质类型划分报告，矿井水文地质类型为中等。

井下消防洒水给水系统(包括井下水处理站)

采用超高速污水处理一体机对井下水进行处理，处理站规模为90.0m3/h，设置2套处理能力分别为60.0m3/h和30.0m3/h的污水处理一体机。

矿井正常涌水量41.0m3/h，最大涌水量为68.2m3/h，井下中央水泵房设于井底车场，采用主、副水仓，有效容量为1720m3。

中央水泵房选用3台MD155-30×10型水泵，额定流量为155m3/h，最大涌水时为2台工作，1台备用。排水能力满足矿井正常及最大涌水期间排水需要。

四采区水泵房选用3台MD155-67×4型水泵，额定流量为155m3/h，最大涌水时为2台工作，1台备用。排水能力满足矿井正常及最大涌水期间排水需要。

五采区水泵房选用3台MD280-65×7型水泵，额定流量为280m3/h，最大涌水时为2台工作，1台备用。排水能力满足矿井正常及最大涌水期间排水需要。

5、通风系统

矿井通风方式为中央并列式，主通风机工作方式为抽出式，现有进风井3个，分别为主斜井、副平硐、进风斜井，回风立井1个（垂深320m，净直径6.0m，净断面28.26m2）。安装2台FBCDZ№26/2×500型防爆对旋轴流式通风机。

综采工作面配风量1101m³/min, 掘进工作面双巷掘进，利用全风压局部通风机FBD-No6.3/2×37型向工作面供风。所有掘进工作面均实现了“三专两闭锁”及双风机、双电源自动切换。

6、防尘系统

全矿井共安设永久消防管路9350m，临时消防管路约11600m。

采煤机、综掘机、井下巷道、转载点、卸载点均安装有喷雾装置，综采工作面架间安设负压诱导除尘系统。

与井筒连接的主要运输、材料、进风大巷，回风巷道、采掘工作面进、回风顺槽等巷道中，均设置有隔爆棚。

7、防灭火系统

南沟公司2#、3#、5#煤层自燃发火等级均为Ⅱ级，发火期2#煤83天、3#煤81天、5#煤80天。自建矿以来目前未发现有自然发火的征兆。根据防治矿井自燃发火的实施方案，公司装备一套移动式阻化剂喷洒压注系统和一套KDZS-1型多功能煤矿防灭火灌浆系统，作为公司的防灭火之用。矿井另配有一套KSS-200型束管采样系统，进行监测监测。

井下所有配电点和电器设备安装点均配置有灭火器和沙箱。

8、地面工作场区及生产辅助系统

现有工业广场由大运公路分为南北两块，北部区分为主生产区、辅助生产区、进风井区、行政办公区，南部区主要为生产区。回风立井工业场地位于井田东南部，现有工业场地东南侧，两个场地距离1.2km。

工业场地(生产区、辅助生产区、进风井区、行政办公区)占地面积为11.62ha，爆炸材料库占地面积0.30ha, 排矸场占地面积2.0ha，回风立井工业场地占地面积0.48ha，矿井总占地面积14.88ha。

1.2.3、采掘工作面及设备配套

1、综采工作面

回采工作面采用长壁综采放顶煤采煤工艺，全部垮落法管理顶板。工作面为一进一回两巷布置。运输顺槽为机轨合一巷，规格为净宽4.8m,净高3.2m。回风顺槽为材料运输巷，规格为净宽4.0m,净高3.2m。工作面长度为148m，煤层厚度5.93m，其中割煤高度2.7m，放顶煤高度3.23m，采放比为1：1.2。安装MG250/600型采煤机，ZF7200/20/32型中间液压支架，ZFG7200/20.5/33型过渡支架，SGZ800/2型前部刮板输送机、SGZ800/2型后部刮板输送机、SZZ-900/280型转载机、PCM/200型破碎机、顺槽可伸缩带式输送机型号DSJ-120/2×335。工作面采用“两班制”作业方式。正规循环率为80%，日循环数6个，循环进度0.8m。运输顺槽、回风顺槽超前20m采用两排单体柱配合1.0m长金属铰接顶梁进行支护，铰接梁呈走向布置（与巷道平行），两排单体柱间排距为800×1000mm。

2、综掘工作面

为保证工作面的正常衔接及尽快形成2、5号煤层配采项目，在2号煤层布置2个综掘工作面。

采用EBZ-260掘进机掘进，DSJ-80／2×75型带式输送机运煤。顶板均采用锚索、锚杆、钢带、金属网联合支护。

1.2.4、机构设置及安全生产

1、机构设置

目前公司设置20个科室编制。

机关“一库二办二中心十五科室”：综合办、党工办、生产调度中心、生产信息监控中心、培训科、生产科、技术科、地测科、机电科、运输科、安检科、一通三防科、职业卫生科、财务科、销售科、供应科、环保科、劳资科、保卫科、火工品库。

生产队伍配置：1个综采队，一个开拓队，2个综掘队。

生产辅助系统设置：机电队、辅助运输队、通风维修队、无轨胶轮车队。

全矿在册职工782人。其中：本科34人，大、中专以上学历558人，高中学历183人，高中以下学历7人，其中:初级职称143人，中级职称23人，高级职称1人。

1.2.5、“六大安全避险系统”基本情况

（一）监测、监控系统

矿井安全监测监控系统为KJ95N型，实现了双机热备，系统具备断电状态、馈电状态、报警、实时监测、显示、存储、打印、故障闭锁、风电闭锁、瓦斯电闭锁功能。按标准规定装有瓦斯、负压、温度、一氧化碳、风速、风门、设备开停、水位、烟雾各类传感器258台，分站29台。系统运行稳定可靠，安全监测监控仪器仪表严格按规定配备，数量满足要求，有专职人员进行维护检修并按规定及时进行校验。瓦斯断电、风电闭锁装置的报警、断电、复电浓度设置均符合《煤矿安全规程》要求。

（二）人员定位系统

矿井安装一套KJ69J型人员定位系统，实现了双机热备，井下安装有KJF80.1人员定位分站15台，人员定位卡700个。系统具备人员出入井、出入重点区域、出入限制区域、出入巷道分支方向等监测功能，对入井人员实时信息显示功能，能够及时掌握入井人数，并实行人员轨迹再现，实现了查询、自诊断、打印、双向警示、手持自救等功能。

（三）压风系统

主井工业广场压风机房安装了DH-175A型排气量24m3/min空压机三台，压风主管路为Φ133mm无缝钢管，沿主井筒敷设至井下，支管路采用Φ108mm无缝钢管接入各用风地点。井下各采掘地点按规定安装有压风自救装置。

（四）通信联络系统

调度装有DH-TKB08型数字程控调度交换机，具有电话录音、双向语音通讯、组呼、群呼、强拆、强插等功能。平地各部门、岗位、井下各工作地点按规定安装电话80部，矿井平地办公室、调度室、监控室、财务室以及井下变电所还安装了外线直播电话，井下各地点安装了KT325无线通信系统和KT190应急语音广播系统，实现了井上下、各岗位及对外联络畅通。

（五）供水施救系统

主井地面工业广场内建有300m3 水池，沿主井筒接至井下，主干管采用Φ108mm无缝钢管，支管采用Φ108mm无缝钢管，井下巷道均每隔50m设一个供水阀门，各用水地点配有减压阀、压力表、水龙头， 满足供水施救需要。

（六）紧急避险系统

现矿井共建有4座永久避难硐室。

在暗斜井井底轨道大巷北侧布置有1个井底永久避难硐室，井底永久避难硐室的可容纳人数为80人，最大容纳人数为96人。

在1490轨道大巷北侧附近构筑1个采区永久避难硐室，永久避难硐室的可容纳人数为100人，最大容纳人数为120人。

在2、5号煤层下山底部各布置一个永久避难硐室分别为一采区永久避难硐室、四采区永久避难硐室。一采区永久避难硐室、四采区永久避难硐室的可容纳人数均为70人，最大容纳人数为80人。

1.2.6、危险源与风险分析

在矿山重大事故中，导致人员和财产重大损失的根源，有系统内危险特质，如瓦斯、可燃物、爆炸性煤尘；也有系统外的自然界失控的能量和物质，如顶板事故中具有很大热能的岩石，突水事故中有很大压力的地下水或地表水，根据我公司矿井的特点，公司煤矿重大危险源有以下几种：矿井瓦斯爆炸事故重大危险源，矿井火灾事故重大危险源，矿井顶板事故重大危险源，矿井突水事故重大危险源，矿井煤尘爆炸事故重大危险源。所有生产矿井都有发生重特大事故的潜在可能性，以上危险源可能造成人员和财产重大损失，破坏和影响采掘工作面、采区以至整个矿井的系统、巷道、设备和设施等，后果一般局限于矿井内部。

（一）主要危险源

1、矿井存在的危险及有害因素的种类主要有水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输、有毒有害气体、电气、民爆物品等其它因素。

| 序号 | 危险源 | 危险 程度 | 诱因 | 影响 范围 | 危害后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯 | 多为一般性事故，可能引起瓦斯爆炸从而引发煤尘造成矿井重大或特大事故 | 掘进工作面、采煤工作面瓦斯积聚，遇达到引发爆炸的发热源 | 全矿井 | 爆炸产生的高温高压、冲击波，引起煤尘爆炸，造成人员伤亡，破坏巷道和器材设施，爆炸后生成大量的有害气体，造成人员中毒死亡 |
| 2 | 煤尘 | 煤尘爆炸造成矿井重大或特大事故 | 掘进工作面、采煤工作面煤尘积聚遇达到引发爆炸的发热源，瓦斯爆炸引发 | 全矿井 | 爆炸产生高温高压、冲击波、可引起矿井火灾、烧伤人员，损坏设备，推倒机架，造成冒顶，爆炸后生成大量的有毒有害气体，造成人员伤亡、中毒 |
| 3 | 顶板 | 煤层顶板冒落或片帮多为一般性事故；塌陷可能造成重大或特大事故 | 在于开采过程中矿山压力的活动所造成顶板变形，如果顶板管理不当，支护质量不好，就会出现断裂、垮落、片帮或局部冒顶。 | 采掘工作面，采空区、各个巷道硐室 | 顶板大面积垮落，造成瓦斯涌出，人员伤亡、设备损坏、生产中止 |
| 4 | 水灾 | 突水淹井会造成矿井重大或特大事故发生 | 对矿井水文地质条件了解不清、盲目开采。超层越界开采，破坏防、隔水煤柱。防治水技术力量及从业人员相关知识匮乏。对已有水患未采取有力措施。雨季暴雨期井上下水情监测不够。未进行或者违章探放水。水害防治监管制度不落实 | 临近采空区的采掘工作面巷道 | 不仅可能淹没巷道、工作面及井下设备，甚至可能毁灭整个矿井，造成严重的财产损失和人员伤亡。 |
| 5 | 民爆物品 | 意外爆炸会造成重大事故 | 炸药雷管在储存、运输和使用过程中都有发生意外爆炸的可能。 | 全矿井 | 造成人员的伤亡、中毒和机械设备和建筑的破坏。还会导致瓦斯爆炸和顶板事故。 |
| 6 | 火灾 | 火灾产生有毒有害气体，严重时可能引发瓦斯事故等矿井重大或特大事故 | 回采率低，采空区浮煤多，开采周期超过自燃发火期；工作面采后封闭不及时；通风系统不合理，造成工作面及采空区温度过高。电气设备失爆、电线短路、漏电，产生电弧火花；职工安全意识淡薄，技术素质不高，违章作业； | 采掘工作面，运输大巷 | 导致人员中毒、窒息，造成人员伤亡，破坏矿井通风系统；引发瓦斯、煤尘爆炸，造成更大的恶性事故；破坏工人作业环境；很可能造成工作面设备撤不出甚至废弃，情况严重时可能造成全矿性灾难。 |
| 7 | 提升运输 | 机械伤害往往会导致一般性事故发生井下车辆撞击、碾压只会导致一般性事故发生 | 断绳、断带，过卷，矿车跑车、带式输送机倒车事故，机械伤害，人员违章，触电，无轨胶轮车运输事故。 | 掘进巷道，各个运输巷道， | 会造成现场人员伤亡，造成运输生产中断，少量人员伤亡，设备及轨道损坏 |
| 8 | 电气 | 电气事故多为一般事故，矿井大面积停电导致主要通风机停运，矿井瓦斯超限等严重时可能引发重大事故 | 井下电气设备、电缆当发生短路时，电气保护装置拒动或动作不灵敏，井下供电独立运行的双回路、违章联络运行，造成大面积同时停电。未按规定程序通知及无计划随意停电停风 | 全矿井 | 若停电时间过长，极易造成瓦斯积聚，可能引起瓦斯窒息，瓦斯与煤尘爆炸，井下火灾等事故。因停电矿井水不能及时排出，可能引起水害事故，均严重威胁矿工人身安全和矿井安全，触电造成人员伤亡。 |
| 9 | 地震 | 地震造成重特大事故 | 自然灾害 | 全矿井 | 造成地面设施、建筑物倒塌垮落、人员大量伤亡，人员提升设施和撤离通道遭到损坏，大量人员被困井下；造成主要通风设备和提升设备停止工作，严重威胁井下人员的生命安全 |
| 10 | 有毒有害气体 | 一般性事故 | 通风系统紊乱，三违 | 全矿井 | 造成人员中毒，窒息，伤亡 |
| 11 | 职业卫生引发的次生灾害 | 职业病一般不会造成人员立即死亡，但对人体的危害巨大 | 生产过程中管理预防措施落实不到位，人员不佩戴防护用品或不正确使用 | 采掘工作面，运输巷道内 | 造成大量人员患各种职业病，尘肺病、职业性白内障等职业病 |

2、检测、监控的手段

矿井配备1套KJ95N型矿井监测监控系统，以保障矿井安全、高效生产。系统分别在井下回采工作面、掘进工作面、主变电所、主水泵房、采区水泵房、地面生产系统、地面通风机房等处设置分站29台（型号为KJF80.1），并在各相关地点设置相应的传感器和远动开关；配置SG-2003型矿井自燃火灾束管采样系统、GC-4085型火灾气体色谱分析系统对煤层自然发火进行采样监测；配备1套KJ216/KJ653型煤矿顶板动态监测系统等监测系统，配备了矿压观测专职人员。对上述主要危险有害因素进行监控，能够满足对矿井主要危险有害因素进行监控。

（二）事故风险分析

1、水灾事故

1.1事故类型及危害

（1）事故类型：

水灾事故

（2）事故危害：

突发水灾造成机械设备损坏、人员伤亡及工作面无法运转。

老窖水灾造成机械设备损坏、人员伤亡。

1.2、事故原因分析

（1）水文情况探测不清，地质条件发生变化后预报不准确；

（2）水情水害预报不及时；

（3）作业规程和技术措施编制不详细，与实际不符合；

（4）未对工作地点进行“先探后掘”的原则；

（5）大断层内裂隙水，工作面老空水；

（6）雨季洪水灌入采空区，通过地表裂隙进入工作面；

（7）工作面上方有开采过的采空区，采空区内积水不清；

1.3、事故易发的场所

与采空区相邻的采掘工作面。

1.4、发生事故的预兆

发生事故的预兆：采掘工作面或其它地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、有水叫声、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等。

1.5、水灾事故预防措施

（1）必须执行“有疑必探，先探后掘”的探放水原则。

（2）工作面出水点的位置及其水量，有积水的井巷及采空区的积水范围、标高和积水量，必须绘在采掘工程平面图上。

（3）地质技术人员必须定期到现场查看工作面的涌水情况，每月做出水情水害预报，并做出相关的分析和数据报告。

（4）对工作面的水文地质探查不明时，必须选用物探、钻探和水文地质实验等手段查明构造发育情况及其导水性，主要含水层厚度、岩性、水质、水压以及隔水层岩和厚度等进行分析。

（5）当导水裂隙带范围内的含水层或老窖水影响安全开采时，必须进行超前探放水并建立疏排水系统。

（6）对采掘工作面进行定期的水文观测和预报。

（7）必须有两路排水系统：

一路是能正常排出工作面所涌出的水量，并保证能正常的工作。

二路是备用排水管路，能在工作面发生险情时能正常工作，并保证能使工作在突出的水量正常的排出。

（8）利用班前会的时间学习有关的水情水害的预防等知识。

2、瓦斯、煤尘爆炸事故

2.1、事故类型及危害

（1）事故类型：

瓦斯、煤尘事故

（2）事故危害：

瓦斯、煤尘爆炸时产生的瞬时温度在1850℃～2650℃之间，不仅会烧伤人员、烧坏设备、造成财产损失等，还可能会引起矿井火灾。

瓦斯、煤尘爆炸产生的高温，会使气体突然膨胀而引起气压力的骤然增大，再加上爆炸波的叠加作用或瓦斯连续爆炸，爆炸产生的冲击压力会越来越高。在高温高压的作用下，瓦斯爆炸产生正向冲击和反向冲击，可能引起火灾和二次爆炸。

瓦斯、煤尘爆炸后，产生大量的有毒有害气体，尤其是爆炸后产生的高浓度一氧化碳直接导致井下人员伤亡。

瓦斯爆炸可能引发大量的煤尘爆炸事故。

2.2、事故原因分析

发生瓦斯、煤尘事故必须同时具备几个条件：

（1）瓦斯浓度达到爆炸界限5％～16％；

（2）氧气浓度不低于12％；

（3）有650℃～750℃的引爆火源存在；

（4）对工作面和机械设备上的煤尘得不到及时的处理；

（5）工作面喷雾装置达不到要求，不能使工作面得到喷雾降尘的效果。

（6）对巷道和工作面冲洗不到位。

（7）防尘供水管路安设不到位。

在这几个条件中，氧气无法进行控制，所以瓦斯、煤尘事故发生的原因提取为：瓦斯、煤尘积聚达到爆炸界限，遇到引爆火源产生剧烈的化学反应。

2.3、事故易发生的场所

瓦斯事故易发地点为采掘工作面、采空区、盲巷、高冒区、综采上隅角等。

煤尘事故易发地点为采掘工作面。

2.4、瓦斯、煤尘事故防范措施

（1）采取通风措施，防止瓦斯超限

1）优化矿井通风系统，力求通风系统完善，消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必须制定有关串联通风的安全技术措施，报公司总工程师批准，并严格执行。

2）采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合《作业规程》规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置连锁装置。

3）提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。

4）巷道贯通前要制定安全技术措施，完善通风设施，检查贯通地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒。

5）贯通后要及时调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风。

（2）井下瓦斯管理

1）每年进行瓦斯等级鉴定，根据鉴定结果进行矿井瓦斯管理。

2）完善瓦斯检查制度。我矿专门设有一通三防科，一通三防科设专职瓦斯检查员，负责井下各工作地点瓦斯检查。采掘工作面的瓦斯浓度每班至少检查两次，严格瓦斯检查员交接班制度，炮掘时严格执行“一炮三检”“三人联锁”放炮制度和瓦斯检查原始记录、瓦斯牌板和瓦斯日报表“三对口”制度，严禁脱岗、空班、漏检和假检。

3）井下班组长、瓦检员、安检员入井时，要随身携带便携式瓦检仪，对工作地点的瓦斯浓度进行检查，只有瓦斯浓度小于0.8%时，方可作业。

4）管好用好现有的瓦检仪器，定期进行维修，使其保证完好使用。

5）瓦斯超限或涌出异常，必须及时采取措施处理，严禁瓦斯超限作业。

6）每班至少检查两次井下各作业地点的通风状况和瓦斯浓度，所有采掘工作面都须设瓦斯自动检测报警断电装置。

7）及时处理局部积聚的瓦斯，生产中易于积聚瓦斯的地点有，综采工作面的上隅角和采空区边界，综采工作面的采煤机附近，顶板冒落的空洞内，低风速巷道的顶板附近。瓦斯检查员应每班不少于三次（除工作面外）巡回检查上述地点的瓦斯情况，如发现瓦斯积聚时，必须采取专项措施进行处理。

8）综采工作面上隅角和采空区边界超限时，可采用引导风流排除上隅角的瓦斯或制定专项排瓦斯措施。

9）处理局部高冒区域或封闭采空区时，要按规定检查有关地点的瓦斯浓度。

10）局部通风机因故停风，必须断电、撤人；恢复通风前，必须先检查瓦斯；只有停风区中最高瓦斯浓度不超过0.8%和二氧化碳浓度不超过1.5%，且局部通风机及其开关附近10m内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。

（3）发挥我矿信息中心安全监测系统的作用

1）信息中心按照《安全监测装置管理办法》及矿井安全生产的需要设置传感器，传感器设置位置必须符合《安全监测装置管理办法》的规定。

2）信息中心对安全监测系统的安全运行承担主要责任，必须保证系统软件、数据传输的稳定性和可靠性。

3）信息中心按照《安全监测装置管理办法》的规定，对传感器、分站、瓦斯断电和风电闭锁进行检查、调校、维修。

4）我矿值班领导对安全监测系统的运行情况进行监督、检查工作。

5）矿值班领导、调度员、瓦检员、安全监测维护人员必须按照《安全监测装置管理办法》的规定完成各自所承担的任务。

（4）严格明火管理

1）严格明火管理，严禁携带烟草及烟火物品下井，井口必须设有安检检身人员，严格执行煤矿入井人检身制度。严禁穿化纤衣服入井，井口20米内禁止烟火，井下严禁用灯泡取暖或自行拆开矿灯，严禁不符合规定的电器设备入井。

2）井下电气设备必须保持良好的防爆性能，要用专用电缆并实行综合保护，电缆接头严禁有“羊尾巴”、“鸡爪子”、“明接头”；维修搬迁井下电器设备必须停电；矿灯要完好使用，禁止拆开、敲打、撞击。

3）严格放炮制度。放炮必须用取得许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管。打眼、装药、封填水炮泥和炮泥、放炮等工序，必须按照《煤矿安全规程》和《煤矿建设安全规定》的要求进行。

4）严禁带电打开和移动电气设备的电控箱。

3、火灾事故

3.1、事故类型及危害

（1）事故类型：

火灾事故

（2）事故危害：

1）造成人员伤亡，井下发生火灾后生成大量的有毒有害气体特别是一氧化碳造成井下人员中毒死亡。

2）影响生产，造成局部或全部停产。

3）造成煤炭资源的损失，封闭火区将冻结大量的可采煤量。

4）造成巨大的经济损失，火灾将烧毁大量的设备，另外还消耗大量的人、财、物。

5）可能引起瓦斯、煤尘爆炸事故。

6）产生火风压破坏通风系统，导致事故扩大。

3.2、火灾事故原因分析

（1）内因火灾：

1）、煤炭具有自燃倾向，并且呈破碎堆积状态。

自然倾向分三类：Ⅰ类：容易自燃，Ⅱ类：自燃，Ⅲ类：不易自燃。（自然倾向取决于：煤的化学成分、煤的物理性质、煤岩成分）

2）、有不断的氧气供给。

3）、氧化生成的热量大量积聚，难以及时散失。氧化过程分三类，潜伏阶段、自热阶段、燃烧阶段。

（2）外因火灾：

外因火灾是由于外来热源引起的，地面火灾大部分是外因火灾。井口建筑物内违章使用明火或电焊作业，容易引起外因火灾。

1）存在明火：吸烟、电气焊、喷灯焊、电炉、灯泡取暖。

2）出现电火花：电机、变压器、开关、插销、接线三通、电铃、打点器、电缆等出现损坏、过负荷、短路等，引起电火花。

3）违章放炮：放明炮、糊炮、空心炮、动力电源放炮、不装水炮泥、倒掉药卷中的消烟粉、炮眼深度不够、最小抵抗线不符合规定等都会产生放炮明火。

4）瓦斯、煤尘爆炸：瓦斯、煤尘爆炸引起火灾。

5）机械摩擦及物体碰撞：能引燃可燃物引起火灾。

3.3、火灾事故易发生的场所

主运输巷道、回风巷道、采掘工作面、采空区、躲避硐室、变电所材料巷等场所。

3.4、火灾事故发生的预兆

（1）低温氧化阶段：煤的低温情况下能吸附氧，生成不稳定的的氧化物，放出少量的热，煤的温度不断升高。

（2）自热阶段：随着时间的增长，煤的氧化速度加快，放热量增大，如果热量不能及时散失，煤温就逐渐升高。空气中的氧含量减少，一氧化碳和二氧化碳含量高，空气湿度增大形成雾气，巷道壁上有水珠。

（3）燃烧阶段：煤的自热温度不断上升，达到临界温度，氧化速度急剧加快，产生大量的热量使煤达到着火温度，煤就开始燃烧。燃烧时产生大量的特殊气体并如煤油味等，有时出现烟雾和明火。

3.5、火灾防范措施

（1）外因火灾预防措施

1）保证井下按《煤矿安全规程》要求设置的消防洒水管路完好。

2）井下各主要机电硐室均采用不燃性材料支护，且配备足够数量的灭火器材。

3）矿井设地面消防材料库和井下消防材料库，按需要配备消防器材。

4）完善井上下消防管路系统，并配齐各种消防器材。采掘工作面和皮带机头等处都必须配备足够的灭火器材，以备火灾时使用。

5）井下硐室内严禁存放汽油、煤油、变压器油。井下使用过的棉纱、布头等放在盖严的铁筒内，并定期送到地面处理。

6）加强油脂管理，井下设备使用的液压油、齿轮油必须存放在油脂库。油桶其周围无可燃物，存放地点至少配备2台8kg的干粉灭火器。

7）加强运输设备的维护，保证托辊齐全、完好及皮带下无浮煤。

8）正确安装和使用井下电器设备，禁止过负荷运转，

9）必须对井下可能产生明火或引起火灾的地点进行检查。

10）定期检查维修矿井通风系统及主要通风机的反风设备，并按要求进行反风演习，保证需要时灵活可靠。

11）易发热的电器设备，运行时必须有降温措施，杜绝设备高温运行。

12）在井口房内、井下主要硐室和井下主要进风井巷中进行电气焊作业时，必须制定电气焊措施，审批并严格贯彻执行。

（2）内因火灾预防措施

1）工作面顶煤留设符合《作业规程》的规定，及时清净工作面、皮带巷、回风巷的浮煤和积尘，不向采空区内清理浮煤。

2）合理设置通风构筑物，及时封闭采空区，提高采空区密闭质量，密闭墙的结构和厚度、充填层的规格等符合设计要求。在采空区密闭施工过程中，每天有专人检查验收。

3）及时清理设备、电缆上的浮煤和积尘，防止设备运行高温导致自燃发火。

4）做好设备检修和维护，搞好正规循环，以保证正常的回采速度。

4、顶板事故

4.1、事故类型及危害

（1）事故类型：

冒顶、片帮事故

（2）事故危害：

1）局部片帮、冒顶造成人员伤亡及设备损坏。

2）大面积冒顶产生飓风，造成人员伤亡及设备损坏。

4.2、事故原因分析

（1）地质情况探测不清，地质条件发生变化后预报不准确；

（2）支护设计存在缺陷；

（3）作业规程编制不详细，不符合实际；

（4）未对破碎带进行补强支护；支护材料不合格；

（5）大面积空顶；顶板破碎、层理发育；

（6）在掘进与回采中突遇构造，未及时采取措施；

4.3、事故易发生的场所

综采工作面及上下出口前20米范围内、掘进工作面、空顶的巷道、顶板破碎或有淋水的巷道、巷道交叉点、大断面巷道、回撤通道等。

4.4、事故发生的预兆

大面积冒顶的预兆：工作面压力增加，顶板离层，顶板连续发出断裂声，顶板破碎、掉碴由少到多，由稀到密，顶板裂隙由小到大，煤壁受压，煤质变松，片帮增多，电钻打眼比平时省力；有淋水的顶板，淋水量增加。

局部冒顶的预兆：工作面出现断层、冲刷带等地质构造；顶板裂隙增多，离层、张开并有掉碴现象。煤层与顶接触面上，极薄的岩石片不断脱落。

4.5冒顶事故防范措施

（1）必须经常检查井下巷道顶板支护质量，在井下发现顶板有异常情况危及安全生产时，应将情况及时汇报有关领导，并立即停止工作，采取措施处理。

（2）严格按作业规程要求对顶板进行管理和支护，加强顶板支护，防止支护失效或巷道无支护而造成冒顶事故，尤其是在顶板破碎、有构造的地段，积极采取锚索、锚梁、金属网联合支护，保证顶板安全。

（3）掘进工作面预防顶板事故措施：

1）严格控制循环进度，严禁超循环作业。

2）在掘进过程中要保证巷道成形，严格按规定的工程质量要求施工，保证顶底平、两帮齐，不得出现台阶、伞檐。根据设计方位和高程进行施工。

3）当掘进顶板异常变化，出现较为破碎或层理裂隙较为发育的顶板时，必须立即停止掘进，查清原因和范围，制定专项支护措施并贯彻落实。

4）根据巷道断面制定支护参数，在交叉点、拐角等特殊地段支护，应在作业规程中明确规定支护形式及参数。

5）掘进巷道时，要按作业规程规定进行支护（包括临时支护），空顶距离保证不超过作业规程规定。失效或报废的支护必须及时补打，重新架设。

6）加强掘进面顶板岩芯取样工作和在回采面开展顶板矿压观察工作，分析总结顶板的结构、压力及离层、变形等情况，进一步优化安全选择、科学的支护参数。

7）严格执行敲帮问顶制度，危岩、活石、片帮煤必须及时处理。当班带班队长随时观察顶板情况，有冒顶危险时，必须及时撤出人员，进行处理。

5、机械事故风险评估

5.1、事故类型及危害

（1）事故类型：

机械事故

- 事故危害：

引发部件损坏，影响产量，增加生产成本；导致人身伤害。

5.2、事故原因分析

机械从制造、选型、运输、验收保管、安装、使用、检修等环节因人为失误或客观因素都可能导致机械事故，重点是使用、检修环节中人为失误导致。

5.3、事故易发生的场所

发生在采掘工作面及运输系统

5.4、机电设备事故预防措施

从设备验收、安装、运行、维护方面制定措施，设备本身的完好性及运行中的控制消除是减少危险源的关键。

（1）设备到货后，必须组织相关有资质专业人员按照定货签定的技术协议进行验收，不符合要求和相关标准的设备不予验收。

（2）设备在未安装期间，应存放在无淋雨、通风较好、温度适中的库房内，如必须在露天存放，要采取遮盖、包扎、涂防锈油等措施。

（3）设备在运输过程中必须轻装轻放，绑扎牢固，避免碰撞。

（4）在安装过程中必须选用有资质的人员按照安装标准进行，安装完毕后组织相关专业人员验收合格后方可使用。

5.5、设备在运行中，必须遵守以下规定：

（1）设备操作人员必须经过相关安全、技术知识培训，经考试合格后，持证上岗。

（2）设备操作人员必须熟悉本设备的性能、结构、工作原理，并懂得日常的维护保养和一般性故障处理。

（3）设备操作人员必须进行《操作规程》的学习，经考试合格后方可操作。

（4）设备操作人员必须熟练掌握本岗位的技术标准与要求，必须按照《操作规程》等要求进行作业。

（5）综采采煤机等设备在开机前工作范围内确保没有闲杂人员；开机时，切割滚筒附近严禁站人。

（6）提升车辆时，严格执行“行人不行车、行车不行人”的规定。巷道拐弯、下坡时必须放慢速度并发出警示信号。

（7）移变列车在行走前，必须对各连接部件、销轴、回柱绞车钢丝绳进行检查，保证完好，避免发生断绳现象。

（8）移变列车在行走时，必须合理控制好行走速度，巷道两侧严禁站人，防止设备掉道伤人。下坡行走时，必须另外设置回柱绞车，将移变列车拉住，防止跑车。移变列车到位后，必须上卡轨器，防止溜车现象发生。

（9）无轨胶轮车在行驶前，应提前检修好车辆各零部件，行驶中注意因烟气、雾气、煤尘等环境因素影响，车辆尾气排放造成井下局部CO超标等现象。

5.6、设备维护必须遵守以下规定：

（1）所有设备必须实行包机责任制，设备包机责任制应做到：“三定”、“四包”（定人员、定设备、定任务、包使用、包管理、包维修、包排除故障）。

（2）包机人必须熟悉本设备的性能、结构、工作原理，并详细掌握日常的维护保养和故障处理方法。

（3）包机人严格按照矿下发的制度对设备部件进行检查，并对点检数据进行分析，管理部门要不定期对检查情况进行复查。

（4）加强设备的预防性检修，各队应每周组织队机电管理人员及包机人根据设备状况制定详细的检修计划，并严格审批、实施。

6、电气事故

6.1、事故类型及危害：

（1）事故类型

电气事故

（2）事故危害

可能造成人员伤害或设备损坏。

6.2、事故原因：

（1）作业人员违章作业或误操作。

（2）电气设备保护不全或保护失效。

6.3、事故易发生的场所

变电所、机电硐室、采掘工作面和铺设电缆的巷道。

6.4、事故发生的预兆

设备高温过热、有异响、烟雾、异味、接点放电。

6.5电气事故防范措施

1、电气保护每次搬迁重新安装后必须检查校验一次，做好记录，且供电系统图、设备责任牌与开关三者的整定必须一致。

2、移变、继电器或信号照明综合保护器的各项保护必须齐全可靠，不得甩掉或短接。

3、井下电缆必须采用不延燃电缆，定期对电气设备的绝缘材料进行绝缘测试，发现绝缘降低，及时进行更换。

4、井下接地网和接地保护系统必须完好可靠，接地电阻必须符合要求。

5、必须严格执行停送电制度、工作票制度和操作票制度。

6、电气设备必须安装在无淋水、环境状况较好的地点，如必须放在状况较差的环境中，应采取防护措施。所有电缆必须吊挂，移动拖拽电缆必须有专人进行监护，防止车辆对电缆的碾压、碰撞及煤、矸石伤电缆。

7、在安装、检修、故障处理完成之后，施工人员必须对设备进行仔细检查，防止工器具等遗落，造成事故。

8、电缆、电气设备的接线必须规范，符合接线工艺要求，防止电气安全距离过小导致事故。

7、火工品事故

7.1、事故类型及危害

（1）事故类型：

火工品爆炸事故

- 事故危害：

可能造成人员伤亡、设备毁坏、产生有害气体、对周围的建筑毁坏。

7.2、事故原因分析

人为原因或自然原因。

7.3、事故易发生的场所

火工品库房和火工品运输途中。

7.4火工品事故防范措施

（1）将火工品放在离火源较远的地方。

（2）放火工品的库房要通风良好及防潮措施。

（3）接触火工品的人员，必须穿棉布或抗静电的衣服。

（4）库房必须采用不燃性材料支护，必须有固定的照明灯，开关必须设在地面上。

（5）火工品库房上面覆盖层厚度小于10m时，必须装设防雷电设备。

（6）雷管和炸药要分开放在两个库房里，不得放在同一个地方。

（7）火工品库房周围必须设围墙或铁丝网，其高度不得低于2m。并有警卫昼夜看守。

（8）发放火工品的工作人员，必须要有领导的签字和盖章，才能领取炸药，要有详细的记录，和明确的账目。

（9）运输火工品的车辆，出车前必须经过检查。车厢不得用栏杆加高，并必须有标有“危险”字样的牌子。

（10）火工品车必须是专用的，严禁用汽车、三轮车、自行车、摩托车等运输。

（11）装有火工品的列车不得同时运送其他物品或工具，列车的行驶速度不得超过2m/s。

8、主提升运输事故

8.1、事故类型及危害

（1）事故类型：

提升类事故、运输事故

- 事故危害：

设备损坏、造成人员伤亡、生产受阻和经济上的重大损失。

8.2、事故原因分析

（1）设备的不安全状态

钢丝绳强度不够；提升机制动装置失灵；无轨胶轮车制动方向系统失灵；设备的保护装置（如提升机防过卷装置）存在缺陷；连接装置不满足安全要求；深度指示器调零装置失灵。

（2）人的不安全行为

操作人员缺乏安全知识，无轨胶轮车司机、绞车司机工作失职，违章操作。人员缺乏安全知识，责任心不强。无轨胶轮车司机注意力不集中、疲劳驾驶、超速驾驶、司机对行驶路线、巷道参数、支护方式、安全标志、信号、车辆基本参数不了解。或是违章运输超长、超宽、超高、超重物件，物件捆绑不牢发生的相对车厢位移滑动等。由于司机注意力不集中或违章驾驶，导致车辆倾翻、碰撞等大型事故。

（3）安全管理缺陷

对有关提升系统的安全规章制度贯彻不力，如违规运货等。对设备使用管理不善，缺乏定期检查。监督系统不健全，如超载缺少监督等。运输巷道窄小，道路崎岖不平、起伏大、能见度低、遇到险情不易躲避。

8.3、事故易发生的场所

主井井筒、副井井筒；胶带机各转载点及胶带运输巷；井下各巷道的交岔点、转弯处、变坡点以及井口车场与井口。

8.4主提升事故防范措施

（1）全面检查，改进技术，提高设备的可靠性

1）提升设备的设计、安装、制造应该符合有关的技术规范和《煤矿安全规程》的要求。

2）无轨胶轮车、提升绞车、输送胶带、钢丝绳都必须按规定周期对其进行检查和维修，使设备处于完好状态，防止由于磨损、老化、腐蚀、疲劳等原因降低设备的安全性。

3）提高矿井提升的机械化水平，尽可能使用先进可靠的设备。

4）消除生产作业场所的不安全因素，创造安全的环境。

5）无轨胶轮车司机、电机车司机要对电机车进行细致、全面的检查，确保电机车完好后方可出车。

（2）以人为本，开展各种形式的安全教育

1）加强对全体人员的安全教育，抓好安全工培训工作，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。提高员工岗位责任心，严格遵守劳动纪律，

2）加强无轨胶轮车司机、提升机司机、电机车司机的职业道德教育和技能教育，提高职工的素质。

3）加强对信号工与绞车司机的协作教育，信号工要准确无误地传发信号；绞车司机收到信号准时开机起动。收到不明确、不规则或模糊信号，要同信号工联系，问明情况。否则，不要动车。

4）加强无轨胶轮车司机、电机车司机的日常管理与系统学习，杜绝违章驾驶；

5）对超尺寸物件的运送必须制定专门的运送措施，安排加强无轨胶轮车司机、提升司机、电机车司机对物料装运标准的学习，运送时必须保持车速均匀，尽量避免急刹车；

6）了解无轨胶轮车司机、提升司机、电机车司机的生理和心理健康状况，及时发现问题，有针对性的采取防范措施。

（3）加强安全管理，完善规章制度实行责任到人。

1）加强安全生产责任制度，

2）加强安全规章制度的执行力度和违章时的处罚力度。
9、职业卫生危害

矿井防尘水系统健全，掘进采用湿式作业和使用水炮泥。在回采工作面开采前先期密集钻孔抽放，后期采用煤层注水。防尘水幕，每一百米安设一组，转载点设置消尘水幕，降尘效果较好。工人佩戴防尘口罩，满足了职业卫生中防尘作业。

矿井的灾害按危害大小分为：瓦斯爆炸、煤尘爆炸、火灾事故、透水事故、顶板事故、运输事故、电气事故、其他事故。

## 1.3 应急组织机构及职责

1.3.1应急救援领导机构

1、组织体系

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  张  宇  张燕军

边耀伟  张  旭  万晓鹏

2、领导机构主要职责

（1）负责贯彻落实国家法律法规、上级各部门的应急管理方针、政策及文件、会议精神。

（2）负责矿井应急救援组织机构设置、职责分工。

（3）负责组织编制、修订应急预案，组织应急预案的学习、培训和演练。

（4）负责矿井日常应急救援管理工作的开展，包括应急救援队伍的培训、应急演练工作的开展、应急物资管理和危险源、重大危险源、危险区域监督管理等工作。

（5）当事故发生后,根据事故性质，制定抢险救灾方案和安全技术措施，组织指挥事故应急救援工作。

（6）负责生产安全事故和突发事件的上报及应急救援实施情况的汇报。

3、领导机构成员职责

（1）总经理（矿长）是应急管理和事故救援工作的第一责任人，全面负责应急救援管理工作。在总工程师的协助下，组织制定营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，决定应急预案的启动，统一行动部署。负责组织实施应急预案的演练工作。

（2）总工程师是应急救援行动的第一副总指挥，在总经理的领导下组织制定营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，为事故救援和恢复生产提供技术支持，并协助矿长指挥现场应急救援行动的实施工作。

（3）安全副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织材料设备的入井安排，负责应急救援过程中的安全保证，严格控制入井人员，签发入井抢救事故特别许可证。负责分管安全生产应急管理工作。

（4）生产副经理根据应急救援命令及营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施, 负责组织为处理事故所必需的人员待命, 抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（5）机电副经理根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，及时平衡、调集救灾所必需的设备材料,必要时亲临现场组织抢险救援工作。负责组织机电运输方面的抢救工作，负责需外调设备材料的种类、型号、数量计划的制定与联系，负责矿井通风、排水、供电设备在救援过程中的有效安全运行。

（6）通风区长根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织通防方面的抢救工作，负责矿井通风设施及通风设备在救援过程中有效运作。

（7）财务总监负责应急管理各项费用计划编制，据实列支应急费用。要保证矿井能够进行充足的应急物资储备，保证专款专用。

（8）经营副经理根据营救遇险人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织为处理事故所必需的后勤保障及警戒保卫等方面工作。

（9）工会主席负责保护职工合法权益，参与事故调查和赔偿等善后处理工作，协助做好职工及家属的安抚稳定工作。

（10）安全副总工程师根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责事故抢险救援工作，安全措施的落实工作。

（11）地测防治水副总工程师根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织地测防治水方面的抢救工作，并协助总工程师制定抢险方案。

（12）机电副总工程师根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，负责组织机电方面的抢救工作，负责矿井供电及机电设备在救援过程中有效运行。

（13）生产副总工程师根据应急救援命令及营救人员和处理事故抢险方案及安全技术措施，矿井发生重大事故时，及时赶赴抢险救灾指挥部接受任务，参加抢险救灾工作，协助总工程师制定抢险方案。

（14）经理助理负责应急救援期间的运作协调工作，保证应急救援工作的顺利开展。向总指挥提出采取减轻事故后果的应急救援措施和行动建议。

4、应急管理办公室

应急管理办公室设在公司安检科。

主  任：侯晓明

成  员：郭云龙、吴国亮、张树林、王秀鹏、郝志敏

张瑞敏、周炎鑫

主要职责：

（1）贯彻执行上级部门有关应急救援政策法规，熟悉本职工作，提高业务水平；综合监督、指导各专业组和各单位(部门)的应急工作；

（2）全面负责矿井应急预案体系建设，负责组织编制、修订矿井应急预案、应急预案的备案工作；负责事故抢险救援工作，制定应急管理工作制度，并检查、考核各单位(部门)落实情况。

（3）监督、指导各单位(部门)生产安全事故的应急演练和应急宣传、教育和培训等工作；

（4）监督、检查矿井各类应急救援物资的储备及管理；

（5）负责抢险救灾结束后应急预案的总结、评估、修订和完善及资料管理存档工作。

（6）对归档的资料，登账编录，入柜按规定期限保存；负责对各类资料的全部收集、整理、归档，使准确率达到要求；

（7）做好资料的统计管理工作，时刻准备好接受领导和上级其他部门的检查指导工作。

1.3.2、应急救援指挥机构

应急救援指挥机构全面负责矿井生产安全事故应急救援工作。

1、组织体系：

发生事故时，现场带班干部、班组长及瓦斯检查员要立即组织现场人员进行自救和互救；同时要立即向矿调度室汇报，调度室值班员要根据应急预案的要求即组织现场人员撤离、自救、互救及避灾；同时要立即按相关规定快速逐级上报，要立即启动抢险救援指挥部，迅速开展抢险救援等工作。

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

2、应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

3、应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

## 1.4 预警及信息报告

1.4.1预警

1、预警条件

矿调度室和矿职能部门应通过以下途径获取预警信息，并判断可能产生的危害结果。

（1）我矿的各种监测监控仪器达到报警临界；

（2）井、上下作业人员或其他人员发现警情时的汇报；

（3）上级部门、其他机构的消息通知（如雨雪及其他自然恶劣气候）；

（4）在我公司组织的自检、上级部门的检查所发现隐患，可能对我矿安全生产造成威胁时，要进行预警；

（5）其他各类情况下。

在发现上述情况时，通过拨打我矿调度室电话，即可进行预警。调度值班人员接到事故预兆报警电话后，应立即向调度室主任报告。调度室主任应根据事故预兆的性质、严重程度、事态发展趋势立即进行预警。如果不足以启动急救援体系的最低响应级别，响应停止。确定的响应级别在启动相应的应急程序时必须同时迅速向相关领导和部门报告。确保能迅速地进入相应应急程序和采取适当的应急行动。

2、预警方式、方法

矿调度室采用井上下通讯（扩音电话、固定电话、小灵通、手机短信）、人员定位系统紧急寻呼、井下语音广播系统、现场通知等方式，向现场人员和有关人员发布生产安全事故预警信息。

3、预警信息发布程序

（1）矿调度室接到可能导致安全生产事故灾难的信息后，汇报当天值班矿领导和应急指挥部，矿应急指挥部要对事故的危害程度、紧急程度和发展势态做出预测；

（2）对于暂时达不到响应条件，而可能导致生产安全事故发生的事件，应立即发布预警信息，

（3）通知相关部门、单位采取相应预防性处置措施；

（4）指令各应急专业组做好应急准备工作、资源调配、信息发布和汇报材料起草等应急准备工作；

（5）根据事态发展情况，应急指挥部确定预警升级或终止。

4、预警措施

根据国家安全生产法律、法规和规章的相关要求，为了有效降低矿井发生灾害事故时造成的损失，保障职工的生命安全。矿长明确授予带班人员、安全员、班组长、瓦斯检查工、调度人员遇险处置权和紧急避险权。在发生事故或出现重大险情时，凡涉及危及矿井安全险情时，有权第一时间下达立即停止生产，撤离作业人员的指令，然后再按规定向调度室和部门负责人汇报。

1.4.2信息报告

1、信息接收与通报

公司调度室应通过以下途径获取事故信息，并判断可能产生的危害结果，对于可能导致安全生产事故灾难的信息，应立即汇报矿应急指挥部，并做好详细记录。

（1）各区队上报的事故信息；

（2）监控监测数据异常；

（3）集团公司检查发现的重大隐患；

（4）地方政府公开发布的预报信息(红、橙、黄、蓝)；

（5）对发生或可能发生的安全事故，经风险评估得出的事故发展趋势报告。

矿调度室值班电话为24小时应急值守电话，凡井下发生各类事故，现场人员应立即向调度中心汇报，并积极展开救助行动，接到各单位事故、事件或灾情报告，调度中心当班调度员应初步确定响应级别，通知值班矿领导及总指挥，请示总指挥或副总指挥启动应急救援预案，按照通知顺序逐个通知相关人员立即到矿调度室待命。

其中，公司发生生产安全事故后，必须立即向公司调度室报告。在启动生产安全事故应急预案的同时，应于30min以内向集团公司总调度指挥中心报告。在应急处置过程中，矿调度室应至少每1个小时报告1次，特殊情况下随时报告事态进展情况。

2、信息上报

（1）现场作业单位为事故上报的责任部门，矿调度室为事故向外上报部门，发生生产安全事故后，矿调度室应按照程序尽快上报，向集团公司汇报最迟不得超过30min，向地方县级主管部门汇报最迟不得超过1小时，汇报内容由总指挥部审批，并根据事态发展，及时补充上报事故最新情况。

应急信息报告以书面报告为主，必要时可采用影像视频等形式。情况特别紧急时，可用电话口头初报，随后再书面报告。

（2）发生重伤事故，立即汇报公司调度室、总经理、值班领导、安检科和集团公司调度中心、安全监察部门。

（3）发生死亡1人或重伤3人、直接经济损失100万元以上的事故，立即汇报矿调度室、总经理、值班领导和集团公司安全监察部门。矿长于1小时内报告忻州市应急管理局、忻州市煤矿安全监察局、宁武县应急管理局。

情况紧急时，调度室调度员可以直接向忻州市应急管理局、忻州市煤矿安全监察局、宁武县应急管理局等部门报告。

（4）发生较大以上等级事故的，在报告忻州市应急管理局、忻州市煤矿安全监察局、宁武县应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门的同时，还应当于1小时内以快报的形式上报山西省能源局、山西省应急管理厅、山西省煤矿安全监察局。

（5）事故具体情况暂时不清楚的，可以先报事故概况，随后补报事故全面情况。对事故性质（含职工在岗因病死亡）暂时界定不清的，也要及时报告。

事故信息报告后出现新情况的，应当按规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次。

自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报。

（6）信息上报内容：

a）事故发生单位概况、事故类型；

b）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

c）事故简要经过；

d）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

e）事故原因、性质的初步判断；

f）已采取的措施及事故控制情况；

g）其他应当报告的情况；

h）附事故现场示意图。

i）报告人的单位、姓名、职务和联系电话；

（7）使用电话快报，应当包括下列内容：

a）事故发生单位的名称、地址、性质；

b）事故发生的时间、地点；

c）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）。

（8）各级应急管理局、煤炭安全监管部门、煤矿安全监察机构及其他有关部门24小时值守电话（见附件）。

3、信息传递

（1）调度室在接到事故信息时，应当立即启动应急预案规定的应急响应，立即向总经理及副总经理、总工程师汇报，组织开展应急救援工作，并按照程序向上级主管部门汇报。

（2）发生事故后，总指挥接到事故报告应立即授权调度值班人员，向事故可能影响到的作业场所通报并作出相应处置和采取相应措施。

（3）调度室接到事故汇报告后，调度值班人员应立即向矿值班领导、应急指挥部总指挥汇报，通知兼职救护队。发生一般生产安全事故或较大涉险事故，在接到事故报告后2小时内分别逐级上报；发生较大及以上生产安全事故，在接到事故报告后应立即逐级上报。

报告事故应当包括下列内容：

a）事故发生地点概况；

b）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

c）事故的简要经过；

d）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失；

e）已经采取的措施；

f）其他应当报告的情况。

4、事故具体情况暂时不清楚的，先报事故概况，随后补报事故全面情况。

5、事故信息报告后出现新情况的，应当按规定及时续报。较大涉险事故、一般事故、较大事故每日至少续报1次；重大事故、特别重大事故每日至少续报2次，续报工作直至事故抢险救援工作结束。

6、事故可能危及矿井外部相邻单位的，由矿调度室负责按照应急救援指挥部的指令，向与事故有直接关联的相邻矿井通报事故情况。

## 1.5 应急响应

1.5.1响应分级

1、分级响应的基本原则

按照安全生产事故的危害程度、救灾难度、影响范围和公司控制事态的能力，南沟煤业应急响应行动原则上分为I级响应、II级响应、III级响应和IV级响应。事故发生后，按照级别启动组织实施应急救援工作，应以经理（矿长）为应急救援的第一责任人，统一指挥应急救工作。

2、响应分级

根据事故类型、严重程度、救灾难度、事故范围、事态发展趋势及抢险所需的力量和资源，本矿实行四级响应级别：

I级：造成10人以上被困灾区，已经或可能导致10人以上死亡(含失踪)，或危及50人以上生命安全或者中毒、重伤，或者直接经济损失1000万以上的生产事故。

II级:可能导致3人(含3人)以上、10人以下被困灾区，已经或可能导致3人以上死亡或10人以上中毒，或者直接经济损失500万元以上、1000万元以下的生产事故。

III级:可能导致1人以上、3人以下死亡或5人以上、10人以下中毒，或者直接经济损失100万元以上、500万元以下的生产事故为响应。

IV级:发生或可能发生一般事故时。

1.1.5.2响应程序

1、应急指挥机构启动

（1）事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班人员、班组长、安检员、瓦斯检查员、调度人员按照矿长明确授予的遇险处置权和紧急避险权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，并立即向矿调度室汇报。

（2）值班调度员接到事故报告后，按照矿长授予的十项应急处置权，立即通知受事故波及区域人员迅速安全撤离，并及时向值班领导报告，经值班领导同意，及时通知指挥部相关成员到矿调度室集合；通知兼职救护队和矿医务室等应急救援队伍出动救援。

（3）矿值班领导接到报告后，立即向矿长汇报，由矿长（或授权值班领导）下达命令，启动相应应急响应。

（4）应急救援指挥部按照应急预案规定，各应急救援专业组根据职责范围，认真履行职责。

（5）当事故发生后，在按照应急响应程序启动应急指挥机构的同时，现场人员应做好先期应急处置工作，防止事故扩大。

（6）如果按照应急预案启动条件的要求，不符合启动应急指挥机构的，但情况却又非常紧急时，应启动应急指挥机构。

2、应急资源调配

根据生产安全事故现场情况和严重程度，按照应急预案提供的应急资源信息，经应急救援指挥部批准：

（1）由调度室及时召请忻州市宁武县矿山救护中队、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员等。必要时，由应急救援指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援队伍、应急救援物资和设备。必要时由应急救援指挥部提出申请外援。

3、应急救援

现场应急救援和各应急专业组按照矿应急指挥部指令和自身职责，迅速投入应急救援行动，通过各种途径了解事故现场情况，并及时向矿应急指挥部汇报事故救援情况。

（1）现场脱险人员升井后，立即向指挥部汇报现场采取的应急措施和事故初期情况。

（2）现场救援组由负责负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（3）技术组负责对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（4）现场保卫组负责治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（5）指挥部应根据事故严重程度和影响范围，确定井下停产撤人和留守人员范围及撤人程序；井下留守人员要及时将留守人员单位、岗位地点、姓名、联系方式汇报调度信息中心。

（6）井下实施停产撤人时，应急值守办公室（调度室）应利用人员定位系统实时监测井下人员数量及分布、撤离升井情况，并随时向指挥部汇报；同时安排相关部门人员到副井口清点统计人员升井情况，待人员全部升井后立即汇报调度室。

（7）医疗救援组负责接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）物资保障组负责负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；负责车辆的调配。

（9）后勤服务组负责及时了解遇险人员情况，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作。

（10）宣传组负责信息发布工作，在矿应急救援指挥部的统一指挥下，向集团公司及地方政府汇报事故救援进展情况，根据矿领导指示，及时与新闻媒体联系，向新闻媒体定期发布事故动态，救灾进展情况及社会关注的其它问题，协助做好事故现场新闻发布工作，正确引导媒体和公众舆论；负责事故报告起草工作。发布消息必须由指挥部审核后，方可下达。

（11）事故善后处理组负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报矿批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

4、扩大应急

（1）事故发生后，根据事故性质首先启动现场处置方案和预案相应的应急响应；在事故抢救抢险过程中，若事故扩大或有扩大趋势，抢救力量不足，事故（事件）无法得到有效控制，现场抢救指挥部要立即向总指挥汇报。

（2）事故不能及时得到控制，或有扩大趋势，由总指挥决定向上级机关求救，请求单位或政府部门进行增援，启动上一级事故应急救援预案，实施更高级别的应急响应。

（3）在启动上一级预案响应时，本级预案中涉及的有关人员及设施仍处于待命状态，随时接受上级应急指挥部的指令并落实抢险任务。

（4）应急指挥部组成人员接到调度室通知后，在矿内的必须在10分钟内到达调度室，在矿外的必须在30分钟内到达调度室，出差者必须在24小时到达调度室。

应急响应程序和主要步骤见图（南沟煤业应急响应流

南沟煤业应急响应流程图

1.5.3处置措施

1、应急处置基本原则

（1）服从指挥、分头负责、各就各位、共同处理；

（2）先救人，后救物；

（3）把灾、险情控制在最小范围内，防止事态扩大；

（4）边处理、边汇报，准确及时的通讯联络；

（5）注意保护现场。

2、召开现场应急会议

（1）应急救援指挥部办公室（调度室）根据事故性质，通知各应急救援专业组有关成员、单位负责人，赶到指定地点参加现场应急会议。

（2）现场应急会议由总指挥负责主持召开。会议内容包括但不限于：

① 通报生产安全事故情况；

② 确定现场应急救援方案和工作要求；

③ 确定各应急救援专业组工作任务；

④ 判断所需调配的内外部应急资源；

⑤ 确定应急信息上报的政府有关部门和内容。

（3）总指挥根据事态发展及现场处置情况，适时召开后续应急会议。

（4）各应急救援专业组适时召开组内会议，落实组内工作任务，及时将会议情况及决定事项报告总指挥。

3、事故处置措施

调度室接收到事故现场的报警信息，要做好事故情况的详细记录，调度室迅速查清：

（1）事故发生的单位、时间、地点；

（2）事故的简要经过、伤害程度、伤亡人数、涉及范围。

（3）事故发生原因的初步判断；

（4）事故发生后当前已采取的措施及事故的抢险救灾情况等。调度室立即通知矿应急救援指挥部办公室，办公室立即通知各成员到位。

由总指挥决定启动本预案，根据情况决定上报情况，由指挥部根据事故性质、严重程度组织研究和决定救援方案，明确救援队伍、增援力量、物资供应、技术措施、保障措施等相关内容，由指挥部办公室通知各应急小组，各小组各司其职，迅速行动。用最快的速度，最短的时间调动各方人力和物力，对所发生的事故进行控制和紧急救援。组织职工进行内部自救、互救。及时通知救护队、医院立即赶赴事故区域进行救援。

4、地面事故处置措施

地面发生事故、灾情时，视灾情大小，有无人员被困或者伤亡，迅速启动预案，进行抢险救灾，并设好警戒，闲杂人等不许进入灾区，以免造成不必要的伤亡。

1.5.4应急结束

1、应急结束条件

（1）事故遇险人员抢救完毕并妥善安置；

（2）现场得以控制，危害不再发展，灾害不再扩大；

（3）次生、衍生事故隐患已经消除；

（4）环境符合有关标准；

（5）社会影响基本消除；

（6）因客观条件导致无法实施救援的，经应急技术支持组论证并在做好相关工作的基础上，应急救援指挥部提出终止救援的意见，报集团公司以及宁武县人民政府批准同意的。

以上情况，经应急技术支持组验收并报应急救援指挥部批准后，现场应急处置工作结束。

2、应急结束要求

（1）事故情况上报事项。事故单位应及时将事故发生的经过、初步原因分析、抢救过程、伤亡情况、经济损失以及必要的基础信息按规定上报有关部门。

（2）向事故调查处理组移交的相关事项。及时将与事故相关的文件、规章制度、技术资料、图纸、物证等移交事故调查处理小组。

## 1.6 信息公开

1.6.1信息公开

在应急指挥部的指导下，由指挥部指定专人负责组织向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息。信息发布组负责信息发布工作的相关事项，包括迅速拟定信息发布方案，确定发布内容，筹备新闻发布会；负责外来新闻媒体单位的接待工作，协调统一信息发布内容；负责网络舆情的监控。

1.6.2原则

坚持及时主动、准确把握、正确引导、讲究方式、注重效果、遵守纪律、严格把关的原则。要密切关注社会舆论发展方向，及时给予正确引导，避免对企业造成更大的负面影响。

## 1.7 后期处置

应急宣布结束后应急指挥部必须负责好善后处置工作，包括污染物处理、生产秩序恢复、医疗救治、人员安置、善后赔偿、应急救援评估等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，确保社会稳定，尽快恢复正常秩序。

按照有关规定组织善后处置工作，包括遇难人员亲属的安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快恢复正常秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，确保社会稳定。

应急救援工作结束后，认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。认真分析事故原因，强化安全管理，制定防范措施。

深刻吸取事故教训，加强安全管理，加大安全投入，认真落实安全生产责任制，在恢复生产过程中制定安全措施，防止事故发生。

1.7.1污染物处理

污染物处理由矿分管负责人牵头负责，机电科、通风科、安检科等部门参与，由事故单位组织落实，涉及有毒有害气体的由通风科牵头落实，通知专业矿山救护队参与处理；处理后现场安全环境必须符合《煤矿安全规程》和行业技术标准要求，并根据实际情况，由上级部门或安检科组织进行检查验收。

1.7.2生产秩序恢复

生产秩序恢复由生产副矿长牵头负责，由事故单位、机电科、通风科等负责落实，确保作业现场各生产系统及安全条件符合《煤矿安全规程》和行业技术标准要求，并根据实际情况，由上级部门或调度室牵头组织进行检查验收。

1.7.3医疗救治

医疗救治工作由职业卫生科负责，负责人为职业卫生科科长；医疗救治单位为签订医疗救护协议的宁武县人民医院，负责人为院长。

1.7.4人员安置

应妥善安置遇险人员及家属，由综合办公室负责，负责人为综合办公室主任；积极采取措施全力做好遇险人员及亲属的接待、安抚工作。

1.7.5善后赔偿

救援工作结束后由经营室牵头与保险机构接洽，及时开展保险理赔工作。公司工会、财务科、人力资源科积极配合。按照国家现行规定的赔偿标准对伤亡人员及家属进行赔偿。

1.7.6应急救援评估

救援工作结束后，应急指挥部应认真总结抢险过程，整理救援记录资料，在各救援小组总结报告的基础上，根据集团公司和专家组及上级相关部门人员对应急预案演练评估结果，对应急预案提出修订意见，由安检科根据评估意见撰写应急预案演练评估报告。

## 1.8 保障措施

1.8.1通信与信息保障

1、调度室要制定应急通信支持保障措施，保证在各种应急情况下都能够确保通信畅通，信息传递及时。

2、指挥部成员要配备完好的通讯工具，并始终保持在工作状态，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

3、公布应急汇报电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，同时将联系方式发放到所属各单位。

1.8.2应急队伍保障

1、各部门及各专业级要加强应急训练和演习，保证在应急情况下能够及时赶到事故现场，组织抢救，完成指挥部交给的抢救任务。

2、应急专家

我矿建立了内外部技术专家人才库，各类别专家完整覆盖本矿所有专项预案的专业需求，在应急状态下和扩大应急时，能够及时将技术专家集结，为矿井应急救援工作提供技术指导和服务。

3、专业应急队伍

按照《煤矿安全规程》第六百七十六条的规定，矿井与忻州市宁武军事化矿山救护中队签订地方煤矿应急救援服务协议，是本矿井发生重大灾害事故时最主要的矿井救援力量。

4、兼职应急队伍

按照《煤矿安全规程》第六百七十六条的规定，本矿井不具备设立矿山救护队条件，设立了兼职救护队。当发生事故后，应急指挥部可立即召集兼职救护队到位，确保矿井及时、有效开展救援工作。

1.8.3 物资装备保障

1、供应站要制定应急物资装备保障预案，保证在各种事故应急抢救抢险中有充足的材料和设备（包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备及各种专用设备等）

2、所有抢救物资、设备要按规定配齐配足，加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

3、供应站在接到援救电话后，要迅速召集单位有关人员，按指挥部要求将所需的物资、设备等，按指定时间送到指定地点。

1.8.4 其他保障

1、经费保障

（1）要做好应急救援专项费用计划，生产技术室和财务室要建立相应科目，保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

（2）必须保证在发生安全事故时有足够的应急救援资金，配备必要的应急物资和装备。

2、交通运输保障

（1）以综合服务中心、综合办公室为主要运输力量，应急期间由应急救援指挥部统一调动有关运输队伍，确保应急救援期间运输车辆通讯畅通、调运及时。运输力量不能满足需求时，由应急救援指挥部向集团公司提出支援申请。

（2）应急救援期间，由护卫队进行矿内交通管制和警戒，开设应急救援特别通道，最大限度地赢得救援时间，保证应急救援人员、装备、物资等的及时调运。

（3）应急救援和医疗救援车辆可配用专用警灯、警笛等救援标示。

（4）运输力量不能满足需求时，由应急救援指挥部向外不请求支援。

3、治安保障

发生生产安全事故后，综合服务中心保卫部门应按照应急救援指挥部的安排，迅速在矿各主要路口设警戒，加强对重要单位、重要场所、重要人群、重要设施和物资的防范保护，维持现场秩序，及时疏散现场群众。必要时，请求地方公安部门增援。

4、技术保障

建立应急技术专家库，在应急状态下，由矿总工程师、副总工程师、相关职能部门技术负责人员组成技术组，必要时邀请外部相关专家参与，负责研究制定抢险救灾技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。必要时，应急救援指挥部请求上级主管部门或地方政府委派技术专家支援。

5、医疗保障

（1）医疗急救保障

宁武县人民医院负责抢救全矿事故伤员的救治工作。人民医院作为矿井医疗救护中心，设备先进、医疗资源雄厚，擅长创伤急救等，指导、参加矿井事故中伤员的救治工作。

矿医务室在副井口设立矿井医疗保健站，负责矿井事故现场伤员的医疗急救。同时将伤病员情况汇报人民医院值班医生，以便进一步做好临床急救及人员、医疗急救的准备工作。

各区队当班都配备有急救员和急救箱，并通过培训加强管理，确保急救员能熟练掌握相关急救知识，急救箱内药品齐全完好，能在医务人员到达前对受伤人员进行合理的先期医疗处置。

（2）医疗急救扩大应急的对象

急救是指威胁人体生命安全的意外损伤或急病所采取的一种现场紧急救护措施。

矿井医疗急救扩大应急对象为出血、骨折、烫伤、烧伤、冻伤、中暑、窒息、溺水、休克和失神（晕倒）、触电、食物中毒、传染病等人员。急救目的就是救命,即采取紧急有效的处理,以挽救病人的生命,如病人大出血的止血等;急救的另一目的是改善病人状况,如止痛等,尽可能使病人少受痛苦并预防并发症,如骨折后很好固定,以免发生病发损伤等。急救的工作只是暂时性使病人脱危,还需尽快送医院进行抢救治疗,以挽救病人生命。

6、后勤保障

事故应急救援期间和结束后，由矿分管负责人、综合办公室、人力资源科等部门负责人组成善后处置和后勤保障组，负责伤亡人员家属安抚、抚恤、理赔、食宿接待、车辆调度等善后处理工作。

## 1.9 应急预案管理

1.9.1应急预案培训

1、为有效增强我矿广大干部员工应对和防范矿井安全生产事故风险和事故灾难的能力，进一步提高事故现场应急处置能力，确保在事故发生后，能够快速、有序、有效地实施应急救援，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。矿应急救援领导组决定，每年由安全培训中心组织对井下全员进行《应急救援预案》培训学习。

2、应急救援综合预案、专项预案和现场处置方案全部编制完成后，由应急办公室针对预案编写情况，制定培训教育计划，组织应急救援机构人员和应急救援队伍和从业人员进行专项脱产培训。

3、应急培训重点内容为应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能等。采用课堂教学、讨论、现场讲解、模拟事故发生等方式，培训时间不少于8学时。通过培训使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。

4、新从业人员上岗前培训和岗位人员每年再培训必须有应急知识培训内容，培训重点为本单位、本岗位危险源、现场处置方案及紧急处置、逃生避险、个体防护、自救互救、应急救援设备器材、紧急避险系统使用方法等应急知识。

5、应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。

1.9.2 应急预案演练

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面提高职工对突发事件的应急处置能力，确保矿井突发生产安全事故应急救援工作高效有序进行，最大限度地减轻事故造成的损失，根据相关文件要求和编制的《生产安全事故应急预案》内容要求，制定本预案演练计划。

1、矿成立应急救援预案演练领导组

组  长：张和平（总经理）

副组长：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成  员：陈治敏  吴晓刚  李  军  张  宇  万晓鹏

边耀伟  张  旭  张燕军  白文国

领导组职责：

（1）负责重点应急演练方案和安全技术措施的审核；

（2）负责应急预案演练的组织、指挥、协调、评估和考核；

领导组下设办公室，办公室设在调度室，调度室主任白文国兼任。办公室职责：

负责应急预案演练信息的上传下达；负责预案演练相关资料的传递、审报与存档。

（3）应急演练准则

根据相关法律法规的要求，为适应应急救援的需要，通过演练，进一步加强我矿应急响应的能力，提高应对突发事故的组织指挥、快速响应及处置能力，营造安全稳定的氛围。

2、应急演练目的

（1）检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

（2）完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

（3）锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练部门和人员对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置能力。

（4）磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关部门和人员的职责任务，完善应急机制。

（5）科普宣传。通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工风险防范意识和应对突发事故时自救互救的能力。

3、应急演练原则

（1）结合实际，合理定位。紧密结合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

（2）着眼实战，讲求实效。以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着重点，重视对演练效果及组织工作的评估，总结推广好经验，及时整改存在的问题。

（3）精心组织，确保安全。围绕演练目的，精心策划演练内容，周密组织演练活动，严格遵守相关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

（4）统筹规划，厉行节约。统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，努力提高应急演练效益。

4、应急演练要求

（1）在开展演练准备工作以前要提前一个月制定演练计划、方案和安全技术措施，必须由分管领导组织会审并进行审批。演练计划包括演练的目的、方式、时间、地点、日期安排、演练领导小组构成、经费预算和保障措施等。

（2）演练准备阶段的主要任务是根据演练计划成立演练组织机构，设计演练总体方案，并根据需要针对演练方案对应急人员进行培训，使相关人员了解应急响应的职责.流程和要求，掌握应急响应知识和技能为演练实施奠定基础。

（3）在正式演练前，一定要进行安全检查，以确保所有设备、设施完好，安全保障方案可行；要提前组织一次预演练，让参演人员熟悉演练实施的各个环节，发现并改进演练过程中存在的不足。

（4）演练实施是对演练方案付诸行动的过程，是整个演练程序中核心环节。演练实施当天演练组织机构的相关人员应在演练前提前到达现场，对演练设备进行检查，确保正常工作，确认无误后按时启动演练。

（5）演练结束后，应针对本次演练组织相关参加人员进行点评和总结，并从各自的角度总结本次演练的经验教训，确认评估报告内容，做好应急演练效果评估工作。

（6）对演练中暴露出的问题，组织参加演练部门和个人按照改进计划中规定的责任和时限要求，及时采取措施予以改进，修改完善应急预案、有针对性的加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划的更新等。

5、矿井反风演习

每年组织一次矿井反风演习，以检验矿井应对火灾抢险救灾、避灾自救、指挥与协调等方面的能力。我矿编制的应急救援综合预案和专项预案完成后，要有针对性地选择某项应急预案，明确演习的规模、范围、等级，相应启动某个救援预案进行实战演练，演练程序符合规定要求，原则上每半年至少进行一次演练活动。演练的全过程要进行实况记录，演练结束后，调度室负责组织演练评估。

各类演习均由组织单位对演习结果进行评价，分析应急预案存在的不足项、整改项，并予以完善或制定改进的措施或方案。

调度室或安检科还可适时组织由总指挥、各应急组组长或关键岗位人员参加的桌面演练或功能演练，以检查相关部门或相关人员解决问题的能力、应急能力和相互协作能力。

1.9.3应急预案修订

应急预案在实施过程中，应急预案管理部门要建立应急预案评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，对应急预案每年度至少进行一次完善修订，每三年按照上级部门要求重新编制。应急预案评审、备案后应定期进行修订，实现应急预案可持续改进。

1、有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；

（3）面临的事故风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）预案中的其他重要信息发生变化的；

（6）在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的；

（7）编制单位认为应当修订的其他情况。

2、应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照《生产安全事故应急预案管理办法》规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。

3、预案编制完成后，矿应组织评审，评审分内部评审和外部评审。评审专家必须根据专业性质，聘请具有中级或相当于中级以上职称的专业技术和管理人员担任，专家不得少于5人。

4、组织评审时，要将事故风险报告及相关应急救援能力评估报告一并提交给评审人员。

5、评审合格后，由矿主要负责人签发实施并进行备案管理。

1.9.4应急预案备案

1、本预案应急在公布之日起20个工作日内，按照《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正（应急管理部令第2号）要求，报忻州市应急管理局备案，同时抄送签订救援协议的专职救援机构。

2、内部应急预案管理部门应当建立应急预案备案登记建档制度，指导、督促做好应急预案的备案登记工作。

1.9.5应急预案实施

本应急预案执行时间为自下发之日起执行。

本应急预案由南沟煤业制定，解释权归南沟煤业。

# 二  专项应急预案

## 2.1 瓦斯爆炸事故专项应急预案

2.1.1、事故风险分析：

瓦斯爆炸能造成巨大的危害。风流中瓦斯浓度达到爆炸极限，且具有火源和供氧条件，将发生瓦斯爆炸事故，对人员、财产造成巨大威胁，爆炸产生的高温、高压和大量的一氧化碳、二氧化碳等有毒有害气体，会造成人员大量伤亡，爆炸产生的冲击波对巷道、支架、设备造成严重破坏，造成生产接续紧张。当有煤尘积聚时，有可能引起煤尘爆炸，会进一步扩大灾害范围，危及整个矿井。

（一）事故类型

瓦斯事故的类型有：爆炸、燃烧、中毒、或诱发煤尘爆炸、火灾等事故。由于瓦斯爆炸引发煤尘爆炸的可能性很大。

（二）瓦斯爆炸事故危险性分析

1、矿井井田主要含煤地层为石炭系上统太原组，共含煤层6层，我矿瓦斯等级为瓦斯矿井。

2、根据山西钜盛能源集团有限公司《关于山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司2019年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复》（钜盛集团[2019]114号），矿井本年度CH4绝对涌出量3.52m3/min，本年度CO2绝对涌出量4.99m3/min，批复等级为低瓦斯矿井。

3、矿井属瓦斯矿井，在通风系统合理、设施齐全完好，风量满足要求的情况下，一般不会发生瓦斯爆炸。但是在煤巷、半煤岩巷道掘进中，在老空、盲巷、巷道高冒区、回采面上隅角和风速较低的巷道中，如果存在通风系统不完善，风量达不到要求有可能发生瓦斯积聚和超限，如再出现放炮火焰、电器设备失爆等高温热源的存在，会造成瓦斯爆炸事故。

4、瓦斯爆炸事故是煤矿最严重的事故灾难之一，易造成群死群伤、矿毁人亡。爆炸会产生高温火焰（温度可达2000℃）、爆炸冲击波（最高1.2Mpa），并伴随大量有毒有害气体。

5、爆炸生成的高温高压冲击波，导致人员伤亡、设备损坏、支架损毁、顶板冒落、通风构筑物破坏，引起矿井通风系统紊乱。爆炸生成的有毒有害气体，伴随风流蔓延，导致较远距离人员伤亡。爆炸在一定条件下会诱发火灾，引发二次及多次爆炸，爆炸冲击波卷扫巷道积尘，可能引发煤尘爆炸连锁反应，造成更大的灾难性事故。

（三）瓦斯爆炸事故易发生的地点

1、在掘进工作面通风距离较长的巷道，由于风筒接头多相应漏风增大，通风阻力大造成迎头风量不足，不能有效稀释瓦斯浓度，使瓦斯浓度达到爆炸范围以内，如再出现放炮火焰、电器设备失爆等高温热源的存在，会造成瓦斯爆炸事故。

2、回采工作面风量过小，上隅角回柱不及时或受上一区段工作面有害气体的影响，有可能瓦斯积聚造成事故；如采煤面回撤期间，由于巷道变形严重，为方便回撤将风筒断面缩小，造成回撤地点风量不足，就有可能导致瓦斯积聚造成事故。

3、在巷道贯通时，由于通风设施不完善，造成风流短路，影响工作面正常供风造成瓦斯积聚。

4、在排放瓦斯时，由于措施落实不到位，回风流中电器设备没有断电或有高温火源的存在，排放出的高瓦斯气体遇到引爆火源后会发生爆炸事故。

5、在掘进工作面停风恢复通风时由于没有执行好措施，造成积聚的高浓度瓦斯气体涌出，遇到引爆火源会发生瓦斯爆炸事故。

6、在地质构造复杂地带会出现瓦斯涌出异常，如果涌出量大时再遇到引爆火源会发生瓦斯爆炸事故。

7、根据矿井瓦斯监测数据显示瓦斯易于积聚的地点存在于巷道微风区。

瓦斯预防：

（一）危险源（隐患）监控

1、认真落实"先抽后采、监测监控、以风定产"的瓦斯治理十二字方针，切实把防治瓦斯的各项管理规定及瓦斯治理措施落到实处。不断提高"一通三防"现代化水平，努力提高抗御瓦斯灾害的能力，防治瓦斯爆炸事故。防止瓦斯积聚可采取如下安全技术措施：

(1)不断完善矿井通风系统，使通风系统合理、稳定、可靠，实行分区通风。矿井、采区应有足够的风量，采掘工作面配风量满足安全生产需要，消除采掘工作面不合理的串联通风。加强巷道贯通后的通风管理和局部通风管理工作，杜绝巷道出现无风、微风和局部通风机出现循环风现象。

(2)严格落实恢复通风、排放瓦斯、停送电的安全措施。因临时停电或其它原因局部通风机停止运转，在恢复通风前，必须按《煤矿安全规程》规定进行瓦斯检查，只有瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风，否则，必须制定瓦斯排放措施。

(3)排放瓦斯前必须制定专门的瓦斯排放措施，并按《煤矿安全规程》规定进行报批，严格按措施进行排放。

(4)严格执行瓦斯检查制度，杜绝空班、漏检、假检现象。巡回检查人员要按规定时间、线路进行检查。

(5)矿井按规定配齐便携式瓦斯报警仪。下井人员要按《规程》规定佩带便携式瓦斯报警仪。

(6)煤与半煤岩巷掘进工作面、采煤工作面及瓦斯涌出异常的岩巷掘进工作面必须设专职瓦斯检查员跟班检查瓦斯。

(7)加强矿井安全监测监控系统的管理工作，保证系统完好正常运行。各采掘工作面和机电硐室等要按要求上齐、上全监测探头，瓦斯断电功能做到数据准确、灵敏可靠。健全瓦斯监测监控系统。

(8)充分利用先进的通信技术发布矿井安全监测信息，建立健全安全监测信息发布管理制度，规定安全监测信息发布流程；配齐安全监测机房值班人员，保证安全监测机房24小时有人值班，并应确保监测主机超限声响报警功能正常。当瓦斯超限时，应立即停产，迅速采取措施处理。并及时将瓦斯超限的原因、处理情况、防范措施等反馈给调度室。

(9)加强掘进工作面瓦斯管理，消灭掘进头瓦斯事故。必须完善"三专两闭锁"和双风机、双电源自动切换装置。

2、完善和改进瓦斯监测监控系统

(1)矿井安装一套KJ95N型安全监控系统，该系统由中心站主备机、传输接口、声光报警器、分站、传输线、传感器等设备组成，系统具有当地和远程瓦斯超限声光报警、断电功能，能够自动诊断出系统的传输状况、传感器、分站等监测故障，储存监测数据和历史曲线，可输出打印监测报表。

(2)目前我矿采煤工作面、煤、半煤掘进工作面、串联通风地点按照安全监测行业标准已全部安装瓦斯传感器，能连续监测工作面风流中的瓦斯浓度。能实时显示动态数据和图像，根据历史曲线分析瓦斯变化情况。

(3)局部通风机全部安设局扇开停传感器，正常监测局扇运转情况，杜绝掘进工作面无计划停风现象的发生。

2、隐患人工排查

(1)煤矿井下采掘作业地点进行巡回瓦斯检查或专人定点检查。

(2)瓦斯检查地点的设置、瓦斯检查次数、检查周期、瓦斯检查方式，由矿技术负责人确定。

(3)瓦斯检查员要严格按照确定的地点、次数、检查方式进行检查，使用瓦斯智能巡检系统，严禁空班漏检和假检。

(4)检查瓦斯的次数为：瓦斯矿井的采掘工作面和其他工作地点，瓦斯检查次数为每班不少于2次，重点区域每班不少于3次。采掘工作面瓦斯检查的时间间隔要均匀，决不允许半班内完成一班内的检查次数。

(5)瓦斯检查牌板的悬挂位置：采煤工作面在回风侧距安全出口20m的巷道中（包括上、下隅角）；掘进工作面在距迎头50m的巷道中；有人工作的机电硐室在司机岗位处；无人工作的硐室在调节风窗处；回风道设在测风站内。

(6)瓦斯检查时，要严格按规定操作，发现不安全隐患，要先消除隐患再进行检查。

(7)经分析确定的不宜安排瓦斯检查员检查的地点，未经矿井技术负责人批准，不得擅自安排瓦斯检查员进入检查瓦斯。

（二） 瓦斯事故的预防

严格执行国家应急管理部和能源局关于瓦斯隐患排查的规定，认真落实"先抽后采、监测监控、以风定产"的瓦斯治理十二字方针，切实把防治瓦斯的各项管理规定及瓦斯治理措施落到实处。不断提高"一通三防"现代化水平，努力提高抗御瓦斯灾难的能力，防治瓦斯爆炸事故。

1、搞好矿井开拓布局，合理布置巷道，不出现平面交叉巷道，杜绝不合理的串联通风、老塘通风，建立合理稳定可靠的通风系统。

2、根据生产接续，每月编制通风作业计划和瓦斯检查点设置计划，及时调整通风系统，杜绝不合理的串联通风、老塘通风、扩散通风，消除无风区、微风区，保证各用风地点风量、风速符合规程要求。

3、加强局部通风管理，特别是重点瓦斯管理区的局部通风管理。采、掘供电必须分开。

掘进工作面必须安装双风机、双电源，并能自动切换，每班试验一次，实现风电闭锁装置，人工复电，煤巷、半煤巷及长距离通风地点的风机必须安装风机开停量。通风机必须保证正常运转，严禁随意停开风机，风机必须指定专人看管。

临时停工地点不得停风，必须有专人看管风机，严禁随意停开风机，如需停止风机运转必须填写“有计划停风报告单”报公司总工程师、通风部门及有关部门审批，停风时停止工作切断电源，撤出人员，施工地点不得留有余炮，在全风压巷道口设置栅栏，严禁人员进入。

有计划停风时必须根据现场情况编制安全措施，明确停电、停风时间、原因、停风前的准备、停风期间的安全保障、恢复通风的步骤等内容，明确责任人，确保落实。

无计划停风时，班组长必须立即命令停止工作撤出人员，切断电源，同时汇报调度室，如兼职司机在10分钟之内无法恢复通风时，班组长组织人员在全风压巷道口设好栅栏，切断风筒，安排专人看管风机，禁止随意启动风机和人员进入停风区。

使用局部通风机的施工单位必须制定局部通风机无计划停风安全措施，并纳入施工作业规程中。

4、严格瓦斯管理，防止瓦斯事故。

严格瓦斯检查员管理，对重点瓦斯管理区采掘工作面，必须配备专职瓦检员。

严格瓦斯检查制度，按规定检查瓦斯，杜绝空班漏检、弄虚作假、伪造数据，瓦斯检查做到“三对口”。

矿技术人员、爆破工、采掘区队长、跟班经理、班组长、采煤机司机、综掘机司机、安全监测工、流动电钳工下井时必须佩带便携式瓦斯报警仪。

采掘工作面必须配备便携式瓦斯报警仪，按规定悬挂，并处于常开状态。采煤工作面、煤巷、半煤巷掘进工作面必须安装灵敏可靠的瓦斯传感器，断点范围符合要求，在矿井、采区回风安设风速传感器，掘进工作面主备风机安设开停量，主要进回风风门安设开关量。对各种传感器要及时维护、标校，确保灵敏可靠。

矿井的总回风道或一翼回风流中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75％时，必须报告公司总工程师，查明原因进行处理。采区回风道及采掘工作面的回风道风流中瓦斯浓度超过0.8％或二氧化碳超过1.5％时都必须停止作业，撤出人员，由公司总工程师负责采取措施进行处理；采掘工作面风流中瓦斯浓度超过0.8％时，必须停止用电钻打眼，放炮地点20米以内风流中的瓦斯浓度达到0.8％时严禁放炮。

停风的掘进工作面恢复通风前首先检查瓦斯，瓦斯重点区掘进工作面停风超过2小时，非瓦斯重点区超过8小时，恢复通风时由救护队探查，在规定时间内由专职瓦斯检查员进行探查，只有停风区中氧气浓度不低于18%，最高瓦斯浓度不超过0.8％，最高二氧化碳浓度不超过1.5％，且局部通风机及其开关附近10米内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时方可直接恢复通风，否则必须写出措施，在总工程师指挥下由救护队排放瓦斯。

恢复已封闭的停工区或工作面接近这些地点时，必须事先排出其中积聚的瓦斯，排放瓦斯前，应制定安全措施，在公司总工程师的指挥下由救护队排放瓦斯。

启封盲巷或旧巷时，必须先检查瓦斯，当巷道内瓦斯不超过0.8％，二氧化碳不超过1.5％时，可由通风部门直接恢复通风，否则必须写出措施在总工的指挥下，排放瓦斯。

瓦斯检查员发现瓦斯超限或瓦斯异常时要立即通知施工单位停止作业，撤出人员，并立即汇报调度室和通风部门，报总工程师采取措施处理，上井后填写瓦斯超限(异常)报告单。

当掘进迎头预透盲巷、旧巷或其他巷道时地测部门必须在掘进工作面距贯通地点50m前,其它掘进工作面距贯通地点20m前，开门点距贯通点的距离小于20m开门前，地测部门必须向公司总工程师汇报，并下达“巷道预透通知单”。通风部门接“巷道预透通知单”后编制巷道贯通通防安全措施，并做好调整通风系统的准备工作。只有在被贯通的巷道瓦斯浓度在0.8％以下，二氧化碳浓度在1.5％以下时方可贯通。否则，必须按规定排放瓦斯。

5、加强放炮管理

放炮必须严格执行“一炮三检”、“放炮三保险”和“三人联锁”制度。

各煤层工作面必须使用取得产品许可证的煤矿许用炸药和煤矿许用雷管。使用毫秒延期雷管时最后一段的延期时间不准超过130毫秒。

严禁裸露爆破，不准打浅眼放小炮，短母线放炮。

在掘进工作面中，一次装药必须全部一次起爆，在回采工作中可以采用分组装药，但一组装药必须一次起爆，杜绝一次定炮，多次起爆的现象。严禁在一个工作面使用两台以上放炮器同时放炮。

定炮使用水炮泥、封满封泥，对无封泥、封泥不足或不严的炮眼，严禁放炮，严禁用煤粉、块状材料或其他可燃性材料做炮眼（封）泥。

6、井下氧电焊必须填写《井下氧电焊申请单》，由经理批准后方可在井下指定地点进行烧焊工作，专人监护，并按规定检查瓦斯。

7、严格电器管理，杜绝电器失爆。

8、密闭墙前禁放物料，人员严禁在密闭前逗留，严禁打开柵栏进入盲巷。

2.1.2、组织机构及职责

（一）组织体系：

发生瓦斯爆炸事故时，现场带班干部、班组长及瓦斯检查员要立即组织现场人员进行自救和互救；同时要立即向矿调度室汇报，调度室值班员要根据应急预案的要求立即组织现场人员撤离、自救、互救及避灾；同时要立即按相关规定快速逐级上报，要立即启动抢险救援指挥部，迅速开展抢救援等工作。

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.1.3、处置程序

2.1.3.1

（一）预警

1、瓦斯检查员发现瓦斯超限或瓦斯异常时要立即通知施工单位停止作业，撤出人员，并立即汇报调度室和通防部门，报总工程师采取措施处理，上井后填写瓦斯超限(异常)报告单。

2、当采煤工作面上（下）隅角瓦斯浓度超过0.8%时：必须安装使用专用抽出式风机抽排上（下）隅角瓦斯，抽出式风机必须有专人负责，保证正常运转；当抽出式风机停止运转，上（下）隅角瓦斯浓度超过1.2%时，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

3、放炮必须严格执行“一炮三检”制度。由兼职瓦斯检查员检查瓦斯，当瓦斯浓度超过0.8%，应停止工作，并汇报调度室及通风部门，采取措施进行处理。

4、启封盲巷（包括临时密闭的掘进工作面）或恢复旧巷工作时，必须探查瓦斯，当巷道内瓦斯浓度不超过0.8%，CO2不超过1.5%时，可由通风部门直接恢复通风，否则必须按规定排放瓦斯。

（二）预警行动的执行标准

按照《煤矿安全规程》对于井下不同地点瓦斯浓度的告警值、断电值、复电值和断电范围的规定，执行人工系统预警行动和监控系统的预警响应行动。

（三） 预警行动的执行内容

1、查明原因，采取措施，进行处理

(1)矿井总回风巷一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%时，必须立即查明原因，进行处理。

(2)矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点，都必须经过通风、瓦斯检查人员的检查，证实无危险后，方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内，都必须检查瓦斯，只有瓦斯浓度符合本规程规定时，方可开启。

(3)临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。

(4)正常工作和备用局部通风机均失电停止运转后，当电源恢复时，正常工作的局部通风机和备用局部通风机均不得自行启动，必须人工开启局部通风机。

(5)使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁，保证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。正常工作的局部通风机故障，切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机通风范围内应停止工作，排除故障；待故障被排除，恢复到正常工作的局部通风后方可恢复工作。

(6)停风区中瓦斯浓度超过0.8%或二氧化碳浓度超过1.5%，必须进行排放瓦斯。

2、停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

(1)采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过0.8%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

(2)采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到0.8%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到0.8%时，严禁爆破；采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

(3)开拓新水平的井巷第一次接近各开采煤层时，必须按掘进工作面距煤层的准确位置，在距煤层垂距10m以外开始打探煤钻孔，钻孔超前工作面的距离不得小于5m，并有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯。岩巷掘进遇到煤线或接近地质破坏带时，必须有专职瓦斯检查工经常检查瓦斯，发现瓦斯大量增加或其他异状时，必须停止掘进，撤出人员，进行处理。

2.1.3.2、信息报告程序：

（一）报警系统及程序

1、矿预警和事故报告接警专用电话设在矿总调度室，重大事故灾害的预防与预警的工作职责纳入矿应急管理系统中，矿总调度室是预警管理和应急救援指挥部常设机构。

2、调度员接到预警和事故报告汇报后，立即按照预警等级和事故响应等级，逐级通知值班经理、经理级应急指挥部成员、各应急救援小组、县医院、救护队、集团公司、县应急管理局、市应急管理局等有关单位。特别紧急的预警信息和事故报告要直接向主要负责人和相关应急管理部门报告。

3、预警基本情况包括：

(1)事故征兆发生的单位、时间、地点、可能发生的事故类型；

(2)事故征兆发现的简要经过；

(3)可能发生事故的发生原因初步判断；

(4)已采取的措施及当前事抢险处置情况等，必要时附现场简图。

4、事故报告的内容包括：发生的事故类型、地点、灾害区域破坏情况、可能的影响范围、波及的巷道、遇难遇险人数、以采取的自救互救和避灾措施以及现场通风系统、瓦斯涌出等情况。

（二） 现场预警信息报告方式及处理

1、人工系统

(1)专职瓦斯检查员和佩带经标校、检查合格的瓦斯检测仪器、仪表的其他人员，发现矿井中瓦斯浓度达到报警值时，要立即汇报矿调度室，并继续对超限区域进行检测。

(2)上述人员发现矿井中瓦斯浓度达到规定的断电值时，要立即汇报矿调度室实施断电程序，要求停止超限区域的一切作业并撤离所有人员。瓦斯检查人员要继续对超限区域进行检测。

(3)调度室负责人要根据井下人员的汇报，按照要求立即核对情况、查明原因，采取措施使瓦斯浓度恢复到正常状态。如出现严重超限或瓦斯浓度快速增大，要立即汇报矿技术负责人，采取进一步的预防处置措施。

2、安全监测监控系统

(1)安全监测监控系统已按照规定在井下不同地点的瓦斯传感器，设置告警值，告警时井下传感器和地面主机同时发出声光信号，告警信号同时通过远程监测系统发送到上一级监测中心。

(2)必须按照《煤矿安全规程》规定的井下不同地点的瓦斯浓度的断电值和断电范围设置系统的断电值和断电范围。根据断电值触发对应超限区域的断电开关，根据断电范围选择对应的一个或几个开关断电。

(3)安全监测监控系统必须安装馈电传感器，断电状况要反馈地面主机，确系规定范围已经停电，同时馈电信息发送上一级监测中心。

(4)必须按照《煤矿安全规程》规定的井下不同地点的瓦斯复电浓度进行复电。复电时必须由瓦斯检查人员在场并经人工瓦斯检查，报告调度室负责人批准后方可人工复电。安全监测监控系统不得设置自动复电功能。

（三）公司领导及相关部门

1、要建立矿相关领导、总工程师；调度室主任（副科）、生产科及负责人、技术科及负责人、总工程师办公室及负责人、安检科及负责人、机电科及负责人、供应科及负责人等通信联络方式表，发至相关部门和下属单位。

2、值班和通信方式

(1)矿调度室及其他相关单位必须24小时有人值班，不得空班、漏班。

(2)经理、副经理、公司总工程师、及科室负责人手机必须24小时开机，不得停机。

(3)如有事离开矿机关所在地，必须委派相关人员作为应急事件处置临时负责人。临时负责人的手机必须24小时开机，不得停机。

（四） 相互认可的通告、报警形式和内容

1、对电话形式的预警和事故报告，矿调度室值班要作好电话记录，力求记录准确、完整。井下相关人员上井后要填写详细的报告，如瓦斯、煤尘、矿压、风速、二氧化碳、水位、涌水量等记录表。

2、监测监控系统（含瓦斯监测监控、火区气体监测、地音监测、微震监测、水位监测、测水孔监测等）的报告以监测系统记录的数据为准，不得对数据进行修改。

3、预警预防及事故处置措施以公司领导签发的矿调度通知形式下达。紧急情况时可先执行电话或口头通知，电话或口头通知必须得到相关负责人的授权，事后需补签书面调度通知。

（五）出现明显事故征兆时应急响应人员向外求援的方式

1、发现明显事故预兆时，现场人员都应立即向矿调度报告并将人员撤离至事故灾害威胁区域外。

2、矿调度应按照事故报告程序进行汇报，并请求专业应急抢险队伍进行处置。

3、出现明显事故征兆现场的人员在立即报告和向外求援的同时，要做好自救、互救和避灾的一切准备。

4、求援联系方式一般为电话，当发生事故通讯不通时，可以采用敲击管路、大声叫喊等方式与救援人员进行联系。

2.1.4.处置措施

1.应急处置程序基本原则：

井下发生瓦斯爆炸事故后，干部职工要沉着、冷静地按照"紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先"的原则抢险救援。

（一）以抢救遇难人员为主，必须做到有巷必入，本着"先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难"的原则救险。

（二）在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。确认火灾没有火源不再引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风。应尽快恢复原有的通风系统，加大风量，排除爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些烟雾和有毒有害气体，既有利于抢救遇难人员，减轻遇难人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。

（三）消除巷道堵塞物，以便于救人。

（四）寻找火源，扑灭爆炸引起的火灾。

（五）做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

2. 应急处置：

（一）响应分级：

调度室接到瓦斯爆炸事故汇报后，立即通知值班领导，值班领导根据具体情况判明情况后及时汇报机械伤害人身伤亡领导小组，领导小组成员接到通知后迅速赶赴事故现场，组织协调处理事故， 总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。并根据情况向集团公司、安委会汇报。

（二）响应程序：

矿井重大瓦斯爆炸事故发生后，矿井调度室为发出预警通报的责任单位。当调度室接到井下发生瓦斯爆炸事故的汇报后，立即撤出灾区人员和停止灾区供电，按矿井应急预案规定的顺序通知经理、总工程师等有关人员，有关人员立即向应急救援指挥部矿调度室汇报，召集矿山救护大队，成立现场应急救援指挥部，派救护队员进入灾区侦察灾情、救人，现场应急救援指挥部制定救灾方案，救护队进行救灾工作直至灾情消除、恢复正常生产。

3、应急指挥：

爆炸事故发生后，指挥人员应作出的决策有：

根据分析判断的内容，必须立即撤了灾区和可能影响区域的人员，立即停止火区的电源，怎样切断安全；按救灾程序立即向上级有关部门汇报，并召请救护队，快速成立救灾指挥部，根据灾害的情况准备好救灾物资，制定救灾方案，为确保救灾工作的顺利进行，必须保证通风机和空气压缩机的正常运转，保证升降人员井筒正常运行；快速查清井下人员，控制人员入井。

救护队到达后，立即按救灾方案部署救护队抢救人员。侦察灾情、扑灭火灾、恢复通风，防止再次爆炸，并命令有关单位准备救灾物资，通知医院准备抢救伤员，通知食堂及招待所准备好救灾人员接待工作。

无论是爆炸还是爆炸引起的火灾，都会产生大量的有毒有害气体。因此，及时恢复通风，改善井下尤其是灾区地点的环境，是减少人员作亡、为救灾创造较好的条件的最直接和有效的办法，查明引爆的真实火源是分析灾害环境及制定救灾方案最有力的证据。所以在救灾工作中，应及时恢复通风和查明引爆的真实火源作为技术的关键。

在处理瓦斯爆炸事故中，必须考虑灾害的性质、已经发生和可能将要发生的危害因素，在确保救灾人员安全的前提下，以抢救危险区域的人员为首要目的，以迅速快捷的方式为手段，及时制定救灾措施。在制定救灾措施时，必须充分考虑发生二次事故特别是发生二次爆炸的可能性，制定出防止二次爆炸的措施。

4、应急救援行动

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

5、资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

6、应急避险

发生瓦斯、煤尘爆炸事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。

矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。

所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

7、应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报。

8、处置措施

（1）应急救援指挥部要迅速组织撤退灾区和受威胁区域的人员，抢救遇难人员。组织救护队探明发生爆炸的地点、范围和气体成分，并同时制定抢险救灾方案。

（2）严格按抢险救灾方案开展工作，严防造成新的人员伤亡和事故扩大。瓦斯爆炸后，应尽快恢复矿井通风系统，为抢险救灾创造条件。

（3）组织救护队全力以赴抢救遇险人员，进入灾区前，必须切断通往灾区的电源，发现火源立即扑灭。

（4）进入灾区侦察时，必须首先检查灾区气体情况及风量、风向、爆炸点情况等，并做好记录，应急救援指挥部研究全面救灾方案。

（5）迅速找到并控制或消除事故的危害和危险源，防止事故扩大。

（6）一旦发生连续爆炸时，应掌握瓦斯爆炸间隙规律，利用间隙进行救灾工作，但必须派专人在灾区回风侧检查瓦斯，如有爆炸危险，应及时撤出在灾区内进行抢险救灾的人员，以保证救灾人员的安全。

（7）根据事故性质迅速恢复被损坏的供电、通风、提升运输、排水、通讯等系统，确保抢险救灾工作的顺利进行，并采取措施为遇险人员逃生创造条件。

（8）为保证抢险救灾工作的顺利进行，条件具备时，应在靠近灾区的安全地点设立井下救灾基地。井下基地的指挥由领导小组选派具有救护知识，并熟悉现场情况的人员担任。井下基地必须装有直通地面救灾指挥部的电话。

9、应急保障：

（一）应急物资保障：

企业按照《灾害预防和处理计划》要求，建立健全井上、井下消防材料库，储备局部通风机、水泵、风筒、水管、灭火器材、施工材料（如料石、红砖、水泥、黄沙）等必要的救灾装备、物资等。

（二）应急装备保障：

矿山救护和医疗救护装备专用警灯、警笛，发生安全生产事故后，请求地方政府及时协调对事故进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度赢得抢险救灾时间。

同时，企业应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并提供相应的通信设备。

10、恢复正常状态的原则和程序：

（一）处置原则：

1、井下通风系统全面恢复正常，能够实现井下的正常通风。

2、由瓦斯检查员或救护队员检查中央变电所及水泵房的瓦斯情况，确认瓦斯浓度低于0.5%时，立即汇报调度室，由调度室通知地面变电所，恢复中央变电所电源，依次检查各采区变电所情况，确认瓦斯浓度低于0.5%时，通知调度室由调度室安排送电。

3、瓦斯检查员检查各工作面瓦斯情况，确认瓦斯浓度低于1%或二氧化碳浓度低于1.5%时，经调度室同意方可恢复送电。

4、经瓦斯检查员检查，掘进工作面瓦斯浓度低于0.8%或二氧化碳浓度低于1.5%（局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%）时，汇报调度室，经调度室同意后方可恢复送电通风。瓦斯浓度在1%以上、3%以下时，由瓦检员（救护队员）和跟班干部进行就地排放；瓦斯浓度在3%以上时，由通风区制定专项措施进行排放。

5、采掘工作面电动机或开关安设地点附近20米巷道内，都必须检查瓦斯，只有瓦斯浓度低于0.5％时，方可启动。

（二）恢复正常状态的程序：

1、首先检查中央变电所及泵房风流中瓦斯情况，瓦斯浓度在《煤矿安全规程》规定以下先恢复中央变电所电源。

2、其次检查各采区变电所（点）瓦斯情况，确认瓦斯浓度在《煤矿安全规程》规定以下时恢复采区变电所（点）电源。

3、再次检查采面及掘进工作面的瓦斯情况，确认瓦斯浓度在《煤矿安全规程》规定以下时恢复采面、掘进工作面的电源。

4、待井下全面恢复正常供电后，即可恢复矿井正常状态。

避灾路线：施工地点→材料大巷→井底车场→副平硐→地面

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.2 煤尘爆炸事故专项应急预案

2.2.1、事故风险分析：

（一）危害程度分析

矿井各煤层不具有煤尘爆炸危险性，但需要进行预防，确保安全生产。煤尘爆炸要产生高温，其瞬时温度可达2300-2500℃，产生高压可损坏设备，推倒机架，造成冒顶，人员伤亡，爆炸后要产生大量有害气体，尤其CO浓度一般为2%－3%，最高可达8%－10%，造成人员中毒。同时爆炸时会大量耗氧，氧浓度迅速降低，煤尘爆炸与瓦斯爆炸相比，具有产生能量大，燃烧时间长，产生CO多等特点，因此煤尘爆炸产生的后果也最严重。

1、事故类型

煤尘事故的类型有：爆炸、燃烧、中毒、或诱发瓦斯爆炸、火灾等事故。

2、煤尘爆炸事故危险性分析

煤尘爆炸事故是煤矿最严重的事故灾难之一，易造成群死群伤、矿毁人亡。爆炸会产生高温火焰、爆炸冲击波，并伴随大量有毒有害气体。爆炸生成的高温高压冲击波，导致人员伤亡、设备损坏、支架损毁、顶板冒落、通风构筑物破坏，引起矿井通风系统紊乱。爆炸生成的有毒有害气体，伴随风流蔓延，导致较远距离人员伤亡。爆炸在一定条件下会诱发火灾，引发二次及多次爆炸，爆炸冲击波卷扫巷道积尘，可能引发煤尘爆炸连锁反应，造成更大的灾难性事故。

（二）鉴定指标

根据山西钜盛能源集团有限公司《关于山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司2019年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复》（钜盛集团[2019]114号）文件批复结果，本井田煤尘有爆炸危险性，自燃倾向性为Ⅱ级。

（三）井下防尘洒水

1、给水栓的设置

在下列部位设置相应规格的给水栓：

(1)设有供水管道的各条大巷及顺槽每隔100m应设置一个规格为DN25的给水栓；

(2)掘进巷道中岩巷每100m、煤巷每50m设置一个规格为DN25的给水栓；

(3)溜煤眼、转载点等需要冲洗巷道的位置。

2、喷雾装置的设置

(1)在井下采掘工作面的采煤机、掘进机截割部、放顶煤工作面放煤口、液压支架产尘源、破碎机等处，必须设置喷雾防尘装置；

(2)在运输系统中的煤仓、溜煤眼、装车机、带式输送机、刮板输送机、转载机等的转载点上，必须设置喷雾防尘装置。

3、风流净化水幕的设置

在下列地点设置风流净化水幕：

(1)采煤工作面进回风顺槽靠近上下出口30m内；

(2)掘进工作面距迎头50m内；

(3)装煤点下风方向15～25m处；

(4)带式输送机巷道、刮板输送机顺槽及巷道；

(5)采区回风巷及承担运煤的进风巷；

(6)回风大巷、承担运煤的进风大巷。

（四）煤尘爆炸事故易发地点

煤尘源产生于采煤工作面和煤巷的爆破、采掘机械截割，以及煤炭在装载、运输、转载、卸载过程中。煤尘堆积区受到冲击、摩擦、震动、因风速过高扬起。煤尘沉积及浮游煤尘超标的地点容易发生爆炸。容易积聚煤尘地点一般如下：

1、矿井：煤仓、罐笼翻车点、主运输输送机头及机尾、总回风巷、矿车运输装载点、运煤装载点等。

2、采区：回风巷、采区输送机机头及机尾，采区运煤转载点、矿车运输装载点。

3、综采工作面：机组截割煤、刮板输送机转载点、破碎机、放顶煤、迁移支架、回风顺槽等。

4、机掘巷道：机组截割煤、转载点等。

5、炮掘巷道：炮掘落煤、转载点等。

引燃煤尘热源有各类明火、失爆电器设备、摩擦火花、静电火花、撞击火花、瓦斯爆炸火焰、明炮、糊炮等。

（五）事故可能出现的季节

爆炸事故季节性不明显

（六）事故前可能出现的预兆

爆炸前，事故地点浮煤尘浓度达到瓦斯爆炸界限，并且有引爆火源，爆炸时一般都会有强大的爆炸声和连续的空气震动，产生很强的高温气浪。

（七）事故预防

矿井粉尘浓度的规定

煤矿安全规程载矿井粉尘浓度方面做出如下规定：

煤矿企业必须加强职业危害的防治管理，做到作业场所的职业卫生和劳动保护工作。采取有效措施控制尘、毒的危害，保护作业场所符合国家职业卫生标准。

作业场所空气中粉尘（总粉尘、呼吸性粉尘浓度应符合煤矿安全规程的要求。

1、预防煤尘爆炸的主要措施

(1)降尘的措施

①煤层注水；

②喷雾洒水；

③掘进工作面配备湿式除尘风机；

④湿式作业 ；

⑤破碎机安装有防尘罩和喷雾装置；

⑥在采、掘工作面回风巷设风流净化水幕；

⑦采掘工作面的工人应按规程规定配戴防尘帽和防尘口罩；

⑧采煤机、掘进机设置内外喷雾装置：

A、加强采煤机内外喷雾系统的管理，每天检修维护，保证喷嘴完好不堵塞。

B、采煤机内外喷雾安装过滤装置。

C、采煤机内外喷雾由两路φ25mm的高压胶管从顺槽主干管路供水，外喷雾压力不低于4.0MPa，内喷雾压力不低于2.0MPa。喷雾泵布置在回风顺槽控制开关附近靠工作面的一端，随控制开关一起启动。如果内喷雾装置不能正常喷雾，外喷雾压力不得小于8.0MPa。无水或喷雾装置损坏时必须停机。

D、掘进机作业时，使用内外喷雾装置。外喷雾压力不低于1.5MPa，内喷雾压力不低于3.0MPa；

⑨综采工作面的液压支架，在移架时引起顶煤应力变化或支架顶面与煤面摩擦产生煤尘，所以在液压支架的产尘源必须设置移架喷雾防尘装置。

(2)防止引燃煤尘的措施

①实施综合防尘措施，降低浮游煤尘的浓度，控制其引燃的物质。

②加强管理，消除引燃煤尘的火源，如摩擦撞击火花、电火花，摩擦热、煤自燃二形成的高温点、爆破作业出现的爆燃以及瓦斯爆炸所产生的高温产物等。

2.2.2、应急指挥机构及职责：

（一）明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及其相应职责。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.2.3、处置程序

2.2.3.1、预警

（一）预 警

1、对于存在的隐患每月由总工程师组织有关部门进行排查，落实整改单位和负责人，下发隐患排查纪要，专业负责建档，并制定相应的安全措施，进行跟踪评估，对完成的项目实行销号制度。通防专业人员每天对井下存在的隐患进行检查，发现问题，及时通知有关单位进行处理。

2、建立粉尘监测制度，每半月对采掘工作面和主要场所全面进行一次粉尘测定。对产尘大的地点要提出整改措施，最大限度地减少粉尘的产生量，创造良好的作业环境，杜绝煤尘事故的发生。

3、矿井要及时对煤层进行煤尘爆炸性鉴定工作。煤尘爆炸性鉴定结果报煤矿安全检查机构备案，根据鉴定结果采取相应的安全措施，将作业场所的粉尘降低到规程规定浓度以下。

4、每半年进行一次游离二氧化硅和粉尘分散度的化验分析。

5、每季度进行一次个体呼吸性粉尘测定。

（二）防治措施

1、完善综合防尘制度，加强综合防尘管理。矿井必须建立完善的防尘供水系统。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门。采掘工作面防尘系统不形成，不准生产。

2、主要防尘管路不得小于Φ108mm，采掘工作面防尘管路管径不得小于Φ50mm，综采综掘工作面防尘管路管径不得小于Φ108mm，三通阀门数量要符合规定，并保证水压、水量满足要求。

3、开采时，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施，否则不准生产。

4、采面敷设防尘软管、架间喷雾装置齐全雾化好，出煤时正常使用。

5、必须按计划对井巷进行定期清扫、冲洗煤尘。

6、所有采掘工作面，必须湿式打眼，放炮使用水炮泥，放炮前后、扒装、出煤时执行洒水除尘制度。

7、井下所有运煤转载点、煤仓（溜煤眼）放煤口、装载点及卸载点必须有完善的喷雾装置，采用自动方式控制喷雾，要求设施齐全，阀门容易操作，喷头位置正确并固定，出煤即喷雾，能有效消灭煤尘。

8、采掘作业规程必须有综合防尘规定，对防尘系统及防尘设施做出具体要求。

9、严格按矿防尘制度要求落实井巷冲刷防尘质量。

10、定期对井下各产尘点进行粉尘测定，至少每半月测定一遍，并正常开展个体呼尘测定。

11、采掘工作面接尘人员，做好个体防护，用好放尘口罩。

12、采煤工作面防尘措施：

采煤工作面开工前必须有完善的防尘系统和防尘设施，使用正常。回风巷在距安全出口30米范围内安设一道净化水幕。进风平巷距安全出口30米范围内安设一道净化水幕，要求水幕灵敏可靠，使用正常。

必须沿工作面敷设一趟专用防尘软管，每隔20米设一个三通阀门，安设喷雾一个。

坚持湿式打眼，严禁干打眼（粉尘监测眼除外）。

放炮使用水炮泥，有灌水炮泥的装置，并有水炮泥存放箱。

隔爆设施标准化，首列隔爆距工作面距离不得小于60米，不得大于200米。

综采工作面采煤机使用随机喷雾，内外喷雾装置齐全有效、支架前后喷雾齐全、雾化好，割煤、运煤时正常使用。

13、掘进工作面防尘措施：

采用湿式打眼，放炮使用水炮泥。

放炮必须使用水炮泥，放炮前后，对距工作面迎头30米范围内巷道周边进行冲刷防尘。。

掘进工作面安装净化水幕。

在距迎头30米和50米处各设水幕一道，放炮撤人时将该水幕打开。距迎头5至10米内设炮区喷雾。

锚喷作业坚持潮料喷浆和个体防尘保护。

首列隔爆水棚距工作面的距离在60-200米之间。

掘进工作面必须使用风钻、风煤钻打眼。

综掘机使用水电联动喷雾，内外喷雾喷雾齐全、雾化好，掘进时正常使用。

14、其它严格执行矿通防管理规定。

（四）防治煤尘灾害事故的系统

1、矿井建立完善的防尘系统，风井建有静压水池。

2、采煤工作面上下巷、掘进工作面、各个装车站通道按规定要求安设齐全的隔爆设施，水量充足，质量符合规定。

3、采掘工作面安设炮区喷雾、冲击波水幕、净化水幕，保证风流及时净化，消灭尘源。

4、采煤工作面安设降尘效果较好的风水喷雾，对第一尘源及时灭尘；各转载点喷雾安设齐全、固定可靠，使用正常。

5、矿井对所有巷道制定详细的洒水制度，并严格考核落实，确保每条巷道及时防尘。

2.2.3.2、信息报告程序：

（一）报警系统及程序

1、矿预警和事故报告接警专用电话设在矿总调度室，重大事故灾害的预防与预警的工作职责纳入矿应急管理系统中，矿总调度室是预警管理和应急救援指挥部常设机构。

2、调度员接到预警和事故报告汇报后，立即按照预警等级和事故响应等级，逐级通知值班经理、经理级应急指挥部成员、各应急救援小组、县医院、救护队、集团公司、县应急管理局、市应急管理局等有关单位。特别紧急的预警信息和事故报告要直接向主要负责人和相关应急管理部门报告。

3、预警基本情况包括：

(1)事故征兆发生的单位、时间、地点、可能发生的事故类型；

(2)事故征兆发现的简要经过；

(3)可能发生事故的发生原因初步判断；

(4)已采取的措施及当前事抢险处置情况等，必要时附现场简图。

4、事故报告的内容包括：发生的事故类型、地点、灾害区域破坏情况、可能的影响范围、波及的巷道、遇难遇险人数、以采取的自救互救和避灾措施以及现场通风系统、瓦斯涌出等情况。

（二）现场预警信息报告方式及处理

1、人工系统

(1)专职瓦斯检查员和佩带经标校、检查合格的瓦斯检测仪器、仪表的其他人员，发现矿井中瓦斯浓度达到报警值时，要立即汇报矿调度室，并继续对超限区域进行检测。

(2)上述人员发现矿井中瓦斯浓度达到规定的断电值时，要立即汇报矿调度室实施断电程序，要求停止超限区域的一切作业并撤离所有人员。瓦斯检查人员要继续对超限区域进行检测。

(3)调度室负责人要根据井下人员的汇报，按照要求立即核对情况、查明原因，采取措施使瓦斯浓度恢复到正常状态。如出现严重超限或瓦斯浓度快速增大，要立即汇报矿技术负责人，采取进一步的预防处置措施。

2、安全监测监控系统

(1)安全监测监控系统已按照规定在井下不同地点的瓦斯传感器，设置告警值，告警时井下传感器和地面主机同时发出声光信号，告警信号同时通过远程监测系统发送到上一级监测中心。

(2)必须按照《煤矿安全规程》规定的井下不同地点的瓦斯浓度的断电值和断电范围设置系统的断电值和断电范围。根据断电值触发对应超限区域的断电开关，根据断电范围选择对应的一个或几个开关断电。

(3)安全监测监控系统必须安装馈电传感器，断电状况要反馈地面主机，确系规定范围已经停电，同时馈电信息发送上一级监测中心。

(4)必须按照《煤矿安全规程》规定的井下不同地点的瓦斯复电浓度进行复电。复电时必须由瓦斯检查人员在场并经人工瓦斯检查，报告调度室负责人批准后方可人工复电。安全监测监控系统不得设置自动复电功能。

2.2.3.3、响应分级

调度室接到煤尘爆炸事故汇报后，立即通知值班领导，值班领导根据具体情况，通知企业应急救援指挥部成员立即到调度室，总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

2.2.3.4、响应程序

应急救援响应按照自下而上逐级启动的程序实施运行。

2.2.3.5、应急指挥

一旦发生瓦斯煤尘爆炸重特大安全事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.2.3.6、应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.2.3.7、资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向南沟煤业有限公司调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.2.3.8、应急避险

发生瓦斯、煤尘爆炸事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.2.3.9、应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报。

2.2.4、处置措施处置措施：

2.2.4.1、应急处置基本原则：

井下发生煤尘爆炸事故后，干部职工要沉着、冷静地按照"紧急救援、妥善避难、安全撤退、救人优先"的原则抢险救援。

（一）以抢救遇难人员为主，必须做到有巷必入，本着"先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难"的原则救险。

（二）在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材，发现火源及时扑灭。确认火灾没有火源不再引起再次爆炸时，即可对灾区巷道进行通风。应尽快恢复原有的通风系统，加大风量，排除爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些烟雾和有毒有害气体，既有利于抢救遇难人员，减轻遇难人员的中毒程度，又可以消除对井下其他人员的威胁。

（三）消除巷道堵塞物，以便于救人。

（四）寻找火源，扑灭爆炸引起的火灾。

（五）做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。

2.2.4.2、处置基本要求

当矿调度室接到井下煤尘爆炸事故的报告后，应立即责令撤出灾区人员和停止灾区供电；同时立即通知矿主要负责人，并立即向分公司和公司主要负责人报告（独立煤矿要直接向属地煤矿安全监察部门和煤炭行业管理部门报告），根据灾难程度，确定响应等级并启动预案；按矿井应急预案规定的程序序通知主要领导和技术负责人等有关人员；启动抢险救灾指挥部并立即向上级安全生产管理部门汇报；分析灾情、制定灾区侦查方案；召请矿山救援队；派遣救援队员进入灾区探查和实施救援；指挥部根据灾区情况制定救援方案；救援队现场救援直至灾情消除；恢复正常生产。

1、煤尘事故处置要点

获悉井下发生爆炸后，现场应急指挥部应利用一切可能的手段了解灾情，然后判断灾情的发展趋势，及时果断地做出决定，下达救灾命令。

(1)必须了解的内容：

爆炸地点及其事故波及范围;人员分布及伤亡情况;通风情况（风量大小、风流方向、风门等通风构筑物的损坏情况等）;灾区瓦斯情况（瓦斯浓度、烟雾大小、CO浓度及流向）;是否发生了火灾;主要通风机工作情况（是否正常运转、防爆门是否被吹开，风机房水柱计读数是否有变化等）。

(2)必须判断的内容：

通风系统破坏程度。可根据灾区通风情况和主风机房内水柱计的读数值变化情况做出判断。比正常通风时数值增大，说明灾区内巷道冒顶垮落，通风系统堵塞。比正常值小时，通风设备遭破坏，灾区风流短路，其产生原因可能是：风门、风桥、密闭等通风设施被冲击波破坏；人员撤退时未关闭风门；回风井口防爆门被冲击波冲开；反风进风闸门被冲击波冲击落下堵塞了风硐，风流从反风进风口进入风硐，然后由风机排出；也可能是爆炸后引起明火火灾，高温烟气在上行风流中产生火风压，使主要通风机风压降低。

是否会发生连续爆炸？若爆炸后产生强大的冲击波，可能吹起其它巷道的沉积煤尘，并存在高温热源，则能产生连续爆炸。

能否诱发瓦斯爆炸？若爆炸后产生冒顶，风道被堵塞，风量减少，继续有瓦斯涌出，并存在高温热源，则能产生瓦斯爆炸。

能否引发火灾？若爆炸地点附近有可燃物堆积、存在（如积煤、坑木、木支护、皮带、油料等），则能诱发火灾。可能的影响范围。

(3)必须做出决定并下达的命令

切断灾区电源;撤出灾区和井下所有人员;向公司救援中心汇报并召请救护队;成立现场抢救指挥部，制定救灾方案;保证主要通风机和空气压缩机正常运转;保证升降人员的井筒正常提升;清点井下人员、控制入井人员;矿山救护队到矿后，按照救灾方案部署救护队抢救遇险人员、侦察灾情、扑灭火灾、恢复通风系统、防止再次爆炸;命令有关单位准备救灾物资，医院准备抢救伤员。

2、煤尘爆炸事故现场处置措施：

(1)现场班队长、跟班干部要立即组织人员正确配带好自救器;引领人员按避灾路线到达最近新鲜风流中。

(2)第一时间向矿调度室报告事故地点和现场灾难情况,同时向所在单位值班员报告。

(3)安全撤离时要正确配带好自救器。撤离时要快速、镇静、有序、低行。

(4)如巷道中的避灾路线指示牌破坏或迷失行进的方向，撤退人员应朝着有风流通过的巷道方向撤退。

(5)在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以提示救援人员的注意。

(6)在撤退途中听到或感觉到爆炸声或有空气震动冲击波时，应立即背向声音和气浪传来的方向，脸向下双手置于身体下面，闭上眼睛迅速卧倒，头部要尽量放低。有水沟的地方要躲在水沟边上或坚固的掩体后面，用衣服或其他不易燃物件将自己身上的裸露部分尽量遮盖，以防火焰和高温气体灼伤皮肤。

(7)在安全出口均被封堵无法撤退时，应有组织地进行避灾，以等待救援人员的营救。

(8)进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员实施救援。

(9)如硐室内有压风设施，应设法开启压风进行自救。要有规律地不间断敲击金属物、顶帮岩石，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置。

(10)矿调度室接到报告后，要立即向矿值班报告，并按矿应急预案程序向经理、总工程师、安检科长等人员报告。

(11)矿调度室在接到事故报告后，还要通知有关单位的人员清点事故灾难地点工作人员。通知相关单位的人员集中待命。

(12)积极开展自救互救。对于窒息或心跳呼吸骤停伤员，必须先复苏，后搬运。复苏方法为：立即将伤员移至新鲜风流中，使之尽快与有毒有害气体隔离，将口中妨碍呼吸的东西去除并将衣领、腰带和上衣解开，脱掉胶靴使呼吸系统和血液循环不致受阻，对窒息者进行人工呼吸。对出血伤员，要先止血后搬运；对骨折伤员，要先固定后搬运。

现场处置的主要任务:

(1)现场人员要积极开展自救和互救；

(2)救援人员积极抢救遇险人员；

(3)对充满爆炸烟雾的巷道恢复通风；

(4)抢救人员时清理堵塞物；

(5)扑灭或控制因爆炸产生的火灾。

自救互救:

井下发生煤尘爆炸等重大事故时，现场人员必须立即向矿调度室汇报事故的性质、地点及遇难人员情况，调度室接到电话后，应立即向矿值班领导和总调度室汇报。并按照如下要求积极展开应急避灾自救工作。

(1)回采工作面发生爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施

当回采工作面发生小型爆炸事故时，进、回风巷一般不会被堵死，通风系统不会造成大的破坏，所产生的一氧化碳和其他有害气体，较易被排除。当遇到这种情况时，处于采面进风侧的人员一般不会严重中毒，在回风侧的人员要迅速佩戴好自救器，经最近的路线进入新鲜风流中。

当爆炸形成严重的塌落冒顶，通风系统被破坏时，爆源的进、回风侧都会聚集大量的一氧化碳和其他有害气体，所有在该范围的人员都会发生一氧化碳中毒。为此，在爆炸后，没有受到严重伤害的人员，要立即打开自救器佩戴好。在进风侧的人员要逆风撤出，在回风侧的人员要设法经最近路线，撤退到新鲜风流中。如果由于冒顶严重撤不出来时，首先要把自救器佩戴好，并协助重伤员在较安全地点待救。当附近有独头巷道时，可进入暂避、并尽可能用木料、风筒等设立临时避难场所，把矿灯、衣物挂在显眼处，静卧待救。

(2)掘进工作面发生煤尘爆炸事故时现场人员的自救、互救应急措施

掘进工作面一旦发生煤尘爆炸事故，风筒往往被摧毁、风机移位、通风设施破坏、支架倒塌、巷道局部或大部垮落，使巷道变成不通风巷道。这些盲巷内充满了爆炸后所产生的一氧化碳和其他有害气体，遇险人员极易中毒。据此，现场人员应该做好以下工作：

当掘进工作面发生小型煤尘爆炸，支架和井巷基本未遭破坏时，在盲巷内的遇险人员在未受到直接伤害或受伤不重的情况下，要立即打开随身携带的自救器，按操作方法佩戴，迅速撤出盲巷到新鲜风流中。对于附近的伤员，要协助其佩戴好自救器，帮助其撤出险区。对于不能行走的伤员，在靠近新鲜风流30～50m范围的，要设法抬运到新风中。距离较远时请求救援，为其佩戴自救器，安置在临时避难硐室；立即向调度室报告。

当掘进工作面发生大的煤尘爆炸，井巷遭到严重破坏，退路被阻时，遇险人员在受伤不太严重的情况下，要迅速佩戴好自救器，千方百计疏通巷道，尽快撤出到新鲜风流中。如果巷道难以疏通，要坐在支护良好的地方，稳定情绪，等待救护队员前来抢救。对于受伤严重的伤员，也要给其佩戴好自救器静卧待救。并且要利用一切可能利用的条件，建立临时避难硐室待救。

(3)发生煤尘爆炸事故人员撤离路线

矿井发生煤尘事故后，现场人员立即撤离并向矿调度室汇报事故的性质、地点及灾害范围人员情况，调度室接到电话后，应立即向矿值班领导和公司总调度室汇报。召请救护大队救援，现场人员按照要求积极组织撤离工作:

各施工地点→材料大巷、运输大巷→副平硐→地面。

(4)现场救援具体措施

1、选择最短的路线，以最快的速度到达遇险人员最多的地点进行侦察、抢救。其方法：一是沿回风方向进入灾区；二是沿进风方向进入灾区。选择哪条路线进入灾区，要根据现场实际情况判断确定。一般来说，救护力量少时，要沿进风方向进入灾区，因为在空气新鲜的巷道中行进，对保护救护队的战斗力，减少队员体力有利。如果爆炸后，进风巷道垮塌、冒项和堵塞，一时难以清理、维修，也可沿回风方向进入灾区。但在回风中行进，有烟雾和有毒气体的威胁，救护队员的行进速度较慢。可是，这一带往往也是遇险人员较集中的地点。救护力量多时，可以进、回风两侧同时派人进入。

2、迅速恢复灾区通风。采取一切可能采取的措施，迅速恢复灾区的通风，排除爆炸产生的烟雾和有毒气体，让新鲜空气不断供给灾区，是抢救遇险人员最有效方法。恢复通风时，要有外向里，先侦察、后恢复，侦察一段、恢复一段。在恢复通风前必须查明恢复通风段有无火源存在。否则会再次引起爆炸。

3、反风。在紧急抢救遇险人员的特殊情况下，爆炸产生的大量有毒有害气体，严重威胁到回风方向的工作人员时，并在保证进风方向人员已安全撤退出井的情况下，可考虑是否采用反风。但对此必须十分慎重。不经过周密分析，盲目行动，往往会造成扩大事故。

4、清除灾区巷道的堵塞物。煤尘爆炸后产生冒顶，造成巷道堵塞，且通过其它相邻巷道无法及时到达灾区，影响救护队员进行侦察抢救时，应考虑清理堵塞物的时间。若巷道堵塞严重，救护队员在短时间内不能清除时，应考虑其他能尽快恢复通风救人的可行办法，同时要恢复堵塞区外的通风，让不佩带呼吸器的人员能够参加此项工作。在此情况下，救护队员应在旁进行监护并要作好准备，一旦通路打开，立即进入灾区抢救遇险人员。

5、扑灭爆炸引起的火灾。为了抢救遇险人员，防止事故蔓延和扩大，在灾区内发现火灾或残留火源，应立即扑灭。火势很大，一时难以扑灭时，应制止火焰向遇险人员所在地蔓延，特别是在火源地点附近有瓦斯聚积的盲巷、窒息区，尤应千方百计防止火焰蔓延到盲巷、窒息区附近引起瓦斯爆炸。待遇险人员全部救出后，再进行灭火工作。火区内有遇险人员时，应全力灭火。火势特大，并有引起瓦斯爆炸危险，用直接灭火法不能扑灭，并确认火区内遇险人员均已牺牲无法救出活人时，可考虑先对火区进行封闭，控制火势，用综合灭火法灭火。待火灾熄灭后，再寻找遇难人员的尸体。

6、发生连续爆炸时，为了抢救遇险人员或封闭灾区，救护队指战员在紧急情况下，也可利用两次爆炸的间隔时间进行抢险。但应严密监视通风和瓦斯情况并认真掌握连续爆炸中时间间隔的规律，考虑在灾区内的停留时间。当间隔时间不允许时，严禁进入灾区，否则，难以保证救护人员的自身安全。

7、最先到达事故矿井的小队，担负对灾区进行全面侦察，查清遇险遇难人员数量及分布地点，发现幸存者立即佩戴自救器救出灾区，发现火源要立即扑灭的任务。在煤尘大、烟雾浓的情况下进行侦察时，救护队员应沿巷道排成斜线分段式前进。发现还有可能救活的遇险人员，应迅速救出灾区。发现确已牺牲的遇险人员，应标明位置，继续向前侦察。侦察时，除抢救遇险人员外，还应特别侦察火源、瓦斯以及爆炸点的情况，顶板冒落范围，支架、水管、风管、电气设备、局部通风机、通风构筑物的位置、倒向，爆炸生成物的流动方向及其蔓延情况，灾区风量、风流方向、灾区气体成份等，并做好记录，供救灾指挥部研究全面抢救方案。

8、恢复通风设施时，首先恢复主要的最容易恢复的通风设施。损坏严重，一时难以恢复的通风设施可用临时设施代替。恢复独头通风时，除将局部通风机安在新鲜空气处外，应按照排放瓦斯的要求进行。

(5)恢复正常状态的条件和程序

事故处理完毕，恢复生产时，应严格按照如下步骤操作：

1、详细检查事故地点有无隐患。

2、检查井下巷道峒室和采掘工作面的有害气体含量，若超过规定，要按排放瓦斯的安全措施处理。

3、修复因事故而破坏的通风系统，并对巷道进行必要的支护。

4、检查电气设备的防爆性能，不能出现失爆，经瓦斯检查符合规定，可按顺序送电。

2.2.4.3、应急保障

（一）应急物资保障：

企业按照《灾害预防处理计划》要求，建立健全井上下消防材料库，储备局部通风机、水泵、风筒、水管、灭火器材、施工材料（如料石、红砖、水泥、黄沙）等必要的救灾装备。

（二）应急装备的保障：

矿山救护和医疗救护装备专用警灯、警笛，发生安全生产事故后，请求地方政府及时协调对事故进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度赢的抢险救灾时间。

同时企业应建立在线、无线相结合的基础通信系统，并提供相应的通信设备。

避灾路线：施工地点→材料大巷→井底车场→副平硐→地面

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.3 顶板事故专项应急预案

2.3.1、事故风险分析

在矿井采掘生产过程中，采场和巷道围岩在地应力作用下会发生变形或破坏，这种现象即称为矿压显现。由矿压造成的危害主要表现为顶板下沉和跨落、底鼓、片帮、支架变形破坏、采场冒落、冲击地压和煤与瓦斯突出等。

（一）矿山压力显现的影响因素分析

根据本矿井地质、开采技术特征，经综合分析，矿井生产过程中下列因素会对采掘工作面的矿压显现有较大的影响。

1、煤层顶、底板岩性

5号煤层：顶板为黑色泥岩，抗压强度68.80MPa～76.0 MPa，平均为70.70MPa，抗拉强度4.0MPa～4.60MPa，平均为4.40MPa，属坚硬岩石；底板为泥岩，抗压强度32.0MPa～34.40MPa，平均为33.50MPa，抗拉强度1.0MPa～1.10MPa，平均为1.0MPa，属中硬岩石。

2、采掘部署

采掘部署对矿压显现的影响很大。巷道布置和开采顺序不合理，容易引起矿山压力的叠加，造成应力集中，给工作面的顶板管理和安全生产带来很大的困难。

3、生产工序

许多矿压实测资料表明，对工作面顶底板移近速度影响最大的生产工序，主要是落煤和放顶。在组织生产时，不宜将落煤和放顶两道工序同时进行，以免引起顶板的剧烈活动，使下沉速度增大。

4、采高和控顶距

工作面顶板移近量是矿山压力的一个重要参数，它同采高和控顶距有密切的关系。采高与煤层的赋存条件和工作面所用的工艺方式有关。采高越大，顶板压力越大，直接顶的稳定性也降低。最大控顶距与放顶宽度有关。放顶距小，顶板放不下来，会增加支架的压力：放顶宽度太大，采空区跨落的面积太大将易推倒支架，引起冒顶。

顶板灾害是本矿建设和生产中的主要危险有害因素之一。

（二）矿山压力显现的危害分析

1、矿山压力显现的危害

矿压活动能够造成工作面和巷道的顶板下沉和跨落、底鼓、片帮、支架变形破坏、冲击地压和煤与瓦斯突出等。

产生的直接危害是引发顶板事故：工作面或巷道内人员的伤亡，破坏工作面或巷道内的设备、设施，破坏正常的生产系统，破坏巷道等。

2、发生顶板事故的管理因素

顶板事故是煤矿在生产过程中常见的多发事故，且多发生在采掘工作面。有短距离局部顶板冒落事故，也有长距离大面积顶板冒落的恶性事故。从我国煤矿顶板事故案例的统计分析可见，顶板管理方面主要原因有：

(1)支护方式与顶板岩性不相适应，支护质量不符合要求；

(2)安全管理差；

(3)对井田地质情况、地应力等了解掌握不够：

(4)对顶板性质及其变化不能有效及时的掌握；

(5)采掘工艺及支护参数不科学等。

（三）矿井顶板事故易发生的地点

1、大面积冒顶事故

地质构造带、过断层破碎带、应力集中区、采动影响区易发生大面积冒顶事故。

2、局部冒顶事故
    修复老巷、巷道开门（三岔门、四岔门）或施工大跨度碹岔、贯通，准备锚喷巷道、采煤工作面上下端头顶板支护强度不够易发生局部冒顶事故。

（四）事故可能出现的季节
   各季节均可能发生顶板事故，夏季（雨季）更容易发生顶板事故。冒顶可能造成群死群伤事故，堵塞巷道，损坏设备，损坏支架，造成生产系统瘫痪或矿井停产等。

（五）事故前可能出现的预兆

1、大面积冒顶的主要预兆

(1)发出响声。岩层下沉断裂，顶板压力急剧加大时，木支架会发出劈裂声，紧接着出现折梁断柱现象；金属支柱的活柱急速下缩，也发出很大声响。

(2)顶板出现离层。检查顶板要用“问顶”的方法，俗称“敲帮问顶”。如果声音清脆表明顶板完好；顶板发出“空空”的响声，说明上下岩层之间已经脱离。

(3)漏顶。大冒顶前，破碎的伪顶或直接顶有时会因背顶不严和支架不牢固出现漏顶现象，形成棚顶托空，支架松动而造成冒顶。

(4)有淋水。顶板的淋水量有明显增加。

2、局部冒顶的预兆

(1)掉渣。顶板严重破裂时，出现顶板掉渣，掉渣越多，说明顶板压力越大。

(2)片帮煤增多。因煤壁所受压力增，变得松软，片帮煤比平时要多。

(3)顶板裂缝。顶板有裂缝并张开，裂缝增多。

(4)巷道底鼓、变形严重。

（六）事故的预防

危险源监控

顶板事故多发于采煤工作面，有时掘进工作面遇断层或破碎造成煤质松软，也可能造成冒顶、片帮等事故。为了防止重大顶板事故的发生，可采取如下安全措施：

1、加强顶板观测工作，在巷道中每隔100m安装一个顶板离层观测仪，每天派专人进行观测，及时掌握矿压显现规律，进行顶板来压预报。通过观察顶板下沉量，结合观察顶板来压前的预兆，即顶板突然下降、裂缝张开、顶板掉渣、顶板离层、支架歪斜、松动掉楔、煤壁压松、片帮等，进行顶板预报，让人员立即撤至安全地段，以防顶板事故发生。并根据观察资料分析，掌握顶板移动规律，合理地改革支护和顶板控制工作，防止冒顶事故发生。

2、及时支护，不在空顶作业。使用采煤机割煤时，追机支柱要及时跟上，控顶距不能太大；移输送机时，支架和支柱要及时支设，切不能图省事，而不支临临支架。工作面上下出口及上下顺槽的支护要及时，回临时支柱要坚持先支后回的原则，发现支架有断梁折柱时，要立即更换，有漏矸现象要及时插严背实，同时支架的规格一定要合乎质量要求。

3、炮眼布置要合理，装药量要适当，炮道应合乎要求，使爆破后不崩倒棚子或支柱。

4、坚持正规循环作业，加快工作面推进速度、降人氏支架载荷。当悬顶严重时，要进行人工强制放顶，防止冒顶事故发生。

另外，严格执行敲帮问顶制度、验收支架制度、岗位责任制度和认真做好回柱放顶工作等都是预防冒顶的有力措施。

2.3.2、组织机构及职责

（一）应急组织体系

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.3.3处置程序

2.3.3.1、预警

预警

1、下达预警指令

现场发生压垮型冒顶、漏垮型冒顶（漏冒型冒顶）、推垮型冒顶或巷道顶板离层达到临界值时，或发现事故发生预兆后，盯班管理人员、施工班组长必须立即安排停止工作、切断电源，根据工艺规程、操作规程的技术要求进行先前处理，与此同时由盯班管理人员（或班组长）向矿调度室、工区值班人汇报，听从指挥，安排处理；调度室调度员在接到汇报后，做好记录，并立即通知值班经理。

如发生事故直接威胁到施工地点人身安全时，盯班管理人员、施工班组长直接安排人员撤离至安全地点或直接升井。如发现的事故隐患（或事故发生初期）可以通过现场力量处理的，并能确保人身安全时，必须组织力量进行处理，防止事故进一步扩大。

2、及时发布和传递预警信息，提出整改要求

3、确定报警系统及程序

当发生顶板事故时，现场人员或施工地点附近人员了解事故情况和事故性质后立即汇报调度室，采取措施。

4、调度汇报程序：事故发生地点—→调度室—→值班领导—→总指挥—→副总指挥—→指挥部成员。

指挥部接到事故报告后，应在1小时内向宁武县煤监局报告。

5、所有救灾值班人员、副科以上领导听到调度室通知，必须立即到调度室待命。

6、险情发生时，由调度室负责向上级有关领导汇报，及时调进外援。

7、所有救灾值班人员、各岗位工种，必须坚守岗位。

8、确保井下通讯畅通，指挥部与事故地点保持通讯联系。

9、确定现场报警方式，如电话、警报器等；

各回采、掘进工作面设井下电话，出现顶板灾害时，及时通过附近电话通知调度室。

10、调度室设立专用电话，电话号码：6000、6001。

11、明确相互认可的通告、报警形式和内容；

通告、报警形式：采用电话通告、报警；

通告、报警内容：时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等。

12、相关单位连续跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备。

发生事故后，现场人员立即开展自救和互救的同时立即报告调度室和区队值班领导，同时启动事故应急预案，安排人员引导应急救护人员，积极采取可靠的应急处理措施，控制事故的扩大，区长要根据矿应急预案启动的步骤，做好现场应急和矿应急预案的衔接工作。调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。值班领导接到事故报告后，应迅速组织救援，并按照国家有关规定立即如实报告当地人民政府和有关部门。

2.3.3.2、信息报告程序

事故发生后，矿调度室必须及时汇报公司领导，由公司领导负责根据事故级别，在规定的时限内向上级有关部门汇报。

事故地点（时间、地点、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围）→调度值班调度员（询问内容同上）→调度主任（马上进入事故处理，并协助值班调度员处理事故）→值班领导（调度员通知并在10分钟内集合完毕，分析制定事故处理临时方案）→总工程师（确定是否实施方案执行或另行确定方案）→公司领导（布置安排应急措施）、医院→安检科（安排盯好事故现场并组织自救，维护现场安全）→事故区队（了解事故基本原因并组织好自救工作）→有关部室及部室专业人员（准备好图纸、规程协助事故处理）→提升井口（包括运输平巷专用人行车或斜井人行车挂好在候车点及物料的装运工作）→110救护车（提升井口、运送伤病员）

事故信息上报的内容包括：

（一）事故发生的单位全称、经济类型

（二）事故发生的时间（年、月、日、时、分）、事故发生的地点及事故类型

（三）事故简要情况（事故的经过及事故原因初步分析）

（四）事故现场总人数、遇险、伤亡人数及估计造成的经济损失

（五）事故抢救和各级领导及有关人员赶赴现场组织抢救的有关情况及补救措施

（六）其它上级要求汇报的信息

2.3.3.3、应急处置响应分级

调度室接到煤尘爆炸事故汇报后，立即通知值班领导，值班领导根据具体情况，通知企业应急救援指挥部成员立即到调度室，总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

2.3.3.4　响应程序

应急救援响应按照自下而上逐级启动的程序实施运行。

2.3.3.5　应急指挥

一旦发生顶板重特大安全事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.3.3.6　应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.3.3.7  资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.3.3.8  应急避险

发生顶板事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.3.3.9 应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报。

2.3.4处置措施

2.3.4.1应急处置基本原则

（一）事故报告原则

事故发生后，及时向应急救援指挥部报告。

（二）统一指挥原则

矿统一领导、指挥、协调安全生产事故应急救援工作，有关部门积极配合协作。针对不同地点、不同事故类型，按照由深到浅、由远到近、先急后缓、合理有序的原则防止施工再扩大。

（三）救人优先原则

坚持“以人为本”原则，切实把保护职工生命安全作为事故处置的首要任务，有效防止和控制事故危害蔓延扩大，千方百计把事故造成的危害和损失减少到最低限度。

（四）及时抢险原则

1、事故发生后，事故单位现场人员应当迅速采取有效措施开展自救、互救工作。

2、事故发生单位主要负责人要按照相关规定，迅速组织抢救。

3、实施快速应急响应和快速抢险，相关部门、救援机构必须第一时间到达事故发生地，相应的救援抢险设备也必须迅速到达。

（五）属地管辖和分级处置原则

按照事故发生地和企业隶属关系，实行属地化和分级处置。

（六）妥善处理善后原则

按照相关规定，在事故抢险救援的同时，应尽快开展善后处理工作。要根据有关政策和法规，结合实际情况，采取“一对一”的包户安抚等措施，积极妥善处理善后事宜，有效维护社会稳定。

2.3.4.2 应急处置措施

1、防止顶板事故扩大的应急处理措施

在处理垮落巷道之前，应采用加补棚和架挑棚的方法，对冒顶处附近的巷道加强维护。在维护巷道的同时，要派专人观察顶板，以防扩大冒顶范围。处理垮落巷道的方法有木垛法、搭凉棚法、撞楔法、打绕道法四种。

(1)木垛法：这是处理垮落巷道较常用的方法，一般分为“井”字木垛和“井”字木垛与小棚相结合的两种处理方法。

(2)搭凉棚法：冒顶处冒落的拱高度不超过1m，且顶板岩石不继续冒落，冒顶长度又不大时，可以用长料搭在冒落两头完好的支架上，然后，在“凉棚”这个遮盖物的掩护下进行出矸、架棚等项工序。架完棚以后，再在凉棚上用材料把顶板接实。

(3)撞楔法：当顶板岩石很碎而且继续冒落，无法进行清理冒落物和架棚时，可采用撞楔法处理垮落巷道。

(4)打绕道法：当冒顶巷道长度较小，不易处理，并且造成堵人的严重情况时，为了想办法给被困人员输送新鲜空气、食物和饮料，迅速营救被困人员，可采取打绕道的方法，绕过冒落区进行抢救。

2、发生顶板事故的紧急避灾措施

发生事故后，事故地点附近的人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，现场“三条生命线”是否畅通，并迅速地利用最近处的电话或其他方式向矿调度室汇报，并迅速向事故波及的区域发出警报，使其他工作人员尽快知道灾情。处于灾区内的人员及附近受威胁区域的人员，应根据灾情和现场条件，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施，及时投入现场抢救，将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围，最大限度减少事故造成的损失。

(1)现场自救：工作地点发生事故后，现场盯班人员立即组织人员查清事故情况，立即停止生产，并汇报矿生产调度室和矿安监部，并立即组织人员对事故地点进行维护和抢救伤亡人员。充分利用“三条生命线“，保证被困人员供氧及供水，并利用现场电话及时汇报，当事故范围较大，对营救人员安全威胁大时，应组织人员暂时撤离危险区域，等事故稳定后，边维护边进行抢救工作。有关单位负责人和专业领导及公司领导接到通知后，应立即赶到现场指挥抢救工作。

(2)区域自救：工作地点发生事故后，事故区域范围内人员应根据现场情况立即采取各种措施进行自救。当事故区域内通风被阻断时，应尽快恢复通风。受伤人员应尽量利用电话及各类工具发出各种求救信号，便于营救人员确定被救人员位置。营救人员应尽快摸清受伤人员的位置，以利于采取措施进行抢救。当事故较大，矿井自救有困难时，应立即请求公司救护队参与抢救。

(3)发生事故现场不具备事故抢救的条件、可能危及人员的生命安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据矿井灾害预防和处理计划中规定的撤退路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。同时立即通知调度室请求专业救护队参与救灾。

(4)处理冒顶事故的主要任务，是抢救遇险人员及恢复通风等。抢救遇险人员时，首先应直接与遇险人员联络，用呼叫、敲打、使用底音探听器等方法来判定遇险人员所在的位置和人数，与他们保持联系，并鼓励他配合抢救。若遇险人员所在地点通风不好，必须设法加强通风；若因冒顶遇险人员被堵在里边，应利用压风管、水管及开掘巷道，打钻孔等方法，向遇险人员辅送新鲜空气、水和食物。

(5)在抢救中，必须时刻注意救护人员的安全，如果察觉到有再次冒顶危险时，首先应加强支护，有准备地做好安全退路。在处理冒顶事故中，始终要派专人观察周围顶板变化，注意检查瓦斯变化情况。在消除冒落矸石时，要小心使用工具，以免伤害遇险人员。在处理冒顶时，要根据冒顶事故的范围大小、地压情况等，采取不同的抢救方法。

(6)用掘小巷、绕道通过冒顶区上部空间或清理塌落物接近遇险人员时，应架好临时支架。一时无法接近时，应设法利用压风管路供给被压或堵塞人员输送新鲜空气、水和食物，并充分利用“三条生命线”，供给被困人员通风及供水。

(7)清理堵塞物时，使用工具要小心，防止伤害遇险人员；如遇大块矸石、木棚、金属网、铁梁柱等物压人时，可使用千斤顶、液压起重器、圆盘锯、液压剪刀等工具进行处理。

(8)对抢救出来的遇险伤员，要用毯子保温，并迅速运送到安全地点进行救护。对困在井下较长时间的得救伤员，不要用强灯光照射他们的眼睛，不要过多给他们饮食，应及时送到医院救护。

(9)在处理中必须坚持由外往里，加固冒顶附近巷道支护，防止冒顶范围进一步扩大。

(10)遇有大块岩石威胁遇险人员可使用千斤顶等工具移动岩石，应尽量避免破坏冒落岩石的堆积。

(11)根据现场情况，积极组织人力物力对事故区进行处理，加强支护并及时清理外运冒落的矸石，以最快的速度进行救援。

(12)发生事故现场不具备事故抢救的条件、可能危及人员的生命安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据矿井灾害预防和处理计划中规定的撤退路线和当时当地的实际情况，尽量选择安全条件最好、距离最短的路线，迅速撤离危险区域。同时立即通知调度室请求专业救护队参与救灾。
     井下发生自重大顶板事故威胁人身安全需撤人时，现场人员必须立即向矿调度室汇报事故的性质、地点及灾害范围人员情况，调度室接到电话后，应立即向矿值班领导和总调度室汇报，并按照要求积极组织撤离工作。 采掘工作面发生大的顶板事故后人员撤离现场路线。

2.3.4.3、应急保障

（一）应急物资保障

企业按照《灾害预防和处理计划》要求，建立健全井上、井下消

防材料库，储备局部通风机、水泵、风筒、水管、灭火器材、施工材料（如料石、红砖、水泥、黄沙）等必要的救灾装备、物资等。

（二）应急装备保障

矿山救护和医疗救护装备配备专用警灯、警笛，发生安全生产事故后，请求地方政府及时协调事故进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度赢得抢险救灾时间。

同时，企业应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并提供相应的通信设备。

避灾路线：施工地点→材料大巷→井底车场→副平硐→地面

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.4 水灾事故专项应急预案

2.4.1、事故风险分析

水害是煤矿五大灾害之一，煤矿在建设和生产过程中，常常会受到水灾危害，轻则影响生产、增加排水费用、恶化生产工作环境，给生产和管理带来各种困难；重则造成淹井伤人重大恶性事故，造成社会效益和经济效益的巨大损失。

根据本矿井的水文地质资料，不存在承压水危险性。但在开采煤层采空区上方岩层可能产生的“三带”，可以破坏采空区上方隔水层的隔水功能而使含水层的赋水性、渗透性等得到改善，并使含水层相互联通，岩层“三带”高度范围达到地表还有可能联通地表水。因此，“三带”可以将地下水和地表水导入矿井中，轻则增加矿井涌水量，重则可能引发矿井透水或突水事故。另外，对周围采空区积水情况不熟悉，开采开掘未严格执行“有掘必探，先探后掘（采）”的原则，也可能导致矿井透水或突水事故。

事故预防

在矿井建设和生产过程中，地下水、地表水和雨水都可以通过各种渠道进入矿井，凡是流入矿井的水，统称为矿井水。

矿井充水的水源主要有：大气降水、地表水、含水层水、断层水和老空水。这些水源常互相联系沟通，如果在矿井开采过程中没有采取积极有效的措施，它们就能造成水灾事故。所以必须将矿区可能存在的水源及它们之间的水力联系调查清楚，以便采取正确的防水措施。

1、地面防水：对在井田范围内的河、湖和沟渠应尽可能疏干或改道，井口附近修筑可靠的排水沟，防洪堤坝防止暴雨、山洪直接灌入井下造成灾害。对在河流、湖泊、池塘、塌陷区积水下开采时，要采取水体下的走向条带或倾向条带式特殊采煤方法，并采取一定的安全技术措施，或用充填法控制顶板。对于地面洼地、塌陷裂缝、溶洞、废弃钻孔和古井等都要用粘土填实整平或妥善封闭，以防漏水。并充分做好雨季前的防汛准备工作。

2、井下防水：井下防水在做好水文观察工作与矿井地质工作情况下，主要采取探、放、截、堵和排等综合防水措施。

(1)探水：按物探先行、钻探跟进、待探验证的要求，坚持“有掘必探、先探后掘”的原则，进行打钻探水。

(2)放水：当探到水源以后，要设法将水有计划地放出来，解除水的威胁。当水量不大时，可用探水钻孔放水，水量很大时，需要另打放水钻孔放水，探放水都必须编制设计，编制防止瓦斯和其他有害气体等安全措施，经公司总工程师批准，并有专人负责探放水工作。

(3)截水：为了使井下局部地区的涌水不致影响其它地区，在水源与采掘区之间或含水断层两侧预留一定尺寸的永久或临时防水煤（岩）柱，或在适当地点建筑水闸门或水闸墙，采掘区与水源隔离。

(4)堵水：利用水泥浆或化学浆液通过管道压入地层裂隙或孔洞，经凝结、固化后达到堵水补给水源目的。

(5)排水：将涌入矿井的水流引入井底水仓，并借助水泵将水排至地面，以保证矿井安全生产。

2.4.2、组织机构及职责

（一）应急组织体系

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.4.3、处置程序

2.4.3.1井下水害隐患排查和水情预报

（一）隐患排查

对矿井水文地质情况进行严格排查和治理：矿井水文地质条件清楚，煤系地层内的各主要含水层均有地表露头，以静水补充矿坑为主，应加强对其认真管理；对老窑采空区留设防水煤柱，但不能排除有透水事故的发生。

预测矿井正常涌水量为8256 m3/d左右，根据矿井资料分析，主要充水水源为裂隙水。对威胁采掘安全生产的采空区积水区落实有掘必探，先探后掘、先探后采的原则，加强相邻矿井采掘动态调查，发现超层越界现象及时汇报处理，井田范围内无废弃矿井老空（窑）积水区；开采过程中严格落实有掘必探，先探后掘、先探后采的原则，矿井防、排水系统完善。

（二）水害征兆

1、煤层发潮、发暗。

由于水的渗入，使得煤层变得潮湿、暗淡。如果挖去表面一层，里面仍如此，说明附近有积水。

2、巷道壁或煤壁"挂汗"。

具有一定压力的水透过煤岩体的细微裂隙而在采掘工作面煤岩壁上凝结成水珠的现象，称为"挂汗"。透水预兆中的"挂汗"与其他原因造成的"挂汗"有所不同。透水预兆中顶板"挂汗"多呈尖形水珠，有"承压欲滴"之势;而煤炭自然发火预兆中的"挂汗"为水蒸气凝结于煤岩壁上所致，多为平形水珠;另外井下空气中的水分遇到低温的煤岩体时，也可能凝结成水珠。区别"挂汗"现象是否为透水预兆的方法是剥离一层煤壁面，仔细观察所暴露的煤壁面上是否潮湿，若潮湿则是透水预兆。

3、作面温度降低，煤壁发凉。

采掘工作面接近有水区域时，温度会骤然下降、空气变冷，人进入后有凉爽、阴冷的感觉。但应注意，受地热影响大的矿井，地下水的温度较高，当采掘工作面接近积水温度较高的积水区时，煤岩壁的温度和空气的温度反而升高。

4、煤壁"挂红"。

这是因为当积水中含有铁的氧化物时，煤岩壁上所挂之"汗"呈暗红色，故称为"挂红"。一般这是接近老窑水的征兆。

5、发出水叫声。

含水层或积水区内的高压水在向煤壁裂隙挤压时，与煤壁摩擦会发出"嘶嘶"声响，说明采掘工作面距积水区或其他水源已经很近，若是煤巷掘进，则透水即将发生。

6、出现雾气。

当采掘工作面气温较高时，从煤岩壁渗出的积水就会被蒸发而形成雾气。

7、工作面有害气体增加。

这是因为积水区常常有瓦斯、二氧化碳、硫化氢等有害气体逸散出来的缘故。

8、顶板来压，淋水加大，如落雨状;底板鼓起或产生裂隙并出现渗水。

9、出现压力水流（或称水线）。

这表明离水源已经较近，应密切注意水流情况。若出水浑浊，说明水源很近;若出水清净，则水源尚远。

10、打钻时发觉钻孔底松软或钻孔有水流出，说明接近透水区。

11、小型突水（涌水量≤1m3/min）、中等突水（1m3/min＜涌水量≤10m3/min）、大型突水（10m3/min＜涌水量＜30m3/min ）；特大突水（涌水量≥30m3/min）。

上述征兆，并不是每次突水前都会全部出现，有时可能发现一个或几个，极个别情况甚至不出现。因此必须密切注意，认真分析。

2.4.3.2预警

（二）预警

1、矿坑或老空溃水预警条件

井下施工人员发现采掘工作面出现挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等透水征兆。

2、顶板充水层含水层、底板承压含水层突水预警条件

井下施工人员发现采掘工作面出现压力增大底板鼓起，工作面底板产生裂隙，并逐渐增大；沿裂隙或煤帮向外渗水，随着裂隙的增大，水量增加，当底板渗水量增大到一定程度时，煤帮渗水停止，此时水色时清时浊，底板活动时水变浑浊、底板稳定时水色变清；底板破裂，沿裂隙有高压水喷出，并伴有"嘶嘶"声或刺耳水声；底板发生"底爆"，伴有巨响，地下水大量涌出，水色成乳白色或黄色，顶板出现淋水加大、来压明显等突水征兆，立即停止作业，撤出人员，发出预警，利用一切通讯手段向调度室汇报。

3、小型突水（涌水量≤1m3/min）、中等突水（1m3/min＜涌水量≤10m3/min）、大型突水（10m3/min＜涌水量＜30m3/min ）；特大突水（涌水量≥30m3/min）。

4、及时接受发布和传递预警信息，按程序向相关领导报告，下达预警指令，启动预警行动方案，执行相应预防性处置措施；密切跟踪事态发展，检查措施执行情况并做好相应的应急准备；调度室根据现场汇报情况进入应急准备阶段，一旦达到事故标准时，启动相应的应急预案。

2.4.3.3、信息报告程序

（一）报警系统及程序

1、矿预警和事故报告接警专用电话设在矿调度室，重大事故灾害的预防与预警的工作职责纳入矿应急管理系统中，矿调度室是预警管理和应急救援指挥部常设机构。

2、调度员接到预警和事故报告汇报后，立即下达受事故威胁地点人员撤离命令，并按照预警等级和事故响应等级，逐级通知值班经理、经理级应急指挥部成员、各应急救援小组、县医院、救护队、集团公司、县应急管理局、市应急管理局等有关单位。特别紧急的预警信息和事故报告要直接向主要负责人和相关应急管理部门报告。

3、预警基本情况包括：事故预兆发生的单位、时间、地点、可能发生的事故类型；事故预兆发现的简要经过；可能发生事故原因初步判断；已采取的措施及当前事故抢险处置情况等，必要时附现场简图。

4、事故报告的内容包括：发生的事故类型、地点、灾害区域破坏情况、可能的影响范围、波及的巷道、遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施以及现场通风系统、瓦斯涌出等情况。

（二）信息报告及处理：

防治水专业人员或井下其他人员要及时向矿调度室报告矿井突水或透水的各种预兆和出现的险情;调度室负责人要根据井下人员的汇报，按要求立即核对情况，查明原因，布置预防处置措施。情况紧急时要立即向公司总工程师和经理汇报，研究进一步的处置措施。
    （三）相互认可的通告、报警形式和内容：

1、对电话形式的预警和事故报告，矿调度室值班员要作好电话记录，记录必须准确、完整。井下相关人员上井后要填写详细的报告，如瓦斯、煤尘、矿压、风速、二氧化碳、水位、涌水量等记录表。

2、监测监控系统（含瓦斯监测监控、水位监测等）的报告以监测系统记录的数据为准，不得对数据进行修改。

3、预警预防及事故处置措施以调度通知形式下达。

（四）出现明显事故预兆时应急响应人员向外求援的方式

1、发现明显事故预兆时，现场人员应撤离至事故灾害威胁区域外并立即向矿调度报告。

2、矿调度应按照事故报告程序进行汇报，并请求专业应急抢险队伍进行处置。

3、出现明显事故预兆现场的人员在立即报告和向外求援的同时，要做好自救、互救和避灾的一切准备。

2.4.3.4、应急处置

（一）响应分级

调度室接到水灾事故汇报后，立即通知值班领导，值班领导根据具体情况，通知应急救援指挥部成员立即到调度室集合，总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

（二）响应程序

1、发生矿坑、老空透水事故

透水事故发生后，矿调度要立即发出现场及附近地点人员撤离的命令。人员脱离危险后，在可能的情况下迅速组织观察和判断突水的地点、涌水的程度、现场被困人员等灾情，并立即向调度室报告。同时，应与透水区域下部及其他可能受到威胁区域的人员发出警报，及时通知人员撤离。

2、发生顶、底板含水层突水事故

立即撤出灾区人员→按照可能发生的事故等级启动各级预案→同时按矿井应急规定的顺序通知经理、公司总工程师等有关人员→启动现场应急救援指挥部→派遣侦查小分队进行灾情侦察、人员救治→进行灾害的初步评估→指挥部根据灾情制定救援方案→组织现场抢险救灾→采取排水、堵水、抽水等措施直至灾情消除、恢复正常生产。

2.4.3.5 应急指挥

一旦发生水害事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.4.3.6 应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.4.3.7资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向南沟煤业有限公司调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.4.3.8应急避险

发生水害事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。

矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。

所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.4.3.9　应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报。

2.4.4处置措施

2.4.4.1应急处置基本原则

（一）事故报告原则

事故发生后，事故单位或地点及时向矿调度室汇报，由矿调度室及时向矿应急救援指挥部报告。

（二）统一指挥原则

根据指挥部总指挥的命令，在应急指挥部的统一指挥下，充分调动各方面救援力量，落实责任，科学组织，保障抢险救援工作快速、有序进行。

（三）救人优先原则

1、坚持"以人为本"原则，切实把保护职工生命安全作为事故处置的首要任务，及时撤人，有效防止和控制事故危害蔓延扩大，千方百计把事故造成的危害和损失减少到最低限度，防止次生事故发生。发生矿坑或老空溃水时，立即撤离受溃水影响的所有人员。发生顶、底板含水层突水水害时，撤离相关受影响区域内人员，加强观察。

2、积极自救，应急排水：及时启动应急排水方案，进行强排，确保小型突水（涌水量≤1m3/min）不淹工作面、中等突水（1m3/min＜涌水量≤10m3/min） 不淹采区、大型突水（10m3/min＜涌水量＜30m3/min）不淹矿井、特大突水（涌水量≥30m3/min）无伤亡。

（四）及时抢险原则

1、事故发生后，现场人员应当迅速撤离并采取有效措施开展自救、互救工作。

2、事故发生单位主要负责人要按照相关规定，迅速组织抢救。

3、实施快速应急响应和快速抢险，相关部门、救援机构必须第一时间到达事故发生地，相应的救援抢险设备也必须迅速到达。

2.4.4.2、 现场应急处理

(1)发生矿坑或老空透水预兆或透水事故，现场施工负责人应立即组织人员沿避水路线撤离至安全地点，并及时汇报调度室。

(2)发生含水层突水预兆或突水事故现场施工负责人应立即组织人员沿避水路线撤离至安全地点，并及时汇报调度室。

2.4.4.3、灾区人员撤离

(1)撤离灾区的联络方法采用采用电话通知、人工通知两种联络方法。

(2)指挥部应先通知最先受水害威胁人员立即撤离。所有受水害威胁及可能受威胁区域的人员，本着就近原则，根据自己所在的位置，按照避水路线，进入采区上山、回风斜井等地点，迅速向上撤退。

2.4.4.4、灾区人员自救与互救

(1)自身安全防卫在透（突）水水流急速的情况下，现场人员应立即避开出水口和泄水流，按避灾路线撤退至安全地点。如情况紧急来不及转移躲避时，可抓住棚梁、棚腿或其他固定物体，防止被涌水打倒和冲走。一旦透（突）水后，决不允许任何人以任何借口冒险进入灾区。否则，不仅达不到抢险救灾的目的，反而会造成自身伤亡，扩大事故。

(2)灾区避难来不及撤退人员迅速进入附近硐室避难。必要时，可设置挡墙或防护板，阻止涌水、煤矸和有害气体的侵入。

(3)充分利用"三条线"的优势，进行自救互救和避灾。

2.4.4.5、抢险救援

(1)矿调度接到总指挥命令后，按照水害事故救援预案，通知指挥部成员到达调度室集合，同时通知所有受到水害威胁的工作人员迅速撤离，通知办公室准备车辆并联系医院派出医护人员，救援人员及医护人员在井口待命。

(2)指挥部成员到调度室后，总指挥应立即派技术科、机电科、一通三防科、安检科等有关技术人员奔赴事故现场，成立现场抢险救灾指挥部，组织协调现场抢险救灾工作。

(3)总指挥在地面组织技术科、机电科、一通三防科、安检科等有关技术人员分析出水原因，查明水源和通道。

(4)受水害威胁的所有人员接到通知后，在跟班管理人员的带领下按避水灾路线迅速撤离，撤出人员有义务告知沿途其他受水灾威胁的人员撤离到安全地点。

(5)安检科派人在进入灾区的入口处设警戒，防止人员误入灾区。

(6)副总指挥到达现场后，应立即对人员的安全撤离情况、水灾大小、可能波及到的地点等实际情况向总指挥汇报。

(7)指挥部根据现场实际情况及出水原因制定抢救方案及安全技术措施，积极组织抢救。

(8)抢险救灾方案确定后，应立即组织人力、物力进行抢险救灾工作。

(9)救护人员在抢救遇险人员时，应判定遇险人员的位置、涌水量、受灾程度、巷道破坏和通风情况。

(10)当被困人员所在地点高于透水后水位时，可利用压风、防尘管路或打钻等方法供给新鲜空气、饮料及食物；若所在地点低于透水点水位时，则禁止打钻，防止泄压扩大灾情。

(11)矿井透水量超过排水能力时，应组织人力、物力强行排水，在下部水平人员救出后，可向下部水平或采空区放水。若下部水平人员尚未撤出，主要排水设备受到被淹威胁时，可用沙(粘土)袋构筑临时防水墙，堵住泵房口和通往下部水平的巷道。

(12)排水过程中要切断事故地点电源、保持通风，加强对有毒有害气体的检测，并注意观察巷道情况，防止冒顶发生。抢险专业组要根据事故现场情况立即对受伤、受困人员进行抢救。

(13)医护人员要对受伤人员进行紧急医疗救治；无法救治时，应及时将伤员转院治疗。

2.4.4.6、探查水情
    (1)测定突水量及预测变化主要是为制订抢险救灾保护、增加排水能力、紧急救护人员等措施提供可靠的依据，是指挥部抢险救灾决策指挥的基础，矿井突水量测定要快并力求准确。应加强观测，掌握水量的发展变化规律，对可能变大或变小的情况做出准确和必要的预测。突水量测定方法可根据不同条件选用：

①当突出水量不是太大，并且水量较稳定的情况下，用浮标在流水巷道中实测。

②当突水量大的情况下，用淹没法计算突水量。

(2)淹没法通过对突水量的连续监测或计算，在基本掌握突水量增长趋势的基础上，对淹没水位的上涨速度及淹没某个关键性水平的时间做出大体的预计，协助有关部门划定危险区域，并为未淹井巷抢险措施的制订提供依据。

(3)确定突水的直接水源和补给水源。根据当时有关资料进一步确定突水直接水源、突水通道和间接补给水源，为分析预测水情及治理打下基础，主要进行以下工作：突水后，若观测到地下水位发生变化时，技术部必须立即组织力量对地面各含水层观测孔水位进行观测、分析。 根据突水的水质监测确定突水水源。突水通道的确定：初期可以通过构造分析和现场情况调查进行推测，同时要在治理中边探查、边分析，逐步推断准确的突水通道和空间位置，最终确定。在治理中切忌盲目施工。

(4)开展环境水文地质灾害调查。

(5)建立专项图纸、资料台帐。

2.4.4.7、制定方案：

水害事故发生后，在水情调查和人员抢救的同时，边救治、边制定、边调整方案。方案制定由总工程师负责，具体由各生产部室主任及其他地质、水文、生产等技术人员根据水害原因、危害等因素制定。

(1)冲水含水层或承压含水层水害事故。采取建筑水闸墙，安装水泵，采取开泄水巷，打钻疏水降压，加强排水、注浆堵水等方案。

(2)矿坑或老空水水害事故：由高往低进行探放水并清理排水和修复被淹井巷，同时利用打堰等方式拦截动水来源，不使水再流入下山事故地点。开凿巷道，应先探清水位，防止二次透水。

2.4.4.8、现场指挥

(1)指挥准则：立即撤出透水区域及附近可能受威胁区域人员；根据现场人员所汇报的透水情况及出水量，及时调整排水能力；尽最大努力保证排水设备不被水淹没，如果涌水量超过排水能力，由于水位上升将导致矿区巷道采空区瓦斯随水面上升，在抢险救援过程中必须加强瓦斯监测和"一通三防"管理工作，杜绝瓦斯事故的发生；在透水区域抢救遇险遇难人员，一般要由上往下探水。

(2)协调联动

①各下山采区把钩工、信号工，要坚守工作岗位，组织人员升井，并向调度室报告人员撤离情况。

②中央泵房值班人员接到调度室指令后，必须坚守岗位。值班人员根据水量调整排水泵数量，直至全部水泵启动。同时关闭泵房两侧密闭门，利用风机供风，在水位增涨至水泵房安全出口以下3米且水位继续上涨时，人员迅速撤离岗位并沿避灾路线升井。

③现场班队长、盯班区长要立即组织人员按避水路线安全撤离到达新鲜风流中。

④撤离前，应设法将撤退的行动路线和目的地告知调度室，到达目的地后再次报告调度室。

⑤在条件允许的情况下，必须迅速撤往上水平，避免进入突水点附近及独头巷道。若逆水流行进时，应靠近巷道一侧，抓牢支架或其他固定物体，尽量避开压力水头和泻水主流，并注意防止被水中滚动的矸石和木料撞伤。

⑥如因突水后破坏了巷道中的避灾路线指示牌、迷失了行进方向时，撤退人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。在撤退沿途和所经过的巷道交叉口，应留设指示行进方向的明显标志，以引起救援人员的注意。

⑦撤退中，如因冒顶或积水造成巷道堵塞，可寻找其他安全通道撤出。在唯一的出口被封堵无法撤退时，应在现场管理人员或有经验的老师傅带领下进行灾区避灾，以等待救援人员的营救，严禁采取盲目潜水等冒险行动。

⑧积极开展现场自救、安全防卫：在突水水流急速的情况下，现场人员应立即避开出水口和泄水流，按避灾路线撤退至安全地点。如情况紧急来不及转移躲避时，可抓牢棚梁、棚腿或其他固定物体，防止被涌水打倒和冲走；突水后，严禁任何人以任何借口冒险进入灾区。否则，不仅达不到抢险救援的目的，反而会造成自身伤亡，扩大事故；来不及撤退人员迅速进入附近洞室避难。必要时，可设置挡墙或防护板，阻止涌水、煤矸和有害气体的侵入；进入避难室前，应在硐室外留设文字、衣物、矿灯等明显标志，以便于救援人员及时发现，前往营救；重大水害的避难时间一般较长，应节约使用矿灯，合理安排随身携带的食物，保持安静，尽量避免不必要的体力消耗和氧气消耗，采用各种方法与外部联系。长时间避难时，避难人员要轮流担任岗哨，注意观察外部情况，定期测量气体浓度。其余人员均静卧保持精力。避难人员较多时，硐室内可留一盏矿灯照明，其余矿灯应关闭备用；在硐室内，可有规律地间断地敲击金属物、顶帮岩石等方法，发出呼救联络信号，以引起救援人员的注意，指示避难人员所在的位置；在任何艰险的情况下，所有避难人员都要坚定信心，互相鼓励，保持镇定的情绪。被困堵期间断绝食物后，即使在饥渴难忍的情况下，也应努力克制自己，决不嚼食杂物充饥，尽量少饮或不饮不洁净的水。需要饮用井下水时，应选择适宜的水源，并用纱布或衣服过滤，以免造成身体损伤；长时间避难后，发觉救援人员来到时，应避免过度兴奋和慌乱，得救时，不可吃硬质和过量的食物，要避开强烈的光线，以防发生意外。

2.4.4.9、应急保障

（一）应急物资保障

企业按照《灾害预防和处理计划》要求，建立健全井上、井下消防材料库，储备局部通风机、水泵、风筒、水管、灭火器材、施工材料（如料石、红砖、水泥、黄沙）等必要的救灾装备、物资等。

（二）应急装备保障

矿山救护和医疗救护装备配备专用警灯、警笛，发生安全生产事故后，请求地方政府及时协调事故进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度赢得抢险救灾时间。

同时，企业应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并提供相应的通信设备。

避灾路线：施工地点→材料大巷→井底车场→副平硐→地面

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.5 火灾事故专项应急预案

2.5.1、事故风险分析

矿井火灾不仅烧掉大量的资源、材料和生产设备，而且由于封闭火区，将会冻结煤炭的可采储量，严重破坏正常的生产秩序。同时，火灾的燃烧消耗了风流中的氧气，使风流中的氧气浓度下降，并且产生大量的热能、有毒有害气体和粉尘，严重威胁着井下矿工的生命安全。

（一）事故类型

矿井火灾分为内因火灾和外因火灾两种。

（二）危险性分析

引起火灾的基本要素：可燃物、热源和氧气。根据引燃物的不同，分为自燃起火和外因火灾。外因火灾发生的条件是可燃物、氧气和引火源。内因火灾发生的条件是可燃物、氧气和可燃物氧化后热量聚集。火灾的燃烧消耗风流中的氧气，使风流中的氧气浓度下降，产生大量的热能和一氧化碳及其他有毒有害气体，火灾可能产生火风压，引起风流紊乱、逆转，严重威胁井下人员生命安全。矿井火灾如果发生在容易积存瓦斯的采空区、巷道高冒区时，可能产生诱发瓦斯爆炸的危险，可能造成井下人员和救护队员伤亡。

（三）火灾事故易发生的季节

外因火灾在天气干旱的冬季易发生火灾；内因火灾发生与季节无明显关系。

（四）火灾事故预兆

1、煤炭自燃的外部征兆

(1)总结矿井煤炭自燃的征兆是：先来气(水蒸气)、后来味(煤油味、汽油味和煤焦油味)；先发汗(水珠)、后发干(温度升高后水分被蒸发)；不是着火，就是冒烟。

(2)井下火区附近的空气温度以及从火区流出的水的温度高于正常情况下的温度。

(3)巷道壁帮出现水珠，是煤在低温氧化过程中产生热量，由于热量的集聚，提高了煤体的温度，使水分蒸发，因而巷道中的湿度增加，水汽凝集在空气中呈现雾状，在支架和巷道壁表面形成水珠，一般把这种现象叫巷道煤壁"出汗"。但应注意，有这种现象的地方不一定都是煤炭自燃的初期征兆，因为在冷热两股气流汇合的地方，也会在巷道中出现雾气和"出汗"现象。

(4)在巷道中如闻到煤油、汽油和松节油气等芳香族气味时，尤其当闻到煤焦油的恶臭时，表明煤炭自燃已发展到严重程度。

(5)煤炭自燃过程中产生一氧化碳和二氧化碳，导致氧气浓度降低，使人产生闷热、憋气、头痛、四肢无力、疲劳等症状。

(6)开采浅层煤时，可看到从地表塌陷裂隙中逸出水汽并能闻到煤焦油味；冬季可以见到地表塌陷区的积雪先融化。

(7)为了尽早而准确可靠地发现井下自燃火灾，应及时在井下取空气样进行化验，分析空气成分的变化，如发现一氧化碳及乙炔、乙烯等，且是持续存在的，其浓度随时间逐渐增加，则可断定煤炭已自燃。

2、外因火灾的征兆

(1)安装胶带运输机的巷道出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳浓度增加，其它气体浓度异常。

(2)运输机下浮煤较多的巷道出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳浓度增加，其它气体浓度异常，局部温度升高。

(3)机电硐室出现烟雾，烟雾的上风口一氧化碳浓度增加，其它气体浓度异常，局部温度升高。

(4)绝缘老化、漏地现象频繁，负荷过大，温度升高的电缆和其它电气设备。

事故的预防

1、火灾事故的预警的方法

(1)安全监测监控系统

①火区监测系统必须按照规定的地点设置，并按要求设置气体的告警值。告警时必须在井下传感器和地面主机同时发出声光信号。

②设置了束管监测系统并进行气体分析，发现发火征兆要发布预警预报。

(2)人工系统

加强人工检测、观察和分析

①发现气体超限、温度升高等现象，通防部门要加强跟踪观察，进行气体分析，做出判断。如确系发火征兆明显要做出预警预报，并采取应对措施。

②专职瓦斯检查员携戴标校合格的瓦斯和一氧化碳、及其它有毒有害气体检仪器仪表的其它人员，发现矿井中瓦斯浓度或一氧化碳浓度及其它有毒有害气体达到或超过《煤矿安全规程》的上述告警值时，要立即汇报矿调度室并按《规程》要求采取相应措施。上述人员要继续对超限区域进行检测。

(3)加强瓦斯检测

上述人员发现矿井中瓦斯浓度达到断电值时，要立即汇报矿调度室实施断电程序，并要求停止超限区域的一切作业并撤离人员。上述人员要继续对超限区域进行观察；调度室负责人要根据井下人员的汇报，要立即核对情况，查明原因，采取措施使瓦斯浓度或一氧化碳浓度及其它有毒有害气体浓度恢复到要求的正常状态。如出现严重超限，或瓦斯浓度或一氧化碳浓度及其它有毒有害气体浓度快速增大，要立即汇报矿技术负责人，采取进一步的预防处置措施。

(4)火灾隐患排查

按照内、外因火灾的预兆，进行常态化、制度化隐患排查，发现发火征兆要尽快分析，做出判断，及时发布火灾信息。

2、火灾事故的预防

(1)外因火灾事故的预防

①井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或用火炉取暖。

②井下运输使用蓄电池机车必须是防爆型的。

③井下皮带运输机必须使用阻燃皮带，皮带机安好后一定要进行试运转，如发现皮带机运转不良，机械摩擦严重等现象，不得投入运转。同时皮带头应设砂箱、灭火器、不少于20m长的胶管。

④皮带机司机必须持证上岗，并要认真负责，及时清理机头及皮带道内的煤尘，在皮带机头处交接班。

⑤井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，必须制定严格的安全措施，并遵守《规程》有关规定。

⑥井下电器设备和矿灯严禁失爆，在维修电器设备时严禁带电作业。在井下不准打开灯头维修矿灯。

⑦采掘工作面应采取湿式打眼，放炮使用水炮泥，封泥长度符合《规程》规定。无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。

⑧严格入井检身制度，不准携带烟火及易挥发的油类入井。

⑨变电所必须使用固定防爆型照明设备，并设防火铁门。

⑩井下消防器材库、皮带头、机电硐室，均要设置消防设施（工具、砂箱、灭火器等）。

(2)自然发火事故的预防

①合理布置巷道：主要巷道采用岩石巷道。开采自燃煤层，特别是自然发火严重的厚煤层或近距离煤层群、运输大巷和回风大巷、采区上、下山等服务时间较长的巷道，通常布置在岩石中，其距煤层的距离应根据岩性、矿山压力等来决定。如果布置在煤层中，一是要留有大量的护巷煤柱，二是煤层受到严重切割，开采后，煤柱受压破裂，煤层与空气接触面增大，自然发火率增加；区段巷道分采分掘，减少联络道；区段煤巷采用垂直重叠布置。

②合理的采煤方法：合理的采煤方法能够提高矿井先天的抗自然发火能力。多年来的实践表明，降低煤层自然发火的可能性应从以下几方面着手：少丢煤或不丢煤；控制矿山压力、减少煤柱破裂；合理布置采区；回采时应尽量避免过分破碎煤体；加快回采速度，使采空区自燃源难以形成；及时密闭已经采完的工作面和废弃的旧巷；注意选择回采方向，不使采区回风巷过分受压或长时间维护在煤柱里。控制矿山压力、减少煤体破碎；控制矿山压力集中，不仅有利于巷道的维护，而且可以减少煤体的破碎，减少煤粉、碎霄的存在，防止漏风供氧引起煤的自燃。

③合理的通风系统：开采自燃煤层时，合理的通风系统可以大大减少或消除自然发火的供氧因素，无供氧蓄热条件，不会发生自燃。合理的通风系统是指：矿井通风网络结构简单；风网阻力适中；主扇与风网匹配；通风设施布置合理；通风压力分布适宜，坚持正常的回采顺序。

④坚持“预防为主，综合治理”的原则，制定专门的防火措施，落实到矿井生产和管理的各个环节，从掘进、回采各方面采取防火措施：有自然发火煤层的采区设计、回采、掘进工作面的作业规程，必须有预防煤层自然发火的措施，经公司总工程师批准后方可施工；采（掘）工作面开工前，通风、防灭火系统不完善，不得开采（或掘进）；巷道高冒区、断层附近施工不得使用木垛，工作面回撤时，不得采用替棚法；严格落实防火观测制度，开展自燃火灾的预测预报工作；工作面结束或过石门后及时封闭，密闭墙质量符合要求；建立束管监测系统，对井下易发火老空区进行连续监测。

(3)采掘期间预防煤层自燃

①掘进施工中防治自然发火措施：所有开采自然发火煤层的掘进工作面必须安设双风机双电源，并能自动切换，保证风机正常运转；石门揭露煤时，必须采用锚喷支护，特殊情况采用Ｕ型钢支架做为第二次支护，不得采用可燃性材料做为第二次支护。

②采煤期间防治煤层自然发火措施：工作面在生产前，一通三防科负责完善该工作面的防灭火供水系统，否则不准生产；工作面切眼不采侧在开采前应进行防火处理，因特殊原因不能处理时，需报公司总工程师批准；工作面在推采过程中，上平巷上帮锚杆、托盘不得回撤，以保护区段煤柱；上平巷自上肩窝处将背网剪断，使顶板冒落完全，减少漏风；工作面不允许留有顶煤和丢失底煤。

(4)采场封闭的有关措施

①根据煤矿安全规程规定：采煤工作面回采结束后（以采面不出煤之日计算），必须尽快实施永久性封闭，时间不得超过45天。

②采煤工作面结束后，建筑防火密闭，后砌筑永久密闭，密闭必须留有观测管、压差计、监测管。

③采场封闭注浆带和建永久密闭必须有设计和计划，设计要有说明书、平面图、结构图、图纸标好尺寸。设计经区、矿审批后执行，并永久保存，以备查阅。

④回采工作面收尾时，随着支柱的回收及时调整工作面风量，在保证工作面瓦斯不超限的前提下，尽量减少工作面供风量，防止采空区自燃。

(5)密闭、高顶管理规定

①采空区闭前巷道要及时进行维修，并对密闭进行喷浆；对出现的隐患及时通知生产科安排处理，同时对有漏风隐患的密闭及时喷浆堵漏。

②要加强对巷道高顶防灭火管理，定期检查，确认有自然发火危险时，要采取钻孔注浆、包顶充砂或其它新型材料充填。

(6)建立监测系统和搞好自然发火预测预报工作

①要在采煤工作面回风流中安设一台一氧化碳传感器，用以监视采煤工作面回风流中一氧化碳浓度的变化，以便随时掌握工作面自然发火预兆，如发现一氧化碳有增加的趋势，必须采取预防自然发火措施。

②对采空区密闭和采煤工作面隅角，除安设束管处回风流还要实行日检查，如果发现有发火预兆，可随时取样化验分析。检查和分析结果都要按地点填写到防灭火检查记录上。

③检查和分析内容主要包括该地点气体成分、气温、水温以及闭内外压差等。

④加强对密闭的管理，要建帐设卡，要建立说明板，检查板，并要定期取样化验，对其闭内外空气成分、温度变化随时检查，并做好记录。

(7)隐患人工排查

①根据国家有关规定，加强火灾相关的隐患排查治理。

②建立束管监测工、通风设施工、防灭火工、瓦斯检查员等关键岗位的应急职责，负责火灾事故隐患排查，发现预兆并第一时间汇报的职责。如发现明显的事故征兆要协助跟班区队长（班组长）将人员撤至安全地点。

③加强火灾事故预兆的巡回检查，排查火灾事故隐患。隐患排查要按照火灾事故预兆规定的内容进行。

2.5.2、组织机构及职责

（一）应急组织

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.5.3、处置程序

2.5.3.1 预警

1、及时发布和传递预警预报信息，按程序向相关领导报告：

矿调度室要根据火灾预测预报和预兆信息，按照《规程》要求立即查明原因，同时要立即向矿主要技术负责人和经理汇报，研究和布置进一步的处置措施，发布预警信息。

2、下达预警指令，启动预警处置方案，执行相应预防性处置措施；

3、密切跟踪事态发展，检查措施执行情况并做好相应的应急准备；

4、企业应急机构根据现场情况进入应急准备阶段；

5、一旦达到事故标准时，启动相应的应急预案。

2.5.3.2、信息报告程序

（一）报警系统及程序

1、矿预警和事故报告接警专用电话设在矿调度室，重大事故灾害的预防与预警的工作职责纳入矿应急管理系统中，矿调度室是预警管理和应急救援指挥部常设机构。

2、调度员接到预警和事故报告汇报后，立即按照预警等级和事故响应等级，逐级通知值班经理、经理级应急指挥部成员、各应急救援小组、县医院、救护队、集团公司、县应急管理局、市应急管理局等有关单位。特别紧急的预警信息和事故报告要直接向主要负责人和相关应急管理部门报告。

3、预警基本情况包括：事故预兆发生的单位、时间、地点、可能发生的事故类型；事故预兆发现的简要经过；可能发生事故的发生原因初步判断；已采取的措施及当前事抢险处置情况等，必要时附现场简图。

4、事故报告的内容包括：发生的事故类型、地点、灾害区域破坏情况、可能的影响范围、波及的巷道、遇难遇险人数、已采取的自救互救和避灾措施以及现场通风系统、瓦斯涌出等情况。

（二）信息报告方式及处理

1、发现重大隐患要立即报告调度室，调度室要立即转报分管公司领导。对特别重大的隐患，调度室要立即转报矿主要领导并下达应急处置指令。

2、事故发生后，现场人员要立即开展自救互救和人员撤离，总调度室接到告警后要立即报告矿主要领导并按下述程序进行处理：迅速组织救援；按照国家规定，立即报告当地人民政府；不断收集和整理灾情信息并及时报告相关领导和上级单位。

（三）值班和通信方式：矿调度室及其他相关单位必须24小时有人值班，不得空班、漏班。经理、副经理、公司总工程师及科室负责人手机必须24小时开机，不得停机。如有事离开矿机关所在地，必须委派相关人员作为应急事件处置临时负责人。临时负责人的手机必须24小时开机，不得停机。

1、相互认可的通告、报警形式和内容

(1)对电话形式的预警和事故报告，矿总调度室值班要作好电话记录，力求记录准确、完整。井下相关人员上井后要填写详细的报告，如瓦斯、煤尘、矿压、风速、二氧化碳、水位、涌水量等记录表。

(2)监测监控系统（含瓦斯监测监控、火区气体监测、地音监测、微震监测、水位监测、测水孔监测等）的报告以监测系统记录的数据为准，不得对数据进行修改。

(3)预警预防及事故处置措施以公司领导签发的矿调度通知形式下达。紧急情况时可先执行电话或口头通知，电话或口头通知必须得到相关负责人的授权，事后需补签书面调度通知。

2、出现明显事故征兆时应急响应人员向外求援的方式

(1)发现明显事故预兆时，现场人员都应立即向矿调度报告并将人员撤离至事故灾害威胁区域外。

(2)矿调度应按照事故报告程序进行汇报，并请求专业应急抢险队伍进行处置。

(3)出现明显事故征兆现场的人员在立即报告和向外求援的同时，要做好自救、互救和避灾的一切准备。

2.5.3.3、应急处置响应分级

调度室接到火灾事故汇报后，立即通知值班领导，值班领导根据具体情况，通知应急救援指挥部成员立即到调度室集合，总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

2.5.3.4、响应程序

矿井重大火灾事故发生后，矿井调度室为发出预警通报的责任单位，当调度室接到井下发生火灾事故的汇报后，立即撤出灾区人员和停止灾区供电，按矿井应急预案规定的顺序通知经理、公司总工程师等有关人员，有关人员立即向应急救援指挥部办公室汇报，召集矿山救护大队，成立现场应急救援指挥部，派救护队员进入灾区侦察灾情、救人，现场应急救援指挥部制定救灾方案，救护队进行救灾工作直至灾情消除、恢复正常生产。

2.5.3.5、应急指挥

一旦发生重大火灾安全事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.5.3.6、应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.5.3.7、资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.5.3.8、应急避险

发生瓦斯、煤尘爆炸事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。

矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。

所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.5.3.9、应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报。

2.5.4处置措施

2.5.4.1 应急处置基本原则

（一）井下发生火灾事故后，现场人员迅速佩带自救器撤离灾区，利用最快的通讯方式向矿调度室汇报。

（二）当调度室接到井下火灾事故的汇报后按照如下原则进行处理

1、若火势较小，容易控制，且无爆炸危险（如火灾未发生在巷道高冒区、采空区）则现场人员应利用供水管路、灭火器或其它可能利用的工具直接灭火。

2、电气设备及油类着火时，必须首先切断电源，油类着火时禁止用水灭火；

3、若火势规模较大不能直接灭火时，立即撤出灾区人员，停止灾区供电，按矿井应急预案规定的顺序通知经理、总工程师等有关人员，应急救援指挥部立即投入工作，立即向上级单位报告，召请矿山救援大队，派救援队员进入侦察灾情、灾区救人，根据灾区情况制定救援方案，救援队现场抢险救灾直至灾情消除、恢复正常生产。

（三）正确选择火灾时的通风方法

处理火灾时的通风方法有：正常通风，增减风量、反风、火烟短路、停止主要通风机运转等。要根据实际情况，正确的选择通风方式，对于灭火事关重大。

1、采取正确的防止火风压的产生及其控制措施

2、进行严格的处置过程事态控制，救护队员中要指派专人检查瓦斯，发现瓦斯浓度超过规定，要立即撤出救护队员，确保救援人员的安全。

1、处置基本要点

(1)自救互救和人员正确撤离

①首先要尽最大可能迅速了解或判明事故的性质、地点、范围和事故区域的巷道、通风系统、风流情况及火灾烟气蔓延的速度、方向，以及与人员所处巷道位置之间的关系，并根据矿井现场的实际情况，确定撤退路线和避灾自救的方法。

②位于火源回风侧的人员或是在撤退途中遇到烟气有中毒危险时，应迅速戴好自救器尽快通过捷径绕到新鲜风中去，或是在烟气没有到达之前，顺着风流尽快从回风出口撤到安全地点。

③如果在自救器有效作用时间内，不能安全撤出时，应在设有储存备用自救器的硐室换用自救器后再行撤退，或是寻找有压风管路系统的地点，以压缩空气供呼吸用。

④撤退行动既要迅速果断，又要快而不乱。撤退中应靠巷道有连通出口的一侧行进，避免错过脱离危险区的机会，同时还要随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火风压可能造成的风流逆转。人员之间要互相照应，互相帮助，团结友爱。

⑤如果巷道已经充满烟雾，也绝对不必惊慌，不能乱跑，要迅速地辨认出发生火灾的地区和风流方向，然后沉着地俯身摸着铁道或铁管有秩序地外撤。

⑥如果无论是逆风或顺风撤退，都无法躲避着火巷道或火灾烟气可能造成的危害时，则应迅速进人避难硐室；没有避难硐室时应在烟气袭来之前，选择合适的地点就地利用现场条件，快速构筑临时避难硐室，进行避灾自救。

(2)选择正确的通风方式。

(3)采取防止火风压的产生及其控制其影响范围。

(4)根据现场情况，采用正确的灭火措施。

2、火灾事故处置决策要点

获悉井下发生了火灾后，应急指挥部应利用一切可能的手段了解灾情，判断灾情的发展趋势，及时果断地做出决定，下达救援命令。同时命令救援队组织队员立即下井对灾区进行全面侦察，查清遇险遇难人员数量及分布地点，发现幸存者立即佩戴自救器救出灾区，发现火源，在条件允许的情况下要立即扑灭。并立即把事故情况报告上级单位。

(1)必须了解和掌握的事故灾情信息：

①火灾地点及其波及范围。

②人员分布及其伤亡情况。

③通风情况（风量大小、风流方向、风门等通风设施情况）。

④灾区气体情况（瓦斯浓度、烟雾大小、一氧化碳浓度及它们的流向）。

⑤灾区温度。

⑥主要通风机工作情况（风机房水柱计读数是否有变化？）

(2)必须分析判断的内容

①通风系统破坏程度。高温烟气产生的火风压，使主要通风机风压降低。

②是否发生风流紊乱、风流逆转，可能影响和波及那些地点。

③火灾发展趋势。若火灾地点附近有其他可燃物堆积，存在积煤、坑木、木支护、皮带、油料等，则能引发重大火灾。

④能否引发瓦斯、煤尘爆炸？若发火地点附近有瓦斯积聚或煤尘堆积，在高温热源存在时，则能引发瓦斯、煤尘爆炸。

⑤可能的影响范围。

(3)必须做出决定并下达的救援命令

①切断灾区电源；

②撤出灾区或井下其他人员，开展自救互救；抢救指挥部立即投入工作向上级单位报告；

③邀请矿山救援队，派遣小分队进行侦察；

④制定和完善救援方案、确定救灾过程的通风方式、控制火风压的措施和灭火方案；

⑤保证主要通风机和空气压缩机正常运转；

⑥保证升降人员的井筒（斜井）正常提升；

⑦清点井下人员、控制入井人员；

⑧部署救援队抢救遇险人员、检测气体、扑灭火灾、恢复通风系统、防止发生爆炸；

⑨控制救援势态，防止继发和诱发事故的发生，全力保护救护队员。

⑩准备救援物资，维护好事故现场秩序，做好抢救伤员准备工作。

3、火灾事故现场处置

(1)火灾时的通风方法及其选择

处理火灾时的通风方法有：正常通风，增减风量、反风、火烟短路、停止主要通风机运转等。无论采用何种通风方法，都必须满足下列基本要求：

①保证灾区和受威胁区人员的安全撤退；

②防止火灾扩大，创造接近火源直接灭火的条件；

③防止出现再生火源和火烟逆转；

④避免火灾气体达到爆炸浓度，避免瓦斯通过火区，避免瓦斯、煤尘爆炸；

⑤防止产生火风压造成风流逆转。

扑灭井下火灾时，抢救指挥部应根据火源位置、火灾波及范围、遇险或受威胁人员分布，迅速而慎重地决定通风方法。

当火灾发生在矿井总回风巷，或者发生在比较复杂的通风网路中，改变通风方法可能会造成风流紊乱、增加人员撤退的困难，可能造成瓦斯积聚等后果时，应采用正常通风，稳定风流。

如上山发生火灾，风量会增加，风向不会逆转，应采取适当减少风量的办法。这样既有利于控制火势，又不使瓦斯浓度很快达到爆炸界限，但是要注意与着火上山并联上山风向可能逆转、循环流至着火上山引起爆炸的危险，在使用此方法进行救援时，灾区范围内要停产撤人，并严密监视瓦斯情况。而且要注意：在灾区内人员尚未撤出的情况下，为了避免出现缺氧现象或瓦斯上升到爆炸界限，不利于人员撤退时，不能减少灾区风量。在减少灾区风量的过程中，若发现瓦斯浓度在上升，特别是瓦斯浓度上升到2%左右时，应立即停止使用此法，恢复正常通风，甚至增加灾区风量，以冲淡和排出瓦斯。下山发生火灾，由于风量会减少、甚至反向、不能减少风量，平巷发生火灾，是否减少火灾，需视火灾情况，不因减风诱发更大灾难而定。

在下列情况下需要增加灾区风量：在处理火灾过程中，如发现火区内及其回风侧瓦斯浓度升高，则应增加风量，使瓦斯浓度降到1%以下；若火区出现火风压，呈现风流可能发生逆转现象时，应立即增加火区风量，避免风流逆转；在处理火灾过程中，发生瓦斯爆炸后，灾区内遇险人员未撤退时，也应增加灾区风量，及时吹散爆炸产物和火灾气体及烟雾，以利于人员撤退。

火烟短路是救援过程中常用的方法。它是利用现有的通风设施进行风量调节，把烟雾和有害气体直接引入排风道，从而减小进入作业区域有害气体量、减缓风速、争取人员撤退时间是减少人员伤亡的一种简单、方便的方法，但要视具体情况，合理使用。

⑥反风

由于矿井通风网络的复杂性、火源出现的偶然性、火势发展的不均衡性，采用什么方式反风，应根据具体情况而定；平时做好反风演习工作，通过演习观测瓦斯涌出、煤尘飞扬情况，以及对原有封闭火区及采空区瓦斯流向的影响以判断反风时期是否有发生爆炸的危险.

A、出现下列情况时矿井进行反风

风井主扇司机平时做好反风工作，对反风方法及步骤必须熟练操作，一般情况下，矿井进风井口、中央石门发生火灾时，可采取全矿井反风措施，以免全矿或一翼直接受到烟侵而造成恶性事故。

B、汇报处理

调度员接到井下汇报或从地面监控看到以上地点有火灾发生时，迅速通知风井主扇司机进行反风。

调度员安排现场人员直接灭火，并安排各单位值班人员，要求各单位井下人员升井，并通知配电所断电。

汇报值班主任、值班公司领导，经理、总工程师、生产经理、机电经理等机电、通防专业领导，并做好相关火灾处置工作。汇报当地人民政府请求救护队支援。按照预警等级和事故响应等级，通知相关负责人和有关单位，成立应急救援小组。由指挥部指挥现场灭火工作。在现场火灾得到彻底处理后，恢复矿井正常通风。

⑦停止主要通风机运转的方法决不能轻易采用，必须慎之又慎，有把握时方可采用，否则会扩大事故。

⑧主扇有计划停风措施

A、停风前的准备工作

综合工区做好停风前风井的准备工作；通防工区做好矿井停风期间瓦斯检查、测风及矿井恢复通风工作。除配电所配电工、瓦斯检查员、测风员、七采区辅扇司机外，其它所有人员在矿井停风前必须提前升井。

通防部分管通风人员、机运部分管矿井供电副科在调度室坐台指挥。矿井的停电、送电由机运部人员负责安排。救护队在矿调度室待命，矿井主扇恢复通风后，为井下恢复供电、通风做好准备。在人员升井井下全部停电后，方可对主扇停风，从事检修工作。

B、停风期间的安全技术措施

风井机房停止主扇运转时，打开防爆门、人行道风门矿井进行自然供风。

风井每隔半小时测风一次，每隔10分钟测定一次CH4、CO2、O2情况。

安全监测室认真监测CH4、CO2变化情况，如有异常情况立即汇报调度室。

C、恢复通风安全技术措施

矿井主扇恢复通风前，一通三防科负责检查风井各项通防、机电设施情况，经检查无误，汇报调度室等待命令恢复通风。

当风井接到恢复通风命令后，主扇司机按正规操作程序恢复主扇通风。

主扇恢复通风后，专职瓦斯检查员检查瓦斯，符合规定后副井送电提升，然后由救护队和专职瓦斯检查员对中央配电所检查瓦斯，符合规定后恢复送电。

专职瓦斯检查员与救护队配合，负责按照恢复通风有关规定要求检查各采区配电所、采掘工作面(包括局扇附近10米范围内)及其他瓦斯检查点的有害气体含量，当井下各检查点有害气体含量确认符合CH4浓度小于1%（风机处小于0.5%）,CO2浓度小于1.5%，O2浓度大于18％后方可按以下程序逐个地点送电恢复通风开始施工；否则按照排放瓦斯程序逐地点排放。

井下按照中央配电所→各采掘工作面，进行逐步送电恢复通风，具体操作顺序如下：

先由救护队和专职瓦斯检查员对中央配电所内进行瓦斯检查，确定CH4浓度小于1％，CO2浓度小于1.5％时汇报调度室，由调度室下达送电通知，恢复供电。

恢复送电后，检查瓦斯、二氧化碳浓度情况后进行送电，符合规程要求后再按照以上程序由调度室下达送电通知，恢复供电。

在采区配电所恢复送电后，掘进工作面恢复送电前，由一通三防科专职瓦斯检查员检查瓦斯。只有在掘进工作面局部通风机及其开关附近10m以内的CH4浓度不超过0.5％，停风区中最高CH4浓度不超过0.8％和最高CO2浓度不超过1.5％，确认符合规定要求时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。否则由救护队按照排放瓦斯规定要求，现场恢复通风送电。

回采工作面恢复送电前，由一通三防科测风员检查工作面风量情况，专职瓦斯检查员检查所有安装电动机及其开关的地点附近20m巷道内的瓦斯浓度，只有在风量、瓦斯浓度符合规程规定要求时，方可恢复供电。

在恢复通风后，必须对恢复通风后各地点的通风、瓦斯情况进行全面检查，发现问题及时汇报调度室和一通三防科并进行处理，在施工地点通风、瓦斯情况恢复正常后方可离开现场，只有井下各检查点有害气体含量确认符合规定后，值班及看家人员方可到达相关地点。

⑨辅扇有计划停风措施

A、停风前的准备工作

一通三防科做好停风前辅扇的准备工作；一通三防科做好停风期间瓦斯检查、测风及恢复通风工作。除配电所配电工、瓦斯检查员、测风员，其它所有人员在辅扇停风前必须提前升井。

B、停风期间的安全技术措施

安全监控室认真监测CH4、CO2变化情况，如有异常情况立即汇报调度室。

C、恢复通风安全技术措施

辅扇恢复通风前，一通三防科负责检查辅扇硐室各项通防、机电设施情况，经检查无误，由救护队和专职瓦斯检查员检查瓦斯合格后，汇报调度室等待命令恢复通风。

当主扇司机接到恢复通风命令后，按正规操作程序恢复主扇通风。

主扇恢复通风后，然后由救护队和瓦斯检查员对采区配电所检查瓦斯，符合规定后恢复送电。专职瓦斯检查员与救护队配合，负责按照恢复通风有关规定要求检查各采区配电所、采掘工作面(包括局扇附近10米范围内)及其他瓦斯检查点的有害气体含量，当井下各检查点有害气体含量确认符合CH4浓度小于0.8%（风机处小于0.5%）,CO2浓度小于1.5%，O2浓度大于18％后方可按以下程序逐个地点送电恢复通风开始施工；否则按照排放瓦斯程序逐地点排放。

井下按照：中央配电所→各采掘工作面，进行逐步送电恢复通风，具体操作顺序如下：

先由救护队和专职瓦斯检查员对主扇硐室进行瓦斯检查，确定CH4浓度小于0.8％，CO2浓度小于1.5％时汇报调度室，由调度室下达送电通知，恢复供电。

主扇硐室恢复送电后，进行检查瓦斯、二氧化碳浓度情况，符合规程要求后再按照以上程序由调度室下达送电通知，恢复供电。

在采区配电所恢复送电后，掘进工作面恢复送电前，由一通三防科专职瓦斯检查员检查瓦斯。只有在掘进工作面局部通风机及其开关附近10m以内的CH4浓度不超过0.5％，确认符合规定要求时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。否则由救护队按照排放瓦斯规定要求，现场恢复通风。

回采工作面恢复送电前，由一通三防科测风员检查工作面风量情况，专职瓦斯检查员检查所有安装电动机及其开关的地点附近20m巷道内的瓦斯浓度，只有在风量、瓦斯浓度符合规程规定要求时，方可恢复供电。

局扇恢复运转，采区恢复供电后，测风员，对矿井进风进行全面测风，确保各地点风量满足要求。

⑩主扇、局扇司机岗位责任制

主扇、局扇司机岗位责任制

A、熟悉设备构造、性能，掌握提风机和供电系统的基本原理，做到“三好”—用好、管好、修理好，“四会”—会使用、会保养、会维修、会排除故障。

B、能正确无误的操作主通风机，包括倒换备用主通风机和反风操作。

C、爱护设备、精心保养，经常保持设备及机房清洁卫生。

D、掌握设备状态，及时填写各种记录，发现不能处理的不正常现象，如：电流、电压、负压变化大时，要及时向上级反映，对简单事故要及时排除。

E、对工具备件、材料、防火器材的保管数量、用途要清楚明确。

F、检查防爆门、人行道风门漏风情况，发现问题及时汇报调度室。

G、看管好室内资料、图板，搞好设备及室内外卫生，做到文明生产。

H、参加设备检修，试运转和验收工作。

I、两人岗位，不操作司机必须认真巡回检查监护。

J、做到主扇挂牌管理。

(2)防止火风压的产生及其控制措施

①积极灭火，控制火势

火灾发生后，应尽一切可能创造条件积极灭火。当直接灭火不能实施时，在灾区人员已撤出的情况下，应在火源的进风侧砌建密闭，控制火区进风量，减少火烟生成，并采取高炮、注惰等措施尽快灭火。但需注意火灾发生在上行风流中时，主要密闭应建在火源所在的主干风路中（密闭与火源之间无旁侧风道）。

如果这种要求难以达到，则应首先把旁侧支路风流密闭起来，然后再密闭主干风路，以免在旁侧风路产生风流逆转和引起瓦斯爆炸。在下行风路中发生火时，应首先密闭旁侧风道，暂时加大火源所在风路的风量，防止风流逆转，需要时再在火源所在风道中建造密闭。

②正确调度风流，避免事故扩大

火灾发生在分支分流中时，应维持主要通风机原来的工作状态，特别是在救人、灭火阶段，不能采取减风或停止通风机运转的措施。在多风机抽出式通风矿井，除了在进风井筒及其井底发生火灾外都不能把承担排烟任务的风机停转。如果火灾发生在上行风流时，可考虑把其它的无火源流经的风机停转。

③增加排烟风路，加大排烟能力

在可能成为排烟风路上，应迅速打开风窗或已有的防火风门、甚至密闭墙，消除阻碍风流和火烟流动的障碍物，使回风线路畅通和扩大排烟能力，迅速将火烟直接导入总回风道排出。

(3)矿井火灾事故现场处置措施

①井下发生火灾事故时，现场发现人员首先要尽最大可能迅速了解或判明事故地点、范围、和事故区域的巷道、通风系统、风流情况及火灾烟气蔓延的速度、方向，以及与自己所处巷道位置之间的关系等情况；

②立即通过电话等手段向矿调度室汇报事故地点及遇难人员情况，调度室接到电话后，应立即向矿值班领导汇报。

③现场遇险人员要积极展开应急避灾、自救互救工作。

4、恢复正常状态的条件和程序

(1)恢复正常状态的条件

火源已完全扑灭或完全封闭控制，通风系统全面恢复，巷道已完全修复，损坏的电气设备已更换或修复，井下变电所、采掘工作面及其它有关地点环境条件完全符合《煤矿安全规程》的要求。可能造成的次生灾害已完全消除。

(2)恢复正常状态的程序

①检查进风和回风巷道，各采区变电站、电气设备及供电电缆瓦斯情况，确认瓦斯浓度低于《规程》标准以下时，保证电气设备及供电电缆完好时，恢复对采区变电所上端的电源供电，但在检查采掘工作面配电点前不能直接恢复采掘进工作面电气设备的供电。

②检查采煤工作面及掘进工作面电气设备及供电电缆的瓦斯情况，在确认瓦斯浓度低于《规程》标准以下，并且电气设备及供电电缆完好时，恢复采煤工作面、掘进工作面电气设备的供电。

③检查采区和掘进区域巷道及采掘进工作面，确认支架、煤壁、顶底板及瓦斯浓度符合《安全规程》要求，才能恢复生产。

2.5.4.2、应急保障

（一）应急物资保障

企业按照《灾害预防和处理计划》要求，建立健全井上、井下消

防材料库，储备局部通风机、水泵、风筒、水管、灭火器材、施工材料（如料石、红砖、水泥、黄沙）等必要的救灾装备、物资等。

（二）应急装备保障

矿山救护和医疗救护装备配备专用警灯、警笛，发生安全生产事故后，请求地方政府及时协调事故进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度赢得抢险救灾时间。

同时，企业应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并提供相应的通信设备。

避灾路线：施工地点→材料大巷→井底车场→副平硐→地面

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.6 提升运输事故专项应急预案

2.6.1、事故风险分析

在煤矿生产死亡事故中，矿井提升运输死亡事故仅次于顶板事故而居第二位，这主要是人员违章及运输作业环节安全防护措施不完善和环境安全保护设施有缺陷造成的。

（一）带式运输机事故特征及危害

煤矿井下带式输送机运输系统在煤矿主要担负着运输煤炭的重要运输任务，具有运距长、运量大的特点，是煤矿井下主要的大型固定设备之一。带式输送机运输系统包括供电控制系统、机械传动系统、转载点的接煤部位和卸煤部位，由于带式输送机运输距离远，地质条件复杂、环境恶劣，并且在生产过程中存在许多安全隐患，常发生的事故主要有：机械伤害、断带、断绳、飞车、倒车、车辆运输等事故。

- 机械伤害
    机械伤害主要指机械设备运动部件直接与人体接触引起的各种形式的伤害。机械伤害是原煤运输过程中常见的伤害之一，胶带输送机各处的转动部位均可能造成机械伤害，造成人体肢体伤残、直至死亡。

2、触电伤害

分布：触电伤害主要发生在供电线路、电气设备等周围。伤害方式：有电流的热效应、化学效应、机械效应对人体造成局部伤害，形成电弧烧伤、电流灼伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等。伤害途径：直接伤害、间接伤害和电流灼伤。触电产生的原因主要有：带电作业、误操作引起短路、检漏、接地保护失效等。

3、火灾

煤矿钢丝绳牵引胶带输送机运输系统、钢丝绳芯胶带输送机运输系统可能发生火灾的地点：

输送机的转动设备的附近、电气设备本身和附近。

火灾可能发生的环节和造成的危害程度

输送带负荷过大、胶带打滑摩擦、胶带跑偏、托辊不转、烧焊作业防护不当等原因有可能引起火灾。轻者毁坏设备，重者造成人员窒息伤亡。

电气设备失爆、电缆老化、短路或电火花等可能引起电气火灾，可能造成电器设备损毁或人员伤亡。

敷设输送机煤巷，因未采用不燃性支护、因煤炭自然、或其它外因火灾造成设备损坏或人员伤亡。

输送机液力偶合器未按规定注入规定的难燃液，当带负荷过大液力偶合器内液体温度达到燃点起火喷出引起火灾。可能造成人员伤亡和设备损坏。

（二）刮板运输机事故特征及危害

刮板输送机在生产运行过程中存在诸多危险有害因素,导致的事故类型主要有机械伤害、起重伤害、触电、火灾等。

1、机械伤害

刮板输送机的机械伤害主要指刮板输送机的转动(静止)部件直接与人体接触引起的或其他原因引起的伤害，其形式主要有：刮板输送机断链伤人；运送作业规程规定以外的物料顶伤人员；人员与刮板输送机转动部位接触造成的夹击、碰撞、剪切卷入、绞、碾、刺、割等形式的伤害；人员违章蹬乘刮板输送机；刮板输送机漂链弹伤人员等。机械伤害可能造成人体肢体伤残，直至死亡。

2、起重伤害

安装或更换刮板输送机部件时，需要起吊部件，发生起重伤害事故的几率较大，其原因主要为起吊时牵引链或钢丝绳断裂、部件滑脱、碰撞等，可能导致损坏设备、人员伤亡等。

3、触电伤害

分布：触电伤害主要发生在刮板输送机的供配电线路、电气设备等。伤害方式：电弧烧伤、电流灼伤、电烙印、电气机械性伤害等。伤害途径：直接伤害、间接伤害、电流灼伤。触电产生的主要原因：带电检修和搬迁电气设备、误操作引起短路等。

4、火灾

刮板输送机生产运转系统可能发生火灾的地点：刮板输送机的附属电气设备、液力偶合器等。

火灾可能发生的环节和造成的危害程度：

电气设备失爆、电缆不阻燃、老化、短路或违章操作引起的电火花等可引起电气火灾，可能造成电气设备毁坏或人员伤亡。刮板输送机液力偶合器未按规定注入规定的难燃液，当带负荷过大液力偶合器内液体温度达到燃点起火喷出引起火灾，可能造成人员伤亡和设备损坏。

5、其他危害

在刮板输送机生产运转过程中还存在着可能因液力偶合器未使用合格的易熔合金塞、防爆片造成爆裂及液力偶合器无防护罩，喷出的油（液）质灼伤人员、噪音等危险、有害因素。

（三）倾斜井巷运输是利用绞车通过钢丝绳牵引矿车在倾斜的轨道上运行，主要是运送人员、设备和物料。倾斜井巷运输过程中存在一定的危险性，导致的事故类型主要有：机械伤害、触电、运输过程中的掉道事故、运输跑车事故、人员违章伤亡事故、过卷事故等。

1、机械伤害

机械伤害主要指机械设备运动（静止）部件直接与人体接触引起的碾压、搓、挤压、碰撞等形式的伤害。机械伤害事故可能造成人体的伤残。

2、触电事故

分布：触电伤害主要发生在配电线路、电气设备等。伤害方式：由电流的热效应、化学效应、机械效应对人体造成局部伤害，形成电弧烧伤、电流灼伤、电烙印、电气机械性伤害、电光眼等。伤害途径：直接伤害、间接伤害和电流灼伤。触电产生的原因主要有：不按规定操作电气设备；检修电气设备不停电；误操作引起短路；人体过于靠近带电体；电缆绝缘层老化。

3、矿车掉道

矿车掉道是指绞车在运行过程中矿车或者人车车轮对脱离轨道造成不能正常运行的事故。掉道事故多发生在轨道的道岔、变坡点、曲线段，并对轨道、运输设备、钢丝绳造成一定的破坏；矿车或人车掉道易造成运输生产中断、零星人员伤亡、设备及轨道损坏，一般不会造成重特大事故。

4、运输跑车事故

跑车事故发生的原因为连接件脱落、连接件断裂、断绳、绞车闸失灵及斜巷人车制动机构失灵，造成矿车及人车高速下滑的事故，运输跑车事故会造成现场人员伤亡，甚至造成重大人员伤亡。

5、人员违章伤亡事故

人员违章伤亡事故多发生为蹬钩、扒车、跳车，违犯"行车不行人、行人不行车"规定。人员违章事故易造成现场人员伤亡。

6、过卷事故

过卷就是提升容器被提到正常停车位置时没有停车，而是超越正常停车位置继续上提或下放，防过卷保护又不起作用，使提升容器与安全防护装置相撞，造成人员伤亡、提升容器损坏。

（四）无轨胶轮车运输过程事故特征及危害

1、胶轮车司机注意力不集中、疲劳驾驶、超速驾驶、司机或跟车工对行驶路线、巷道参数、支护方式、安全标志、信号、车辆基本参数不了解。或是违章运输超长、超宽、超高、超重物件，物件捆绑不牢发生的相对车厢位移滑动等。

2、运输车辆容易发生交通事故、空气污染、火灾、人员伤亡，具有较大危险。

3、由于井下巷道自然状况、烟、雾、煤尘等环境因素影响车辆运输造成的人员和车辆的大伤害和损失的事故。

4、胶轮车运输事故主要发生在运输过程中和装卸过程中的事故，由于井下巷道窄小、道路崎岖不平、起伏大、噪声大、能见度低、环境复杂，遇到险情难以及时发现，不易躲避等，发生事故时对人员、车辆和周边设备损害较大，极易造成人员伤亡和残疾(人员受伤有:挤压伤、挫伤、骨折等)或是引发矿井安全生产事故:甚至引起水、火、瓦斯、顶板、煤尘、电气等矿井灾害事故。

（五）事故预防

1、建立健全各项规章制度和操作规程，通过教育和培训，提高单位管理者及员工的责任感和自觉性，普及和提高员工的安全知识，增强安全操作技能，彻底消灭人的不安全行为。

2、从事运输操作人员特别是特殊岗位工种提高自主保安意识，特别是培养绞车司机、皮带机司机、电机车司机、信集闭值班员等特殊工种的责任心，规范上岗行为；不经培训不得上岗；上岗后先排查危险源并汇报落实，未落实的可拒绝上岗。

3、停产检修和零星安装撤除工程施工，必须编制专项施工方案和安全技术措施，并严格贯彻执行。必须坚持一工程一任务书，并传达到每一位施工人员，编制的规程措施必须有针对性、可操作性。严格执行风险评价制度，专业根据实际情况提前编制隐患排查计划，并制定预防措施，并由施工单位按照预防措施严格执行。

（五）提升运输事故的预防

对预防各类提升运输的发生要采取全面的、经常性的、制度化的隐患排查和治理，消除危险和危害因素，避免事故发生。

1、带式输送机运输事故的预防措施：

⑴ 完善带式输送机各种保护装置。要装设烟雾、温度保护装置和自动洒水装置，并保证动作可靠；机头传动部、机尾滚筒、液力耦合器等处都要安装保护罩和防护栏。

⑵ 改善带式输送机的工作环境。装载时要均匀，防止局部超载或偏载，及时更换磨损超限的输送带。

⑶ 安装时必须保证带式输送机距支护或碹墙距离不小于0.5米，距行人侧不小于0.8米。

⑷ 带式输送机巷道要有足够的照明，并备有相应的消防灭火器材。

⑸ 除按照规定允许乘人的带式输送机以外，其他带式输送机严禁乘人。

⑹ 在带式输送机机巷中，行人经常跨越的地点，必须设过桥。

⑺ 确保通讯设施灵敏可靠。

⑻ 制定带式输送机的操作规程，司机必须严格按规程作业。

⑼ 运行中的带式输送机严禁检修。

⑽ 在清理机头、机尾和滚筒附近的淤煤时，应停机进行。

⑾ 行人在机巷中行走、停留时，必须离开带式输送机机架。

2、刮板输送机伤人事故的预防措施。

⑴ 凡是转动、传动部位应按规定设置保护罩或保护栏杆；机尾应设护板；在适当位置设置人行过桥，以便行人横越输送机。

⑵ 严禁在输送机槽内行走，更不准乘坐刮板输送机。

⑶刮板输送机的液力偶合器必须指定专人负责维护。按规定注难燃液。易熔合金塞熔化后，必须立即排除故障，然后更换。易熔合金塞必须符合标准，严禁用其他物品代替。采用对轮连接的，要定期检查。

⑷ 严格执行停机处理故障、停机检修设备的制度。停机后在开关处要挂上"有人工作、禁止开机"的警示牌，并与采煤机闭锁。严禁运行中清扫刮板输送机。

⑸ 采煤工作面的刮板输送机，必须沿着输送机设置警铃信号和急停按钮，其间距不得超过12米。开机前先发出信号，后点动试车，待观察没有异常情况时再币式开机。

⑹ 移动刮板输送机的液压装置必须完整可靠。移动刮板输送机时，必须有防止冒顶、片帮伤人和损坏设备的安全措施。

⑺ 刮板输送机机头、机尾必须打牢锚固柱。

⑻ 刮板输送机两侧电缆要按规定认真吊挂，特别是工作面移动的电缆要管理好，防止落入机槽内被刮坏或拉断而造成事故。

⑼ 必须有维护保养制度，保证设备性能良好。

3、倾斜井巷运输事故的预防措施。

⑴ 按规定设置可靠的跑车防护装置，实现"一坡三挡"，加强检查、维护、试验，健全安全责任制。

⑵ 倾斜井巷提升用的钢丝绳连接装置，在每次换钢丝绳时，必须用2倍于其最大静荷重的拉力进行试验。

⑶ 对提升设备、钢丝绳和连接装置必须加强管理，设专人定期检查试验，发现问题及时处理。

⑷ 矿车要设专人检查。至少每2年进行一次2倍于最大静荷重的拉力试验。矿车的连接钩环、插销的安全系数不得小于6。

⑸ 矿车之间的连接、矿车和钢丝绳之间的连接必须使用不能自行脱落的装置。

⑹ 把钩工要严格执行操作规程，开车前必须认真检查各防跑车装置和跑车防护装置的安全功能，检查各矿车的连接情况、装载情况、牵引车数，如不符合要求不准发出开车信号。严禁先打开挡车装置后进行挂钩操作，严禁矿车在没有运行到安全停车位置就提前摘钩，严禁在松绳较多的情况下把矿车强行推过变坡点，严禁用不合格的物件代替有保险作用的插销。

⑺倾斜井巷串车提升，严禁蹬钩。行车时，严禁行人。运送物料时，每次开车前把钩工必须检查牵引车数、各车的连接和装载情况。

⑻ 绞车操作工要严格执行操作规程，开车前必须认真检查制动装置及其他安全装置，操作时要准、稳、快，特别注意防止松绳冲击现象。

⑼ 保证倾斜井巷轨道和道岔的质量合格。

⑽ 保持倾斜井巷完好的顶、帮支护，并使运行轨道干净无杂物。

⑾ 滚筒上钢丝绳绳头固定牢固，至少留够3圈钢丝绳，防止发生绳头抽出。

4、无轨胶轮车运输事故的预防措施。

⑴加强对车辆的运行管理和维护，所有运行车辆要保证完好。矿有关单位配合搞好车辆年度审验工作。

⑵要求各单位要做好无轨胶轮车辆运输的预防工作，落实车辆及运行环境安全隐患的整改，严格按安全操作规程作业和施工，遵守车辆运行安全管理规定，爱护各类交通设施和器材，增强车辆驾驶员的安全行车意识。对重点区城要特别加强交通安全管理，杜绝各类无轨胶轮车辆运输事故的发生。

2.6.2、应急指挥机构及职责：

（一）应急组织体系

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.6.3处置程序

2.6.3.1 预警

根据煤矿生产过程中发现的提升运输事故预兆，应急救援指挥部采取以下措施：

⑴ 及时发布和传递预警信息，按程序向相关领导报告；

⑵ 下达预警指令，启动预警行动方案，执行相应预防性处置措施；

⑶ 密切跟踪事态发展，检查措施执行情况并做好相应的应急准备；

⑷ 应急机构根据现场情况进入应急准备阶段；

⑸ 一旦达到事故标准时，启动相应的应急预案。

2.6.3.2 应急处置响应分级

调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导，值班领导根据具体情况，通知企业应急救援指挥部成员立即到调度室，总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

2.6.3.3 响应程序

应急救援响应按照自下而上逐级启动的程序实施运行。

2.6.3.4 应急指挥

一旦发生提升运输安全事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.6.3.5应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.6.3.6 资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.6.3.7 应急避险

发生提升运输系统事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。

矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。

所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.6.3.8 应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报

2.6.4、处置措施

2.6.4.1 提升运输事故应急处置的基本原则是：

（一）发生事故后，现场人员要立即向矿调度室报告。矿调度室接到报告后，立即向矿值班报告，并按矿应急预案程序向经理、总工程师、安全经理等人员报告。

（二）所在灾难事故单位接到报告后，在第一时间通知到单位所有相关人员，立即清点灾难事故地点人数，并到矿调度室集中待命。

（三）当发生提升运输事故时，迅速切断电源，设置警戒标志。立即向区值班人员和矿调度室汇报，请求救助处置。

（四）事故单位的跟班区（队长）、班长发现事故或得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取措施对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的救助。

（五）专业人员得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置，专业人员要果断的采取措施，将开关控制手柄打到零位，及时切断电源。

（六）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。对于轻伤者应现场对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动人员，等待专业救助人员的到来。

2.6.4.2 处置措施

对于带式输送机事故、倾斜井巷运输事故、刮板运输机事故的处置措施如下：

1、带式输送机现场应急处理措施

⑴危险目标偏离正常状态时的应急处置措施

①发现带式输送机制动、各类保护、信号、防护等装置失效或有缺陷时，现场胶带司机应及时汇报，立即停车，组织抢修，确保设备完好。

②发现带式输送机胶带跑偏、驱动滚筒打滑、托辊卡死不转、堆机头或胶带托在浮煤上运行，应立即处理，待达到完好要求时方可正式运转。

③发现巷道存在支护失效或有冒顶、片帮危险时，应及时汇报，组织处理。

④转载点煤尘大时，应及时开喷雾，机巷煤尘大时，应及时洒水冲尘。

⑵事故发生后的应急处置措施

① 带式输送机卷人、钢丝绳牵引胶带输送机乘坐人员越位、触电等人身事故发生后，现场工作人员本着"快速有效，救人优先"的原则，根据人员伤害情况进行救援。

首先停车停电；人仍卷在输送机，或掉进溜煤眼内时，及时将人员救出；现场急救应本着"有血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时防止损坏神经" 的原则； 人员受到轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带。人员重伤时，救援方法一定要得当，如有必要请专业人员救援，应避免二次伤害。 当出现休克、心脏停跳、窒息等，必须及时进行心跳复苏术、人工呼吸，避免延误抢救时间。 人员出现死亡，现场主要负责人立即向上级部门汇报，并保护好现场。

②火灾事故应急处置

当工作地点发生火灾时,应迅速向调度室汇报,如火势小，应立即采取有效的措施进行灭火，如果火势大,不能灭火时,应及时组织人员按避灾路线撤离。 电气设备引起的火灾，首先要切断电源，用干粉灭火器、消防沙进行灭火。遇到火灾事故时 ,一定要保持头脑清醒,在佩戴自救器后，沿避灾路线行走，将鼻夹夹好，口具咬紧,不能摘掉口具讲话。在通过高温热源及火焰蔓延区时,要注意防止高温火焰和热气流烧伤人员。调度室接到火灾通知后，应立即通知火灾所波及区域的人员按避灾路线紧急撤离。并组织专业救援人员进行灭火。

③输送机断带、断绳、飞车、倒车事故的应急处置

当发生事故时,皮带司机应立即停车停电,通知队值班经理和矿调度室。井下现场负责人应立即清点人员,组织人员紧急抢险。抢险按照"快速有效，救人优先"的方针。造成人员伤害的 应根据人员伤害情况进行救援。造成机械损坏的应立即组织抢修队伍进行抢修。

根据事故的类型由救援组织安排抢修人员数量。由事故类型的不同抢修人员准备相应的检修工具、材料在最快的时间内进行恢复。救护队领导立即在地面制定措施,准备紧急处理的材料,组织人员下井。井下干部应立即组织人员在事故现场检查人员和巷道损坏情况。仓库应准备充足的各种材料, 待所需要的人员到齐,材料齐备后下井处理,要有具体的处理措施。 在处理事故的过程中,所有人员要统一指挥,做好自保互保工作。 事故处理完毕,应清理现场,在岗位人员上岗后,发信号试车。 试运转时,人员要远离胶带,注意观察,试运转时间不少于1小时。

2、倾斜井巷运输事故现场应急处置措施

在应急处置时，应急自救领导小组必须指定专人在现场指挥，抢险自救人员一切行动听指挥。在应急处置阶段，没有应急自救领导小组的命令任何人不得开动绞车，当宣布应急处置结束后，方可恢复运行。

⑵机械伤害、触电和人车掉道、跑车、过卷等事故发生后造成人身伤害发生后，现场人员本着先救人的原则，根据人员的伤害情况进行救援。

①首先要停车、停电，避免事故影响范围扩大。

② 现场急救应本着"有出血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时防止损坏神经"的原则。

③人员受到轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离的安全地带，根据人员伤害情况进行救治。

④人员重伤时，救援时要保护受伤部位不再扩大，必要时请求专业救援人员进行救援。

⑤人员出现休克、昏迷，进行心脏挤压、人工呼吸，立即送往医院救治。

⑥人员出现死亡，现场主要负责人立即向上级部门报告，并保护好现场。

⑵在处理掉道事故时，可用道木、千斤顶将掉道的轮对复位，尽快恢复运行。

⑶跑车、过卷事故发生后，现场人员立即汇报单位调度室，调度室负责通知自救领导小组成员并通知附近工作人员前往营救。

应急处置完毕，必须有专人在现场观察应急处置的效果，确认无误后，应急处置人员方可撤离。

3、无轨胶轮车运输事故现场应急处置措施

（1）无轨胶轮车辆运输事故发生后，驾驶员和随乘人员应立即向调度指挥中心汇报，并开展自救、互救，采取有效措施救助受伤人员;当司机和随乘人员生命受到威胁时，可视情况离开现场，但应保持与矿有关部门的联系。

（2）在事故现场各来车方向40米处设置警示标志，防止二次事故的发生。

（3）人员避让到安全区域，然后向调度指挥中心详细汇报事故发展情况，明确汇报事故发生具体位置。

（4）应立刻拨打120或联系就近医院求救，在医院急救人员尚未到场的情况下，所有参加现场救援的人员应本着救人第一的原则，紧急实施对伤员的急救，直到被急救人员送往医院。

（5）当车辆发生起火时，现场人员应利用所有可用于灭火的物品进行灭火，若无法扑灭起火或乘车人员无法逃出事故车辆的情况，应立即拨打119请求支援在消防人员尚未到场的情况下，应保证事故区城和受威胁区入员的安全撤离，尽可能的控制车辆火势，防止火灾扩大，避免发生爆炸，创造接近火源直接灭火的条件;或保障被困人员的安全，采取适当措施尽力抢救被困人员，为继续营救创造条件;并在保障救援人员自身安全的前提下，使事故损害减少到最小。

（6）无轨胶轮车辆运输事故发生后，应及时疏散现场围观人员，维持现场秩序，保留现场，提供事故追查需要的证据。

2.6.4.3 应急物资与装备保障

（一）应急物资保障：

企业按照《灾害预防和处理计划》要求，建立健全井上、下消防材料库，储备局部通风机、水泵、风筒、水管、灭火器材、施工材料（如料石、红砖、水泥、黄沙）等必要的救灾装备、物资等。

（二）应急装备保障：

医疗救护装备专用，发生安全生产事故后，请求地方政府及时协调对事故进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度赢得抢救时间。

同时，企业应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并提供相应的通信设备。

避灾路线：施工地点→材料大巷→井底车场→副平硐→地面

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.7 电气事故专项应急预案

2.7.1、事故风险分析

供电系统概况：南沟煤业有限公司地面工业场地现有1座10kV变电所。双回路10kV线路引自大运华盛公司35kV变电站；矿上有地面配电所。

矿井大面积停电事故可能由系统供电电源、地面变电站（所）及通风、排水、提升、运输等主要系统的供配电设备故障引起。矿井的主通风机、主排水泵等设备均为第一类负荷，矿井用电负荷因突然停电，会造成矿井停风、排水中断，可能造成人身伤亡或重要设备损坏，造成重大经济损失。

（一）大面积停电事故类型及危害

1、主要风机和局部通风机停止工作引起井下风量急剧减少，造成瓦斯积聚可能引发瓦斯事故。

2、突然大面积停电跳闸可能引发电气火灾，造成电气设备短路、漏地。

3、烧毁电气开关接触头，击穿互感设备，烧毁电气设备内部线圈，破坏电气设备的绝缘性能而造成短路。

4、大面积停电事故造成运人设备停止工作，撤离井下作业人员会遇到极大的困难。

5、由于长时间大面积停电使矿井、采区排水设备停止工作，水仓溢流，可能造成部分巷道和设备被淹。

6、恢复送电中存在极其严重的瓦斯爆炸事故、电气火灾、有毒有害气体中毒等诱发事故。
  （二）危险程度分析

供电事故都有可能使电源开关跳闸，矿井主扇、局扇停风，若停电时间过长，井下瓦斯积聚，瓦斯浓度超限。排水设备无法正常工作，矿井各采区涌水无法排出。均严重威胁矿工人身安全和矿井安全。

（三）事故的预防

针对大面积停电可能造成不同事故分别采取不同的预防措施。预防措施如下：

1、预防漏电和人身触电事故措施。

为了有效地预防触电事故的发生，应采取以下触电事故防范措施：

⑴对井下的电气设备应进行严格的科学管理，大型电气设备必须建立使用和维修档案，定期地对电气设备进行技术监测、试验和维护，并认真做好有关的记录，作为技术档案保存。绝不允许设备在低于规定的技术指标下或带病的情况下运行，以杜绝因设备的损坏而造成的电气事故所带来的触电情况发生。

⑵加强对设备的绝缘情况的保护和监视．防止因绝缘性能下降或受到损坏而引起的触电事故。

⑶电网和设备的电气连接都必须采用专用的电气连接头，电气连接头与导体的紧固以及连接情况必须符合高压电气设备的技术要求。禁止采用导体之间直接缠绕的连接方法，以防止俗称"鸡爪子"的不合格连接现象的发生，杜绝因此而造成的相间短路或相地短路的事故发生。

⑷井下的所有电气设备的金属外壳和构架都必须认真做好保护接地，并定期加以检查，以确保其对触电事故的保护功能。

⑸井下电网对地的绝缘水平应定期加以监测，确保中性点不接地；电网的安全优势以及防止因相间或相地漏电所产生的触电事故的发生。

⑹对于生产机械的电控设备中，凡是人工手动操作的控制线路，控制电压均不得高于36伏安全电压。对于手持式电动生产工具的使用电压不得超过127伏，并要求工具的把手对电气部分必须具有良好的绝缘程度，同时要求在使用前应做绝缘程度的测试，以防止可能产生的触电危险。

⑺井下各部分的输电电缆均应加设漏电保护装置，以便在一旦出现漏电事故时，保护装置能自动地切断事故电路，防止因此而造成的漏电事故的发生。

⑻各种电气线路、设备在安装、使用和维护中必须遵循有关的技术规定和管理制度。制止不经任何请示和批准的擅自改动线路和增减设备容量或负荷量的行为，防止造成电网的混乱和超载运行的现象，引起电气事故的发生。

2、预防电气事故：

井下电气设备的操作、检修及停送电作业必须按照《煤矿安全规程》的规定执行，做到安全用电。具体要求如下：

⑴电气设备的检查、维护、修理和调整工作，必须由专责的或临时指派的电气维修工进行。高压电气设备的修理和调整工作，有工作票和施工措施。

⑵适应的验电器验电，确认无电后再在三相上挂装接地线，对电气设备进行放电，控制设备内部安有放电装置的不受此限。验电、接地、放电工作，在煤矿井下应在瓦斯浓度为0.8％以下时进行。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电、防止擅自开盖操作，开关把手在切断电源时必须闭锁，并悬挂"有人工作，不准送电"字样的警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

⑶部分停电作业应有遮挡。检修完恢复送电时，应由原操作人员取下标示牌，然后合闸送电。

⑷高压线路倒闸操作时，必须实行操作制度和监护制度；操作人员必须填写操作票。操作票中必须写明被操作设备的线路编号及操作顺序；严禁带负荷拉开隔离开关的现象发生。

⑸操作时，必须有两人执行，一人操作，一人监护；操作中必须执行监护复诵制度，操作人员必须使用试验合格的绝缘工具，戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上。手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触部分必须有良好绝缘。

⑹井下防爆电气设备的运行、维护和修理工作，必须符合防爆性能的各项技术要求，失爆设备严禁继续使用。

⑺矿井应根据《煤矿安全规程》的规定对电气设备和电缆进行检查、调整。检查、调整规定。

2.7.2、应急指挥机构及职责：

（一）应急组织体系

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.7.3、处置程序

2.7.3.1 预警

（一）大面积停电事故的预警

事故的预警主要依靠对输配电和其他电气设备的现场检测和检验。如发现失爆、漏电、过载、过流、超负荷、超耐压强度、绝缘破坏等情况要发出预警信息，按照《规程》要求进行处理。

发生大面积停电的征兆是：电压波动大、线路发热、仪表指示不正常等。

（二）隐患排查和危险源监控

1、根据国家相关文件精神，对煤矿电气设备和提升运输设备进行全面的、常态性的和规范化的排查治理。为防止线路因外力影响受到机械损伤，规定每月由各单位对所属供电线路进行巡查一遍，特别注意对处于主运大巷两侧电缆的检查，接线盒以及接地极的检查，发现电缆落地以及接地极埋设不合格的及时汇报相关单位并及时处理；对地面架空线路，每年对线路的两侧的树木生长情况进行定期检查，对影响供电安全的树木建筑物由法律事务办公室协调赔偿资金，并由治安保障部监督，确保高压架空线的安全供电。

2、加强电气维修。井下电气设备的操作、检修及停送电作业必须按照《煤矿安全规程》的规定执行，发现问题要及时处理，做到安全用电。要求对老化电缆及线路定期检查并进行绝缘摇测，对不合格的电缆要及时更换；摇测10KV 系统避雷接地情况，对不合格的避雷器、避雷线立即更换，严防雷电波对各类供电线路的冲击;严格执行高压停送电制度；安排了架空线路清扫，避雷器检测，供电电缆摇测及打压试验，井上下及地面配电所继电保护整定及高压电动机电气试验等内容，此项工作在资金、人员上重点保证，由机电副总负责，具体实施。

3、确保井下主水泵、局部风机、等设备的双回路供电，对负荷进行监测和分析。

4、加强继电保护的试验整定计算及供电管理，缩小停电影响范围，对各类高压电器设备的保护进行完善。加强电气设备的失爆检查，绝不容许失爆设备使用。

2.7.3.2 应急处置响应分级

调度室接到事故汇报后，立即逐级通知值班领导，值班领导根据具体情况，通知企业应急救援指挥部成员立即到调度室，总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

2.7.3.3 响应程序

应急救援响应按照自下而上逐级启动的程序实施运行。

2.7.3.4 应急指挥

一旦发生供电系统停电事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.7.3.5 应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即逐级通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.7.3.6 资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.7.3.7 应急避险

发生供电系统停电事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。

矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。

所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.7.3.8 应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报

2.7.4、处置措施

2.7.4.1  应急处置基本原则

（一）当供电系统事故停电，现场当班值班员迅速查明情况，通知有关人员及时抢修，按照《应急预案》进行处理，优先保证矿井主扇风机的供电。如果短时间内无法恢复矿井供电，要及时向矿调度室汇报，通知各生产单位撤出井下所有作业人员。

（二）事故现场处置人员在断开设备电源进行抢修时，严格执行各项规程的规定，以防事故的扩大。

（三）变压器损坏要立即向矿调度室汇报，由技术部分管机电专业管理人员根据矿调度室的指示进行现场指挥和处置。要根据现场实际情况，按照《规程》要求采取隔离措施确定停电的范围，确保人身和电网安全。要及时向兴仁县电业局通报事故情况及可能造成的后果，请求协助处理。

（四）正确制定恢复供电实施方案。先逐步恢复未受损伤的部分设备，掌握由外向里逐步恢复供电原则。

（五）如因停电时间较长，要采取如下措施：

1、通风系统停风时，调度室要及时通知井下各作业地点，断电撤人。掘进头要停止局扇运转，风电闭锁要设置到断电位置，人员要撤到地面。

2、停风的掘进工作面要设置禁行栅栏，揭示警标，禁止人员入内。

3、停风期间，综合工区要安排专职瓦斯检查员检查采区瓦斯情况。瓦检员不得单独行动，要佩带自救器。要向矿调度室及时汇报瓦斯超限地点，瓦斯浓度，并作详细记录。

4、风机停风时，必须打风井防爆门，采取自然通风。瓦斯检查员要认真检查各进风大巷、风井回风流的瓦斯情况。发现瓦斯浓度超过0.5%时，及时通知矿调度以便采取措施进行处理。

5、风机停风期间，人员要迅速延主运大巷撤至地面安全地点。

6、综合工区要做好停电停风后排放瓦斯的准备工作。

7、在恢复通风前，瓦检员要认真对各系统进行瓦斯检查。按照《规程》要求，在开启主要通风机前，通风部门要充分考虑采区瓦斯浓度。

8、各作业地点恢复供电前必须经综合工区的同意，并由瓦检员进行瓦斯检查，符合《规程》要求后方可送电。恢复送电必须遵循由外向里，由上向下的送电原则进行。

2.7.4.2 处置措施

（一）现场施工方法

1、当发生供电事故造成变电站全站停电时，变电站运行值班员应首先断开事故回路开关，恢复对系统供电；若事故原因不能恢复系统的正常供电，断开电源进线开关和所有馈出开关，检查站内的其它设备状况，并向矿机电管理部门和矿调度室报告。

2、机电管理部门在接到事故报告后，应立即组织抢修人员赶赴现场，查清事故原因，提出处置办法，并向矿调度室汇报。若属矿井管辖范围内设备事故，立即组织进行抢修。

3、若属矿井管辖范围外设备事故，立即报告上级集团公司调度，并联系该设备维护管理单位。

4、抢修时，必须严格执行各项规程的规定，防止事故扩大和发生二次事故。当停电事故危及到现场抢修人员的安全时，应紧急疏散现场人员，根据现场位置和情况，以保人身、保电网，确保生产安全为原则，采取隔离措施确定停电的范围。设置隔离范围。

5、若短时间内不能恢复对矿井供电，应立即通知矿调度室，并将停电事故情况通报重要用户单位。并组织综合工区抢修人员起动备用电源，恢复矿井主供风、排水供电，井下所有人员立即撤离井下。

6、当采、掘面停电时，采掘带班领导按救援预案规定立即将所有人员从工作面撤至通风良好的安全地带，并向矿生产调度室报告停电情况和撤至的位置。

7、如发生火灾时，在岗人员应立即对初起火源进行扑救，运用灭火器扑灭火源，使用灭火器应注意：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业手按压柄，距火点二米位置对准火源扫射。断开有可能使火灾扩大或危机人生安全的开关和设备。当火势未能得到控制时，立即汇报调度室，联系消防部门请求支援。当威协胁到工作人员安全时，要紧急疏散现场工作人员，扩大隔离范围。火灾扑灭后，抢修人员尽快排除事故、恢复送电。灭火后，应立即组织进行事故现场的隔离和保护，并进行抽排风，确保事故处置人员恢复送电的安全。采取隔离措施确定着火部位电源。断开有可能使火灾扩大或危及人身安全的开关和设备。在切断电缆电源时，因部分电缆的电源可能未切除，消防人员在灭火救援时应与电缆架保持一定距离，防止触电。

8、10KV供电系统发生停电事故时，按以下程序进行操作：

⑴当运行回路供电中断时，立即组织值班人员及抢修人员赶赴现场，查清事故原因，提出处置办法，并向矿调度室汇报。

⑵若短时间内不能恢复对矿井供电，应立即通知矿调度室，并组织抢修人员起动备用电源，恢复矿井主供风、排水供电，井下所有人员立即撤离井下。

9、发生停电事故后，偏远地点应急处理方法为：

偏远地点如遇到停电事故后，且伴有停风、气温上升，经电话联系确认后，根据停风时间，确定是否撤人，执行矿井停风事故撤人预案。如果电话也同时停电，则立即执行撤人方案。路线按照矿井停风事故撤人预案中的撤人路线。

（二）救援抢险行动

1、当涉及人身安全事故发生时，矿调度室应立即组织抢险人员进入现场抢险救援，采用电话和人工联络方式通知井下人员按矿应急预案撤出线路撒出井下，联系医院做好准备。

2、若主通风机停电停风时，打开防爆门，保持井下自然通风。

3、救护队制定行动计划，队员带机到井下各要害地点（如水泵房等）侦控，监视灾情的发展情况，并随时向指挥部汇报；要害地点的值班人员带机在救护队员监护下现场待命；当灾情扩展时，救护队员和要害地点的值班人员应根据命令逐步撤至安全地带。

4、救护队员带机赶赴事故地点救援受灾人员，必要时设置救援基地，隔离受灾区域；按措施排放瓦斯。

5、安全部门运送撤出的井下人员；配合救护队及抢险队运送抢险救援物质。

6、安检科负责清查与抢险无关人员的撤出情况，监督抢险救援措施执行。

7、生产部门负责查清灾难情况，提出有关处置办法，按指挥部要求组织现场抢险。

8、技术部门查清主要通风系统，设备工作状况，负责恢复或改变通风系统，监控瓦斯变化。

9、供应科门在抢险救援期间应坚守工作岗位，随时保证抢险救援物资的供应和运送。

（三）现场恢复措施，制定恢复送电实施方案，先组织恢复未受损坏的部分设备，尽快向重要地点恢复供电

1、停电事故处置结束后，立即恢复对主扇风机、主排水泵和地面的供电。

2、瓦斯检查员或救护队员检查泵房风流中的瓦斯情况，当瓦斯浓度在《规程》规定以下时，恢复对主排水泵房供电。

3、依次检查各临时变电站瓦斯情况，确认瓦斯浓度低于《规程》规定以下时，恢复供电。

4、检查各采掘头面瓦斯情况，确认瓦斯浓度低于《规程》规定以下时，恢复对采掘头面用电设备供电。

5、井下全面恢复正常供电和生产。

2.7.4.3 应急物资与装备保障

（一）应急物资保障：

企业按照《灾害预防和处理计划》要求，建立健全井上、下消防材料库，储备局部通风机、水泵、风筒、水管、灭火器材、施工材料（如料石、红砖、水泥、黄沙）等必要的救灾装备、物资等。

（二）应急装备保障：

医疗救护装备专用，发生安全生产事故后，请求地方政府及时协调对事故进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度赢得抢救时间。

同时，企业应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并提供相应的通信设备。

避灾路线：施工地点→材料大巷→井底车场→副平硐→地面

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.8 民爆物品事故应急预案

2.8.1、事故风险分析

1.危险源主要是炸药和雷管，其风险为均含有爆炸性。

2.炸药和雷管的储存地点在炸药库，如引起爆炸，可能造成人员的伤亡、财产损失。

3.井下炸药和雷管的使用存放地点如引起爆炸或火灾可能造成人员的伤亡、财产的损失。

4.炸药和雷管的丢失、盗抢可能会造成更大的人员伤亡，给国家的财产造成更大的损失。

2.8.2、应急指挥组织机构及其职责

2.8.2.1、应急组织体系

（一）南沟煤业应急救援指挥部

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.8.3、处置程序

1、事前管理措施

a、民爆物品作业人员应严格按照作业规程进行作业，防止因操作不当造成各种事故。

b、加强民爆物品管理，认真做好检查工作，对已存在的安全隐患及时进行处理。

c、加强民爆物品库安全设施的管理，严格执行24小时巡守制度。

d、事故发生后应立即向领导小组汇报，领导小组接到汇报后，应及时向民爆物品管理部门汇报，并在事故处理过程中随时与民爆物品管理部门保持联系。

2、应急终止的条件

a、事故现场得到控制，事故条件已经消除。

b、事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发的可能。

c、现场的各种应急处置行动已无继续的必要。

d、应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析，吸取事故教训，及时进行相应的整改。

2.8.4、处置措施

按照突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性事故的预警进行分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。收集到的有关信息证明事故即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。

预警状态后，应当采取的措施：

1、立即启动相关应急预案。

2、发布预警公告。

3、转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

4、指令各应急救援队伍进入应急状态，随时掌握并报告事态进展情况。

5、对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行为和活动。

6、调集应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.9 地震事故专项应急预案

2.9.1、事故风险分析

地震对煤矿安全会造成严重影响，可能引发的事故灾害类型是：

（一）地震可能引发煤矿地面生产系统严重破坏，造成地面设施、建筑物倒塌垮落、人员大量伤亡，人员提升设施和撤离通道遭到损坏，大量人员被困井下；

（二）地震可能引发电网破坏，造成煤矿大面积停电，造成主要通风设备和提升设备停止工作，严重威胁井下人员的生命安全；

（三）地震可能引发煤系地层严重破坏，造成巷道（硐室）垮塌、矿井透水、电气火灾、有毒有害气体喷出、积聚和爆炸；

（四）地震可能引发矸石山崩落，可能对矸石山附近构筑物造成严重破坏；

（五）地震引发的水库溃坝等形成矿井次生灾害，造成地面和井下进一步遭到破坏；

（六）地震可能引发矿井地面交通中断，煤矿各类交通运输事故；

2.9.2、应急指挥机构及指责

地震临震预报发布后或地震发生时，矿井抗震救灾指挥部领导、指挥和协调矿井各部门、兼职救护队的地震应急工作。

（一）南沟煤业有限公司抗震救灾指挥部的组织机构及职责

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：组织实施本预案，全面指挥抗震救灾工作；制定紧急管理办法或特别管制措施，确定震后应急工作；统一安排，调用救灾物资、设备和人员；向上级部门报告震情、灾情和救灾工作情况。

应急救援指挥部办公室设在矿调度室，办公室主任由白文国兼任。

主要职责：

1、负责矿井抗震救灾指挥部的具体事务工作。

2、负责矿井应急救援指挥工作的综合协调和管理，根据震情和救援工作进展情况，及时向矿井抗震救灾指挥部报告。

3、与现场抗震救灾指挥部保持联系，传达矿井抗震救灾指挥部的命令。

4、调动矿井应急救援力量，调配应急救援资源。

5、提供技术支持，组织矿井兼职救护队参加救援工作，协调矿井医疗救援工作。

6、调用矿井应急救援基础资料与信息。

7、协助总指挥实施本预案。

8、负责了解、收集和汇总震情、灾情等应急工作情况。

9、利用一切场地或时段加大全员防震救灾内容的宣传。

（二）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（三）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.9.3、处置程序

2.11.3.1、预警

（一）信息监测与报告

1、建立和完善企业地震震情管理的机构，进行必要的地震信息分析，发布属地地震局的权威预报信息。

2、企业的地震震情管理的机构对群防网观测的地震异常现象要及时汇总上报。对收到地震信息进行分析、传递、处理、存贮和报送。

3、企业地震震情管理的机构要建立与当地地震台实时的信息交流，随时关注地震部门发布的有关通知，对其进行存储、分析处理，震情跟踪。

（二）预警

1、根据国家地震局提出短期地震预测意见，按照属地人民政府发布短期地震预报，及时做好突发地震的预警预防准备工作：

⑴按照矿区人员分布结构，设置若干地面地震避灾区域，在避灾区域和每一个家庭要准备必要的生活用水、食品储备和后备供电设施。地震避灾区由后勤和地质部门共同设计，指挥部批准后实施。后勤部门负责维护。家庭储备由职工自行负责。

⑵对重点保护区，如抽风机房、压风机房、副井、变电所等，要采取避震安全措施，制定应急预防方案。

⑶全面检查工业和民用建筑设施的抗震性能，加固不安全建筑。转移危房居住人员。

⑷加强对其他重点部位的抗震检查和加固，要适当提高上述地点建筑的抗震等级和撤离演练。

⑸全面检查和维修各类提升设施和井下安全出口，确保地震发生时井下人员安全撤离。

⑹加固井下重要硐室和大断面巷道及交叉点，增加井下应急物资储备。

⑺在短期地震预报期，减少和控制每班下井人数。

⑻加强地震预防知识的宣传，培训，分别进行地面人员和井下人员的撤离的演练。

⑼增加必要的生活物资储备，如矿泉水、方便食品。 增加必要的医疗药品和材料，如外用药、消炎药、生理盐水、急救药品、注射器材等。

2、根据属地人民政府发布临震预报，宣布预报区进入临震应急期：

⑴启动本预案，指挥部立即进入临战状态，全部人员到位。下令撤离井下所有人员，矿山救护队立即做好救援准备，医疗单位作好医疗救治的一切准备。

⑵以公告和广播等形式通知矿区所有职工和家属，矿区进入临震应急期，做好防震避灾一切准备。

⑶根据震情发展和建筑物抗震能力以及周围工程设施情况，发布避震通知，必要时组织避震疏散；

⑷要求有关部门对生命线工程和次生灾害源采取紧急防护措施；督促检查抢险救灾的准备工作；平息地震谣传或误传，保持矿区社会安定。

⑸对重要设施和建筑要设置警戒，加强保卫。

⑹井下作业人员在接到撤离命令时要对采煤、掘进和运输设备进行停电加闸和稳固。

⑺指派专人清点井下撤出人员的人数，保证所有人员安全撤离。

⑻采取应急措施，确保矿井通风系统和排水系统正常工作

2.9.3.2、应急处置

（一）应急响应

响应分级特别重大地震灾害，是指造成300人以上死亡，或直接经济损失占该省（县、市）上年国内生产总值1％以上的地震；发生在人口较密集地区7.0级以上地震，可初判为特别重大地震灾害。

重大地震灾害，是指造成50人以上、300人以下死亡，或造成一定经济损失的地震；发生在人口较密集地区6.5～7.0级地震，可初判为重大地震灾害。

较大地震灾害，是指造成20人以上、50人以下死亡，或造成一定经济损失的地震；发生在人口较密集地区6.0～6.5级地震，可初判为较大地震灾害。

一般地震灾害，是指造成20人以下死亡，或造成一定经济损失的地震；发生在人口较密集地区5.0～6.0级地震，可初判为一般地震灾害。

2.9.3.3 信息报告与处理

1、震情速报

应急响应地震发生后，矿井救灾技术组根据市地震局在震后10分钟内完成的地震参数的初步测定，在震后15分钟内完成矿井震区地震参数的准确测定，并将测定结果及时报告矿井抗震救灾领导组和市人民政府。

2、灾情速报

地震灾情速报内容包括震感程度、破坏范围、人员伤亡、经济影响等。地震发生后，矿井抗震救灾领导组迅速收集地震灾情并及时上报。重大灾情和特殊情况可越级上报。

2.9.3.4、响应程序

应急救援响应按照自下而上逐级启动的程序实施运行。

2.9.3.5、应急指挥

一旦发生地震事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.9.3.6、应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.9.3.7、资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.9.3.8、应急避险

发生地震事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。

矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。

所有应急救援工作人员在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.9.3.9、应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报

2.9.4、应急处置措施

2.9.4.1应急处置基本原则

（一）地震灾害事件发生后，企业及所属下属单位立即按照"地震灾害引发的煤矿事故专项预案"进行应急和处置。

（二）按照"统一领导、分级管理、条块结合、属地为主"的应急原则，在属地地震应急救援指挥部的统一领导下，处置地震引发的煤矿灾害事故。

（三）与属地地震指挥部密切配合、信息互通、资源共享、协同行动。

（四）按照属地地震指挥部的应急处置方案，坚持自救互救和应急避灾的原则。井上非救援人员要撤至预设的避灾地点，井下人员要立即停止工作，按照避灾路线撤至地面。

（五）地震灾害引发的各类煤矿事故，要按照煤矿各类事故灾害预案进行应急处置。

（六）在救援过程中，必须与指挥部保持密切联系，确保救灾指令畅通，并及时向属地地震救援指挥部汇报。

2.9.4.2.处置措施

1、先期处置

⑴矿井抗震救灾领导组先期处置措施

⑵启动应急响应，成立抗震救灾指挥部和现场指挥部，指挥部办公室和下属各组立即按职责开展工作；

⑶对地震灾害的影响范围、灾害程度、灾害特点进行快速收集和评估，迅速逐级上报，并对灾情实行动态监测，核实与上报；

⑷立即实施紧急疏散与救援，组织自救与互救；

⑸紧急调配矿井的应急资源。

2、应急处置

⑴应急响应

①矿井抗震救灾指挥部成员接到启动地震应急响应的信息后，迅速赶到矿井抗震救灾指挥部；

②响应条件：矿井抗震救灾领导组成员接到电话通知或所在地震感强烈、且有大量房屋倒塌现象；

③指挥部地点：设在经理办公室；

⑵地震发生时个人防护措施

①地面、室内逃生的选择：

②感到地面震动要立即躲到坚固的桌柜下。

③不能逃到电梯、楼梯内。

④压埋于废墟中的人，保持嘴和胸部的空间，以便呼吸通畅；保持安静，尽力休息睡眠，保持体力，以延长存活时间，等待营救。

⑤被压有手机者，拨打“110”“119”“120”等求救呼号。

⑥等到有人经过或附近有人施救时，将身边的细碎石块频频抛出；或用衣物等伸出废墟，用力挥动；适当大声呼救，等待营救。

⑦在夜晚，可用手电、手机余光向废墟外发射一闪一亮的求救信号；如有阳光或月光射进，可利用眼镜片、破玻璃片或能反射光线的金属饰物，对准光线，摆动闪摇反光亮点，以引起营救者的注意，求得生机。

⑶井下逃生避灾

①选择执行《忻州市重大顶板事故应急救援预案》中的应急处置自救措施： 同时要反复敲击水管、风管等铁器能传声的物体等，示意求救。

②及时切断灾区及其影响范围内的电源。

③清点井上、下人员。

④救援指挥部应根据事故地点、波及范围，通风、瓦斯情况，巷道内有无明火、水淹等情况，迅速决定是否采取全矿井或局部反风措施。

⑤采取一切有效措施，及时救助灾区和可能影响区域内的遇险人员，尽量避免或减少人员伤亡。

⑥处理事故时，在保证安全的前提下，应在受灾地点附近的新鲜风流中选择安全地点设立井下急救站。

⑦井下现场救援地点要安设有通往指挥部和灾区的电话，备有必要的装备和救护器材，并由专人经常检查事故地点风流和气体变化情况。

⑧在井下，用矿井灯向冒落区发射一闪一亮的求救信号；以引起营救者的注意，求得生机。

⑷地震救灾程序

①派出现场指挥部和各工作组赶赴现场。

②指挥调度抢险救灾资源：

A、派出抢救第一小分队，携带救援设备即刻赶赴灾区；

B、派出医疗救护第一小分队，随队调拨急救药品和医疗器械；

C、组织并派出重点工程抢险队伍；

D、组织并派出次生灾害防控、处置队伍；

E、按照《预案》调拨救援物资。

③组织部署灾民转移和安置，紧急处置伤亡人员和灾区卫生防疫。

④ 宣布进入地震应急期，采取特别管制限制措施；地震应急期分为抢险救援、灾民紧急转移安置两个阶段。

⑸应急结束

应急结束的条件：

①地震灾害应急处置工作基本完成；

②经震情趋势判断，近期无发生大震可能。

根据市抗震救灾指挥部通知或灾区应急进展，由矿井抗震救灾指挥部适时宣布地震应急期结束。

⑹善后处置

履行抗震救灾统一领导职责的指挥部根据矿井遭受损失的情况，对地震灾害事件中的伤亡人员、参与应急处置的工作人员，按照相关规定给予救助、抚恤、补助，并提供心理援助；责成规划发展部门制订和落实灾民过渡性安置方案；人力资源部做好有关保险理赔工作。

参加应急工作的部门要认真组织清理、修复、归还因地震救灾需要而紧急调集、征用的设施、设备、器材和物资，造成损坏或者无法归还的，按照有关规定给予适当补偿。

⑺响应调查与总结

地震应急工作结束后，矿井抗震救灾指挥部要对本次地震应急响应过程中的协调指挥、组织实施、预案执行等情况进行调查、总结。参加地震应急处置的各有关部门也要认真总结抗震救灾工作，并以书面形式上报。

2.9.4.3、应急保障

矿井抗震救灾指挥部办公室负责应急保障措施的监督落实，负责组织更新应急方案。矿井抗震救灾指挥部相应部门按照职责进行装备和储备并量化，应根据矿井全体职工和外来务工人员总和1/10的比例、按3天的基本生存需求储备应急物资，按人员分布情况设置紧急避难场所、医疗救助点、食品发放点。

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.10 有毒有害气体中毒事故专项应急预案

2.10.1. 事故风险分析

南沟煤矿井下主要的有毒有害气体为一氧化碳、硫化氢、二氧化硫等，其中一氧化碳主要源自放炮、煤层自燃等；硫化氢源自坑木腐朽、煤岩含硫物溶水，其它有害气体源自放炮、采掘活动。其危害程度如下：

- 一氧化碳对人体的危害程度

| CO(%) | 中毒时间 | 人体的反应 | 中毒程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0024 | 无 | 无害 | 无 |
| 0.016 | 2～3小时 | 无征兆或轻微头痛。 | 无 |
| 0.048 | 1～2小时 | 耳鸣、头痛、眩晕、心跳。 | 轻微 |
| 0.128 | 0.5小时 | 肌肉酸痛、四肢无力、呕吐、感觉迟钝。 | 严重 |
| 0.4 | 0.2小时 | 丧失知觉、痉挛、呼吸停顿，以至死亡。 | 致命 |
| 1.26 | 1～3分钟 | 停止呼吸，死亡。 | 致命 |
| 备 注 | 《煤矿安全规程》规定：井下风流中一氧化碳浓度不得超过0.0024％。 |

- 硫化氢对人体的危害程度

| 硫化氢浓度 | 人 体 的 反 应 |
| --- | --- |
| 0.002％以下 | 对人体无危害。 |
| 0.01% | 数小时后轻度中毒。 |
| 0.02% | 流唾、清鼻涕，呼吸困难，头晕。 |
| 0.05% | 1小时后昏迷头痛，呕吐，四肢无力。 |
| 0.10% | 神智不清。30分钟以后失去知觉，脸色发白，窒息死亡。 |
| 0.1%以上 | 致命中毒，几分钟即死亡。 |
| 备 注 | 《煤矿安全规程》规定：井下风流中硫化氢浓度不得大于0.00066％。 |

- 二氧化硫对人体的危害程度

| 二氧化硫浓度 | 人 体 的 反 应 |
| --- | --- |
| 0.0005% | 嗅觉器官感到有刺激味 |
| 0.002% | 强烈的刺激眼睛和呼吸器官、流泪、咳嗽、头痛、呕吐 |
| 0.05% | 引起急性支气管炎、肺水肿、短期内中毒死亡 |
| 备 注 | 《煤矿安全规程》规定：井下风流中二氧化硫浓度不得大于0.0005％。 |

有毒有害气体中毒事故的预防

2.1、防止综采工作面CO超限、中毒和窒息事故的措施

1、如果发现该工作面有CO超限区域，瓦检员必须班班检查工作面、上隅角的氧气浓度，如果氧气浓度低于19％，必须停止注氮或减少注氮量。

2、在工作面安设一台5.5kw的小局扇，将风筒接至上隅角，并加强日常管理，以降低上隅角CO浓度。

3、如果发现上隅角或工作面上部CO超限，必须悬挂警标，严禁作业人员在超限区逗留，并必须立即启动备用的一趟风筒和2*30KW局扇向工作面供风稀释CO浓度。

4、如果发现工作面和回风流CO大于等于24 ppm，且回风流中CO气体的浓度仍呈持续上升趋势，则撤出工作面作业人员，采取专项措施另行处理。

5、综采队现场作业人员严禁站在上隅角长时间作业，在上隅角长时间作业时，所有作业人员必须携带便携式一氧化碳报警仪，随时掌握一氧化碳变化情况。

2.10.2、组织机构及职责

（一）应急组织体系

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

主要职责：

（1）全面准确了解生产安全事故各种信息资料，分析把握事故发展变化态势，及时做出应急救援重大事项的决策；

（2）负责发生事故后，组织全面抢险救灾工作，启动应急救援程序，采取应急救援手段，下达应急救援命令等工作；

（3）发生较大及以上生产安全事故时，应向集团公司及地方政府报告；

（4）事态超出南沟煤业应急处置能力时，及时向集团公司应急救援指挥部及地方政府主管部门求援，并做好配合工作；

（5）审定并签发向集团公司及政府主管部门的报告；

（6）组织、协调、指挥现场各应急专业组开展救援工作；

（7）负责整合、调配现场应急资源；

（8）负责做好事故处置记录，确保各项记录齐全完整，并严格管理应急资料；

（9）及时向集团公司应急救援指挥部和地方政府汇报应急处置情况；

（10）收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整救援方案并组织实施；

（11）当集团公司及地方政府成立应急救援指挥部时，公司应急救援指挥部要立即移交指挥权，并继续配合做好应急处置工作。

（12）指定新闻发言人，审定新闻发布材料。

（二）应急值守(处置)办公室

应急值守(处置)办公室设在矿调度室，调度室为应急救援指挥场所。

主  任：白文国

成  员：调度室副主任、调度员及各单位(部门)值班人员

矿调度室在应急状态下承担应急救援指挥部下属的应急值守(处置)办公室职能，主要职责：

（1）履行应急值守、信息汇总、掌握各类应急资源和协调工作，发挥协调、指导枢纽作用；

（2）了解、掌握事故现场的信息，依据事故性质下达初步指令，并立即向矿应急指挥部汇报；

（3）负责应急指挥部的工作联系，传达应急指挥部的指令并跟踪落实；

（4）按照应急指挥部的指示向应急指挥部提供事故简报，定期更新；负责应急救援指挥部交办的其他任务；

（5）负责上传、下达接收和办理向上级报送的紧急重要事项；督促落实公司应急救援管理方面有关决定事项和领导批示、指示精神。

（6）负责联络外部应急专家和技术专家及专业矿山救护队为其提供应急救援技术支持和抢险救助。

（三）应急救援指挥部下设应急工作小组及职责

应急救援指挥部下设现场抢险组、技术组、通信信息组、专家组、现场保卫组、物资保障组、医疗急救组、宣传组、经费保障组、后勤服务组、事故善后处理组。

（1）现场救援组

组  长：张  宇

副组长：侯晓明、郭云龙

成  员：安检科、兼职救护队成员

职  责：按照救援方案组织、指挥救援队伍实施救援行动。参与和配合现场应急救援指挥部的工作。负责侦察、探明灾区情况，实施应急救援指挥部下达的抢险救援方案和安全技术措施抢救遇险人员、控制灾害，想方设法组织受灾受困区域人员尽快撤离；及时处置现场突发灾变。

（2）技术组

组  长：总工程师

副组长：各专业副总工程师

成  员：生产科、技术科、地测防治水科、机电科、通风科等部门负责人

主要职责：对事故危害程度、范围和发展态势作出预测，为事故救援和恢复生产提供技术支持，制定抢险救灾方案和安全技术措施；指导应急救援队伍进行应急处理与处置；提出事故防范措施建议；收集整理救援过程中的技术资料，为指挥部提出建议和意见及相关依据，参与事故原因和应急处理分析；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（3）通信信息组

组  长：曹  伟

副组长：赵东、郭爱军

成  员：监控中心、机电科、供应科

职  责：掌握所有应急人员的联络方式（手机、办公室电话和家庭电话号码）；掌握煤矿重要部门的电话号码，市应急机构、重要部门及其人员的电话号码；加强通讯器材的日常维护工作，确保在紧急情况下能有效启动应急通讯器材；一旦发生紧急情况，在应急救援指挥部的统一指挥下，能够快速的建立应急指挥部与事故现场的联系。

（4）专家组

组  长：王和平

副组长：唐润生

成  员：吕皋鸣  张君瀚  叶声平  徐二明  金  淦

刘  伟  田振国  白云山  翟建山

职  责：提供救援技术支持，参与抢救方案拟定；搜集整理救援工程中的技术资料，为指挥提出建议意见及相关依据，参与分析事故原因和责任；完成指挥部赋予的其它工作任务。

（5）现场保卫组：

组  长：梁  磊

成  员：保卫科

职  责：维护矿区和居民生活区的治安，做好事故发生后的治安警戒、救援队伍引导和交通管制等工作，划分救援人员待命区，做好事故发生后的人员疏散，封闭相关场所，维护现场秩序，严禁其他无关人员进入警戒区域内，确保事故救援的顺利进行，完成指挥部赋予的其他工作任务。

（6）物质保障组

组  长：陈治敏

副组长：孙国安

成  员：财务科、供应科

职  责：负责全矿各类救援物资和装备的储备及日常维护管理，发生事故后第一时间提供救援物资清单，确保抢险救灾过程中物资和设备的及时调度和供应；保障救援人员的日常生活需要，负责车辆的调配。

（7）医疗救援组

组  长：贾志荣

成  员：医务室、职业病防治科

职  责：接到指挥部命令第一时间赶往指定地点待命，负责遇险人员的医疗救护、受伤人员转送和卫生防疫工作；组织调动和协调医疗救护资源及医疗专家。

（8）宣传组

组  长：李  军

副组长：吴晓瑞、徐庆华

成  员：劳资科、培训科

职  责：做好宣传报道工作，协助现场保卫组人员维持矿区秩序；编发事故简报，负责新闻煤体的组织和接待工作，发布事故抢险进展情况；完成指挥部赋予的其他工作任务。

（9）经费保障组

组  长：吴晓刚

副组长：赵  娜

成  员：财务科

职  责：由财务部门建立应急经费操作程序，在保证应急物资采购经费外，应根据相关需求做好应急状况下的应急经费筹备工作。

（10）后勤服务组

组  长：关文瑞

副组长：弓研文

成  员：办公室、环保科

职  责：负责维护正常的生活秩序，做好遇险人员家属及救援人员的物资、临休、饮食等方面的生活保障工作，负责车辆的调配，在车辆不足时与集团公司及时沟通调用集团公司车辆。

（11）事故善后处理组：

组  长：张和平

副组长：陈治敏

成  员：常利军、侯新付、吴晓刚、李  军

职  责：负责伤亡人员家属安抚、工伤保险、理赔和生产恢复等善后工作；核实伤亡人员信息，按照国家规定提出工伤事故善后处理意见，报公司批准实施，与工伤家属签订协议书，履行协议内容。

（四）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.10.3处置程序

2.10.3.1、预警

预警

1、下达预警指令

现场发生有毒有害气体中毒时，或发现事故发生预兆后，盯班管理人员、施工班组长必须立即安排停止工作、切断电源，根据工艺规程、操作规程的技术要求进行先前处理，与此同时由盯班管理人员（或班组长）向矿调度室、工区值班人汇报，听从指挥，安排处理；调度室调度员在接到汇报后，做好记录，并立即通知值班经理。

如发生事故直接威胁到施工地点人身安全时，盯班管理人员、施工班组长直接安排人员撤离至安全地点或直接升井。如发现的事故隐患（或事故发生初期）可以通过现场力量处理的，并能确保人身安全时，必须组织力量进行处理，防止事故进一步扩大。

2、及时发布和传递预警信息，提出整改要求

3、确定报警系统及程序

当发生事故时，现场人员或施工地点附近人员了解事故情况和事故性质后立即汇报调度室，采取措施。

4、调度汇报程序：事故发生地点—→调度室—→值班领导—→总指挥—→副总指挥—→指挥部成员。

指挥部接到事故报告后，应在1小时内向宁武县煤监局报告。

5、所有救灾值班人员、副科以上领导听到调度室通知，必须立即到调度室待命。

6、险情发生时，由调度室负责向上级有关领导汇报，及时调进外援。

7、所有救灾值班人员、各岗位工种，必须坚守岗位。

8、确保井下通讯畅通，指挥部与事故地点保持通讯联系。

9、确定现场报警方式，如电话、警报器等；

各回采、掘进工作面设井下电话，出现顶板灾害时，及时通过附近电话通知调度室。

10、调度室设立专用电话，电话号码：6000、6001、。

11、明确相互认可的通告、报警形式和内容；

通告、报警形式：采用电话通告、报警；

通告、报警内容：时间、地点、事故性质、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围、组织抢救、采取的安全措施和事故灾区的控制情况等。

12、相关单位连续跟踪事态发展，采取防范控制措施，做好相应的应急准备。

发生事故后，现场人员立即开展自救和互救的同时立即报告调度室和区队值班领导，同时启动事故应急预案，安排人员引导应急救护人员，积极采取可靠的应急处理措施，控制事故的扩大，区长要根据矿应急预案启动的步骤，做好现场应急和矿应急预案的衔接工作。调度室立即报告值班领导及其他相关的领导。值班领导接到事故报告后，应迅速组织救援，并按照国家有关规定立即如实报告当地人民政府和有关部门。

事故地点（时间、地点、事故原因、危害程度、伤及人数、现状、发展趋势、影响范围）→调度值班调度员（询问内容同上）→调度主任（马上进入事故处理，并协助值班调度员处理事故）→值班领导（调度员通知并在10分钟内集合完毕，分析制定事故处理临时方案）→总工程师（确定是否实施方案执行或另行确定方案）→矿井领导（布置安排应急措施）、医院→安检科（安排盯好事故现场并组织自救，维护现场安全）→事故区队（了解事故基本原因并组织好自救工作）→有关部室及部室专业人员（准备好图纸、规程协助事故处理）→提升井口（包括运输平巷专用人行车或斜井人行车挂好在候车点及物料的装运工作）→110救护车（提升井口、运送伤病员）

2.10.3.2、信息报告程序

事故发生后，矿调度室必须及时汇报公司领导，由公司领导负责根据事故级别，在规定的时限内向上级有关部门汇报。

事故信息上报的内容包括：

（一）事故发生的单位全称、经济类型

（二）事故发生的时间（年、月、日、时、分）、事故发生的地点及事故类型

（三）事故简要情况（事故的经过及事故原因初步分析）

（四）事故现场总人数、遇险、伤亡人数及估计造成的经济损失

（五）事故抢救和各级领导及有关人员赶赴现场组织抢救的有关情况及补救措施

（六）其它上级要求汇报的信息

2.10.3.3、应急处置响应分级

调度室接到煤尘爆炸事故汇报后，立即通知值班领导，值班领导根据具体情况，通知企业应急救援指挥部成员立即到调度室，总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

2.10.3.4　响应程序

应急救援响应按照自下而上逐级启动的程序实施运行。

2.10.3.5　应急指挥

一旦发生有毒有害气体中毒安全事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.10.3.6　应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.10.3.7  资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.10.3.8  应急避险

发生有毒有害气体中毒事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.10.3.9 应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报。

2.10.4处置措施

2.10.4.1应急处置基本原则

（一）事故报告原则

事故发生后，及时向应急救援指挥部报告。

（二）统一指挥原则

矿统一领导、指挥、协调安全生产事故应急救援工作，有关部门积极配合协作。针对不同地点、不同事故类型，按照由深到浅、由远到近、先急后缓、合理有序的原则防止施工再扩大。

（三）救人优先原则

坚持“以人为本”原则，切实把保护职工生命安全作为事故处置的首要任务，有效防止和控制事故危害蔓延扩大，千方百计把事故造成的危害和损失减少到最低限度。

（四）及时抢险原则

1、事故发生后，事故单位现场人员应当迅速采取有效措施开展自救、互救工作。

2、事故发生单位主要负责人要按照相关规定，迅速组织抢救。

3、实施快速应急响应和快速抢险，相关部门、救援机构必须第一时间到达事故发生地，相应的救援抢险设备也必须迅速到达。

（五）属地管辖和分级处置原则

按照事故发生地和企业隶属关系，实行属地化和分级处置。

（六）妥善处理善后原则

按照相关规定，在事故抢险救援的同时，应尽快开展善后处理工作。要根据有关政策和法规，结合实际情况，采取“一对一”的包户安抚等措施，积极妥善处理善后事宜，有效维护社会稳定。

2.10.4.2 应急处理措施

一、综采工作面CO超限应急措施

1、工作面推进速度降低引起CO超限应急方案

⑴、综采队采取措施以加快工作面回采推进速度，必须保证日推进10个循环以上，将工作面浅部的氧化煤甩到窒息带；通风队安排人员在上、下隅角挂风帐，减少向采空区漏风。

⑵、对采空区灌浆防火，回风顺槽通过预埋管向采空区灌浆。

2、地表漏风引起CO超限应急方案

⑴、地表裂缝压实封堵处理

⑵、采用沙袋（碎煤袋）充填上、下隅角空洞

⑶、调节增加工作面通风压力，实施均压通风，减少地表漏风

⑷、实施开放式注氮

⑸、加强工作面气体监测

⑹、每班至少二次检测工作面气体情况，每天至少一次取气样送地面气相色谱分析。

二、其他安全技术措施

(1)、坚持正常的回采顺序，工作面采用后退式回采。工作面按设计采高回采，少留顶煤、浮煤，加快回采速度，减少煤炭自燃机率。

(2)、每周派专人对工作面上方地表情况进行实地勘察，发现地表塌陷、裂缝，及时安排充填，减少地表漏风。

(3)、采面回风隅角设挡风设施，减少采空区漏风。

(4)、在切眼、停采线（主辅回撤通道及联巷内）撒岩粉。

(5)、及时封闭采空区，工作面回采结束后必须在45天内予以永久封闭。密闭必须按《“一通三防”设施建设标准和施工安全技术措施》施工，保证封闭严密不漏风。

(6)、指定人员定期测定各地点、采空区、抽放（探水）钻孔、密闭墙内外温度及CO、CO2、CH4、H2S、O2指标等，同时加强对密闭墙体的观测，发现问题及时处理。

(7)、工作面设专职瓦斯检查员进行检查，上隅角处必须同时检测一氧化碳和氧气浓度，班组长及机尾工必须佩带便携式氧气、一氧化碳检测报警仪。气体浓度不符合规定时撤离人员，采取措施进行处理。

(8)、不用的巷道及时封闭，杜绝产生盲巷。杜绝无风微风巷道。

(9)、及时清理浮煤，减少浮煤氧化几率。

(9)、加强矿井的防灭火管理，健全安全生产管理机构，配备专职的防灭火检查人员，按照《煤矿安全规程》规定配足防灭火监测仪器及设备，保障安全生产投入。

(10)、加强对从业人员的安全生产教育和培训，制定完善矿山火灾事故应急预案，并定期进行演练和修订。

(11)、设计时充分考虑防治自燃发火的需要，布置合理稳定的通风系统及合理的巷道开拓布置形式。

(12)、针对各采区的地质、开采条件，采掘工作面在采掘作业规程中制定防止自燃发火的具体措施，并认真贯彻执行。

(13)、棉纱和布头等易燃物品使用后，不准乱扔和随意乱放，用完必须及时处理好。井下禁止使用不阻燃橡胶器具、电缆、皮带和塑料制品等。

(14)、健全井下消防管路，防尘管路兼作消防管路，要求每100m安装放水“三通”闸门一个。

(15)、井下消防材料库设施由调度室负责备齐，并负责日常检查与保管。消防器材要及时更换，不得挪作他用。

(16)、井下的积水（包括水仓）要及时排出。

(17)、按照要求进行放炮，放炮时，要撤出回风流中的所有的人员。

(18)、进一步完善矿井“八大系统”（特别是“六大系统”）。

(19)、严格实施防突措施，加大瓦斯抽采力度，防治瓦斯事故的发生。

(20)、不断完善矿井通风系统，防治瓦斯积聚。

(21)、及时冲洗巷道内的浮尘，防治煤尘自燃、爆炸。

(22)、定期、不定期地检修电气设备、设施，杜绝电气失爆。

(23)、凡井下人员要配戴隔离式自救器。

(24)、加强职工安全知识培训，做到“三不伤害”，提高职工安全意识和自救互救能力。

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

## 2.11 职业卫生引发的次生灾害事故专项应急预案

2.11.1、事故风险分析

(一)在煤矿井下生产过程中，经常遇到粉尘、噪声、高温、以及有毒有害气体，有毒有害气体主要种类有：CH4、CO、CO2、NO2、SO2、H2S等。以上有粉尘、噪声以及有毒有害气体，对人体伤害影响较大，必须提高警惕，加强检测和管理工作。

（二）粉尘

矿井粉尘对工人的身体的影响也称矽肺病。是由于游离的二氧化硅粉尘通过呼吸道进入人体，在人的肺泡上发生堆积，影响气体交换，最后导致人的肺泡失去作用，肺组织全部纤维化。

（1）井下粉尘：

粉尘的产生地点主要是采掘工作面，其次是运输过程中及各转载点。粉尘的发生量随机械化程度的提高而增大。

（2）地面粉尘：

粉尘的产生地点主要是储煤场、排矸场。在储煤场、排矸场周围粉尘较大的地点均采用喷雾、洒水降尘措施。

（三）噪声

长时间在工作环境中接触频率较大的声音从而引起人的反感、烦燥不安，长时间或较长时间处于这样的环境下，还可能引起人的神经系统出现某种障碍和病变（听力损害和神经衰弱等），引起人体的内分泌失调等情况出现，听觉器官受到严重伤害。

（四）有毒有害气体

在工作中长时间的接触高浓度的有毒有害气体，导致急性中毒或死亡。

（五）高温

是由于人体长时间在较高的温度环境下工作，导致中暑、可能导致职业性白内障、头痛、头晕、眼花、恶心、呕吐，最后竟晕倒的现象。

（六）职业病危害事故级别：一般职业病危害事故、重大职业病危害事故

2.11.2、应急组织机构及职责

（一）成立应急救援指挥部：

总 指 挥：张和平（总经理）

副总指挥：白文林（总工程师）  常利军（安全副经理）

侯新付（生产副经理）郑官旺（机电副经理）

汪利平（通风区长）

成    员：陈治敏  吴晓刚  李  军  毕晋渊  张  宇

边耀伟  张  旭  赵艳飞  张燕军  白文国

万晓鹏  关文瑞  王成荣  张海龙  段振江

任志军  曹  伟  侯晓明  危建青  贾俊园

赵  娜  弓建伟  徐庆华  吴晓瑞  贾志荣

弓砚文  孙国安  葛原源  梁  磊  栗  斌

应急救援指挥部下设应急救援指挥部办公室，负责应急救援指挥部的具体事务工作。办公室设在矿井调度室，主任由白文国兼任成员由安全管理人员及有关部门人员共同组成。

指挥部职责：负责组织指挥全公司的职业病危害事故应急救援工作；

（1）组织启动本矿职业病危害事故应急救援预案；

（2）组织指挥职业病危害事故应急救援队伍，实施救援行动；

（3）检查督促做好重大职业病危害事故的预防措施和职业病危害事故应急救援的物资、器械、防护用品等各项准备工作。

（4）发生职业病危害事故时，发布和解除职业病应急救援命令、信号；

（5）及时向上级部门汇报职业病危害事故处理情况，并向友邻单位通报危害事故情况。必要时向有关单位发出救援请求；

（6）组织职业病危害事故调查及善后处理，总结应急救援工作的经验教训。

（二）抢险救援人员职责

1、总经理职责:是处理灾害事故的全权指挥者，组织指挥全矿区的应急救援工作。在公司总工程师的协助下，制定营救遇险人员和处理事故的抢险计划，决定应急预案的启动。

2、总工程师职责:是经理处理灾害事故的第一助手。在经理领导下组织制订营救遇险人员和处理事故抢险计划。

3、安全副经理职责：负责监督应急救援过程中安全措施的落实及相关安全法规的执行情况，协助救护队伍开展应急救援工作；调集救灾所必需的设备材料；同时安排做好保卫工作；参与事故调查处理工作。

4、机电副经理职责：根据指挥部的命令，组织实施供配电应急安装工程；保障矿井主要电气设备运行；负责矿井的停送电指令的下达工作；组织人员做好物资运输工作；帮助制定现场应急救援技术方案及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

5、生产副经理职责：负责井下的各类传感器、通讯系统的安装维护；组织调度参加救援工作；下达各项救援命令，跟踪、续报事故救援进展情况；负责保障应急过程的通讯畅通；参加事故抢险，帮助制定现场应急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题；参与事故鉴定和调查工作。

6、通风副经理职责：负责事故发生后井下空气成分的检测，全面落实事故抢救过程中和事故处理后的通风系统改造与恢复工作；参加现场抢救，帮助制定现场紧急救援技术方案，及时解决抢险救灾中遇到的技术难题。

7、各有关副总工职责：协助矿总指挥处理灾变，并根据总指挥命令，负责某一方面的救援工作；根据抢险救援方案组织所需人员；参与事故现场救援方案的研究制定，参与分管业务事故调查处理工作。

8、安检科长职责：负责应急救援预案的编制，组织制定应急救援演练规划、计划，并组织实施。加强对应急救援物资的管理建账工作，对需更换的设备器材必须及时更换定期检查，确保随时能够使用，参与各类应急演练工作的开展。

9、生产科长职责：负责井下综采工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

10、技术科长职责：负责井下掘工作面应急救援日常管理及技术管理工作，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

11、一通三防科长职责：负责分管专业应急救援仪器的管理工作，落实压风自救系统和供水施救系统的正常运行，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

12、机电科长职责：加强对大型应急救援电器设备的管理，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

13、运输科长职责：加强对运输设备、车辆的日常维护保养，确保随时能正常使用，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

14、调度主任职责：维护好通信网络，确保其正常运行，负责对井下通信联络系统进行定期维护, 落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

15、职业卫生科长职责：加强职业病防治工作及环境保护工作的开展，落实专项预案中相关专业的应急演练工作开展。

16、财务科长职责：加强应急救援保障资金管理工作，确保专款专用。

17、矿医疗室负责人职责：加强对应急救援设备及相应医疗器材保障工作，确保能随时正常使用，参与各类应急演练工作的开展。

18、监控中心长职责：加强对井下人员定位系统的维护，确保设备完好使用。

19、综合办主任职责：负责安排增援人员的生活与休息负责企业通勤车的联络与日常的管理。

20、地测科长职责：负责井下防治水日常管理和技术管理工作，编制落实防治水专业专项应急救援预案。

21、矿山救援队负责人

参与制定抢险救援方案；负责制定矿山救援队行动方案；具体指挥矿山救援队和辅助救援队积极展开事故救援；参与事故处理工作，努力完成指挥部下达的作战计划或其他任务。

22、调度室值班员

及时、准确地上报事故情况，传达总指挥命令；了解并记录事故发生的时间、地点和灾情情况、事故救援情况；整理抢险救援命令、工程（工作）进度等有关救援信息；核实、统计灾区人数，组织灾区人员撤离；召集有关人员在调度室待命，完成总指挥赋予的其它任务。

23、队（组）、班（组）负责人及相关人员

(1)队长、班（组）长是本单位（队、组）应急管理的负责人，对本单位所有作业和作业人员的应急管理承担责任。负责本单位应急组织工作和应急责任制的制定，承担应急管理教育和宣传培训任务。

(2)发生灾难，现场跟班的队长或班（组）长是自救互救负责人，是避灾的现场指挥者。

(3)现场跟班的队长或班（组）长和所有现场人员承担向调度室汇报灾情的义务。要注意观察灾情的变化，查清灾区人员情况，组织灾区人员避灾和撤离。向指挥部汇报灾区情况和事故前的相关现场作业情况。

(4)现场的瓦斯检查人员或其它安全检查人员要协助现场跟班的队长或班（组）长查清灾情，判断情况，定期检查瓦斯和一氧化碳浓度。

24、关键岗位和个人

(1)现场瓦斯检查员、爆破员、安检员、井下钻探工、探水工、电气工、各类司机、采煤工、掘进工、支架工、监测监控系统维护人员、井下通信维护人员等都是煤矿井下作业的关键岗位和个人，以上人员必须编制对应的岗位和个人预案。

(2)发生灾害事故，相关的责任岗位和个人，应承担第一时间向矿调度室汇报的义务，判断事故的准确地点、原因、影响范围，提出抢救和处理的防线。

(3)根据自身的岗位特点，依靠工作岗位经验，第一时间发现和判断事故预兆，及时报告预警信息，必要时带领人员撤出可能发生事故的区域。

(4)发挥自己的岗位技能，协助现场指挥者进行自救，互救和避灾，完成灾区内人员的安全撤离。

25、工会和劳资科负责人

负责事故善后处理工作。

2.11.3、应急处置程序

2.11.3.1、预警

（一）危险源监控

必须认真落实本矿管理制度，切实把防治岩尘、煤尘、有毒有害气体、高温、机械设备的各项管理规定及治理措施落到实处，不断提高现代化管理水平，防止发生职业病危害事故。具体采取如下措施：

（1）必须完善防尘洒水管路系统，防尘管路的管径选择满足生产和防尘洒水需要，管路必须到达主要进风巷和回风巷、每条输送机巷道、装载转载点、所有掘进工作面及其进、回风巷道，并按规定安设三通和阀门。

（2）掘进工作面必须采取煤层注水、湿式打眼、爆破使用水炮泥、爆破后洒水、转载点喷雾洒水、上、下出口冲洗巷道、工作面进回风巷道冲洗、净化风流、隔爆水袋、符合规定的最佳防尘风速、个体防护等综合防尘措施。

（3）井下各运煤装载点、转载点必须有喷雾装置，装载点风流下风测设置净化风流的水幕。

（4）采掘工作面进风巷和回风巷、主要进风大巷及进风斜巷都必须安设净化水幕，水幕应封闭全断面，并使用正常。

（5）井下的煤巷、半煤岩巷每天要冲洗降尘，粉尘较大的采掘工作面必须每班冲洗，其它运输巷道、回风巷道每周必须进行冲洗，巷道中的积尘必须及时清扫运出。

（6）必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施，矿井喷雾降尘装置和隔爆设施的设置必须符合规定要求，要经常保持隔爆水袋的完好和存足规定的水量。

（7）测尘与测风同步进行，测定全尘和呼吸性粉尘浓度，采掘工作面根据实际情况要随时进行测尘，发现粉尘浓度超限时，必须加强煤层注水、喷雾降尘等防尘措施。

（8）加强矿井通风系统管理，使通风系统合理、稳定、可靠，实行分区通风。矿井、采区应有足够的风量，采掘工作面配风量必须满足安全生产需要，消除采掘工作面不合理的串联通风。加强巷道贯通后的通风管理和局部通风管理工作，杜绝巷道出现无风、微风和局部通风机出现循环风现象。

（9）对机械设备完善防护消声装置。

（10）定期组织员工进行这也并防治体检，定期组织开展职业病防治专项培训。

（11）加大职业病危害宣传力度，提高员工的职业病防治意识。

（12）及时监督项目部配备和发放职工劳动保护用品，尤其是直接接触职业病有害因素的岗位，特别是掘进工作面，对掘进工作面工人发放防护口罩，对噪声严重区域发放防噪护具。

（二）预警行动

加强职业卫生管理，一旦发现有群体性隐患，就要启动应急预案，发布事故预警，避免职业卫生事故发生。

2.11.3.2、信息报告程序

调度室接到群体职业卫生事故汇报后，立即将事故概况向值班领导汇报，并根据值班领导的指示，向总经理汇报，同时向公司总工办汇报。

汇报内容主要包括事件发生的时间、地点；事件发生的初步原因；已经采取的措施；现场人员状况、人员伤亡及撤离情况等。

通知顺序如下：事故发生地点—→调度室—→值班领导—→总指挥—→副总指挥—→指挥部成员。

指挥部接到事故报告后，应在1小时内向宁武县煤监局报告。

2.11.3.3、应急处置

（一）响应分级

调度室接到矿井职业卫生事故汇报后，立即汇报值班领导，并立即通知指挥部，由总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

（1）发生特别重大伤亡事故，已经或可能导致30人以上群体发生职业病，为Ⅰ级响应。

（2）发生特大伤亡事故，已经可能导致10人以上、29人以下群体发生职业病，为Ⅱ级响应。

（3）发生重大伤亡事故，已经可能导致3人以上、9人以下群体发生职业病，为Ⅲ级响应。

（4）发生一般伤亡事故，已经可能导致1人以上、3人以下个体发生职业病，为Ⅳ级响应。

（二）响应程序

矿井职业卫生事故发生后，调度室为发出预警通报的责任单位。当调度室接到井下发生急性职业卫生事故的汇报后，立即撤出灾区人员和停止灾区供电，按矿井应急预案规定的顺序通知、技术负责人等有关人员，有关人员立即向应急救援指挥部办公室汇报，组织矿山救护大队，成立现场应急救援指挥部制定救灾方案，救护队进行救灾工作直至灾情消除、恢复正常生产；当调度室接到发生缓慢性职业卫生事故的汇报后，立即向职业病危害防治机构汇报并联系矿医院对遇害者进行身体检查、医治。

2.11.3.4　应急指挥

一旦发生职业病事故及突发事件，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

2.11.3.5　应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故、各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

2.11.3.6  资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

2.11.3.7  应急避险

发生故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

2.11.3.8 应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报。

2.11.4处置措施

2.11.4.1 应急处置基本原则

发生群体性职业卫生事故后，立即启动应急救援预案，救援人员要按照“反应迅速、处理得当”的原则遇害者进行急救。在遇到急性职业危害时救援人员要按照本着“先活着后死者、先重伤后轻伤，先易后难”的原则救险。遇到缓慢性职业危害时要对遇害者尽可能的医疗康复。

2.11.4.2 处置措施

发生职业卫生事故后，必须及时采取有效措施，防止事故进一步扩大。可以采取如下措施：

施综合防尘措施,降低浮游煤尘、岩尘的浓度。

加强通风,采取瓦斯排放措施,防止灾区瓦斯、有毒有害气体积聚，防止井下存在高温环境。

2.11.5 应急保障

（一）应急物资保障

根据井下实际情况，在各作业点放不同数量的消防器材，材料库配备救灾用的局扇、风筒、水泵、水管等。一通三防科在井下材料硐室配备相应原材料，如水泥、沙子、石料等。

（二）应急装备保障

矿井发生职业卫生事故时，召请忻州市矿山救护大队联合我公司兼职救护队、宁武县人民医院、并提请当地公安局进行交通管制，开设应急救援特别通道，最大限度赢得抢险救灾时间。

（三）应急档案管理

建立《职业病危害管理机构》、编制《职业病危害计划与实施方案》、编制《职业危害防治培训计划》、建立、健全的职业卫生档案。

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

# 三  现场处置方案

矿井灾难事故现场应急处置方案

矿井灾难事故现场应急处置方案是针对矿井可能发生的事故制定的现场处置措施，具有简单实用、便于操作、针对性强的特点。它主要包括事故特征、应急组织与职责、应急处置、注意事项等几个方面的内容。所涉及到的现场应急处置方法是救援队伍到达前，事故矿和现场人员应采取的处置方案。内容以自救互救、应急避灾和组织抢险救灾准备工作为主。

## 3.1 火灾事故现场处置方案

3.1.1、事故风险分析

a) 矿井分为内因火灾和外因火灾，内因火灾主要是煤层自燃，外因火灾主要是设备着火。

b) 内因火灾多发生在采空区或通风不良的巷道中。外因火灾多发生在机电硐室、采掘工作面或地面煤场中。

c) 火灾事故没有季节性，一旦发生火灾还可能会引起一氧化碳中毒、窒息或引发瓦斯煤尘爆炸，造成很的损失和人员伤亡。

d) 火灾的发生有一定的征兆一般表现为：

1）空气温度、湿度持续性升高，有时出现雾气或巷道壁出汗。

2）巷道出现煤炭和坑木干馏的行列火灾气味。

3）自巷道流出的水和空气温度增高。

4）人体有不舒适感，如头痛、闷热、四肢无力等。

5）电器、电缆发热，有胶皮味。

3.1.2、应急组织与职责

a)应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全全体班组人员组成。

b)应急自救组织机构、人员的具体职责：

（1）应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（2）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

3.1.3、应急处置

a)事故应急处置程序。

现场发生火灾事故后，现场人员必须立即向矿调度室汇报并通知现场周边人员撤离。

b)现场应急处置措施:

1、最先发现火灾人员的处理程序

（1）最先发现火灾人员应该立即根据现场情况判断火势情况，若现场在保证安全的情况下能立即扑灭或控制火势，不使火灾扩大时，应先救灾后报告。若现场火灾无法立即扑灭或火势无法控制时，要在保证自身人身安全的情况下，尽可能查明火灾性质、地点、范围、着火原因，危害程度，威胁区域等情况，并立即汇报矿调度室。现场不能保证人身安全时，必须立即撤离，撤离期间要切断工作地点电源，并尽可能通知沿途受火灾影响区域人员一同撤离到安全地点。

（2）撤离期间注意事项：

①事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中。通过火烟区时，必须佩带自救器，通过时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

②尽量保持事故前的通风方式和风流方向。

③全矿井反风时，撤人路线按照如上相反方向执行。

④撤离前必须切断事故范围内电气设备电源。

（3）灭火时必须注意的事项：

①不使瓦斯积聚，煤尘飞扬，以免造成爆炸事故。

②不致造成风流逆转。

③不致危及人员安全。

④有助于阻止火势扩大，抑制灾情，创造接近火源的条件。

⑤油类着火时，严禁用水灭火，只能用沙子、二氧化碳干粉灭火器等灭火。

⑥扑灭电气设备火灾时，不可将人体或手持的用具触及导线及设备，以防触电。

c）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

d) 报警电话：

调度室：0350-4760870、6000、6001

3.1.4、注意事项

a)佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

b)使用抢险救援器材方面的注意事项

1、矿兼职救护队应配备齐全各种抢险救援器材、设备，平时应加强维护，确保各种器材、设备能够正常使用。

2、佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

c)采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下人员以专业矿山救援人员为主；

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

d)现场自救和互救注意事项

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即送往医院进行抢救。了解现场情况，采取必要的措施，防止事故扩大。

e)现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

f)应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。由应急救援总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（3）明确发布应急终止命令的程序。善后处置工作完成后，应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送县、市应急管理局和山西应急管理厅。同时将事故灾难分析处理报告（包括事事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡人数及经济损失；事故灾难经过，对事故灾难原因和性质的分析；事故灾难抢救情况；对事故责任人的处理结果和采取的防范措施）及需向事故调查处理小组移交的相关事项上报县、市应急管理局和山西应急管理厅。

g)其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

## 3.2 瓦斯爆炸事故现场处置方案

3.2.1、事故风险分析

a)瓦斯事故主要有瓦斯窒息、瓦斯爆炸、瓦斯、煤尘爆炸。

b) 事故多发生采空区、采掘工作面、主要运输大巷、回风巷中。

c) 瓦斯、煤尘爆炸事故没有季节性，一旦发生爆炸，会造成巨大的财产损失和人员伤亡。

d) 瓦斯、煤尘爆炸发生前的的征兆为：

感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出咝咝的空气流动声，这可能是爆炸前爆源要吸入大量氧气所致，这就是与其爆炸前的预兆。

3.2.2、应急组织与职责

a)应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全全体班组人员组成。

b)应急自救组织机构、人员的具体职责：

（1）应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（2）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

3.2.3、应急处置

a)事故应急处置程序。

现场发生事故后，现场人员必须立即向矿调度室汇报。

b)现场应急处置措施:

1、瓦斯、煤尘爆炸事故发生后现场人员的处理程序

一旦发生爆炸事故，人会感到空气剧烈震动，有急速流动声或巨响，此时：

(1)要立即背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

(2)保持冷静，尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报矿调度室。

(3)设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。

(4)在保证自身安全的前提下，没有受伤的人员应积极救助灾区受伤人员。

(5)在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦检员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

(6)若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（40min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

(7)若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

(8)在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

（9）若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

c）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

d) 报警电话：

调度室：0350-4760870、6000、6001

3.2.4、注意事项

a)佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

b)使用抢险救援器材方面的注意事项

1、矿兼职救护队应配备齐全各种抢险救援器材、设备，平时应加强维护，确保各种器材、设备能够正常使用。

2、佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

c)采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下人员以专业矿山救援人员为主；

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

d)现场自救和互救注意事项

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即送往医院进行抢救。了解现场情况，采取必要的措施，防止事故扩大。

e)现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

f)应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。由应急救援总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（3）明确发布应急终止命令的程序。善后处置工作完成后，应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送县、市应急管理局和山西应急管理厅。同时将事故灾难分析处理报告（包括事事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡人数及经济损失；事故灾难经过，对事故灾难原因和性质的分析；事故灾难抢救情况；对事故责任人的处理结果和采取的防范措施）及需向事故调查处理小组移交的相关事项上报县、市应急管理局和山西应急管理厅。

g)其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

## 3.3 有毒有害气体超限事故现场处置方案

3.3.1、事故风险分析

a)有毒有害气体超限事故主要有瓦斯超限、一氧化碳超限，还有可能引发瓦斯爆炸。

b) 事故多发生采空区、采掘工作面、盲巷中。

c) 有毒有害气体超限事故没有季节性，一旦发生超限，会造成人员伤亡。

3.3.2、应急组织与职责

a)应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全全体班组人员组成。

b)应急自救组织机构、人员的具体职责：

（1）应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（2）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

3.3.3、应急处置

a)事故应急处置程序。

现场发生超限事故后，现场人员必须立即向矿调度室汇报。

b)现场应急处置措施:

1、有毒有害气体超限后现场人员的处理程序

（1）正常作业的采掘工作面瓦斯突然涌出造成瓦斯超限的应急措施：

现场作业人员的应急处理程序：

现场作业人员必须立即停止工作，由现场管理人员、班组长组织撤到全风压进风巷道新鲜风流中，并汇报调度室。撤离前必须按照调度室要求切断工作地点机电设备电源。因瓦斯异常涌出造成出现人员窒息、伤亡时，要在保证自身人身安全的情况下搞好自救、互救。撤离期间要尽可能通知沿途受灾害影响区域人员一同撤离到安全地点。

（2）井下采掘工作面风流中及其作业地点瓦斯浓度达到1.2%时，安全监测系统必须切断采掘工作面所有非本安型电气设备的电源（如安全监测系统不能切断电源，现场作业人员必须手动切断所有机电设备电源），井下现场作业人员必须立即停止工作，所有人员必须立即撤离到采区主要进风巷中，并汇报调度室。

（3）采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m3空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，并汇报矿调度室和通风工区值班人员。

c）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

d) 报警电话：

调度室：0350-4760870、6000、6001

3.3.4、注意事项

a)佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

b)使用抢险救援器材方面的注意事项

1、矿兼职救护队应配备齐全各种抢险救援器材、设备，平时应加强维护，确保各种器材、设备能够正常使用。

2、佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

c)采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下人员以专业矿山救援人员为主；

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

d)现场自救和互救注意事项

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即送往医院进行抢救。了解现场情况，采取必要的措施，防止事故扩大。

e)现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

f)应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。由应急救援总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（3）明确发布应急终止命令的程序。善后处置工作完成后，应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送县、市应急管理局和山西应急管理厅。同时将事故灾难分析处理报告（包括事事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡人数及经济损失；事故灾难经过，对事故灾难原因和性质的分析；事故灾难抢救情况；对事故责任人的处理结果和采取的防范措施）及需向事故调查处理小组移交的相关事项上报县、市应急管理局和山西煤矿安全监察。

g)其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

## 3.4 顶板事故现场处置方案

3.4.1、事故风险分析

a).顶板事故主要有工作面片帮、漏顶、冒顶。

b) 事故多发生采煤工作面、采掘巷道、维修巷道中。

c) 顶板事故没有季节性，一旦发生超限，会造成人员伤亡。

d).顶板的预兆：顶板连续发出断裂声；顶板下沉量增加。煤帮预兆：煤质变得松软，片帮煤增多；电钻打眼时感到钻进省力。支架预兆：木支柱大量被压劈、压裂或折断，工作面可以连续听见木支柱断裂声。绞接顶梁工作面顶梁楔子会弹出。

3.4.2、应急组织与职责

a)应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全全体班组人员组成。

b)应急自救组织机构、人员的具体职责：

（1）应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（2）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

3.4.3、应急处置

a)事故应急处置程序。

现场发生超限事故后，现场人员必须立即向矿调度室汇报。

b)现场应急处置措施:

１、如果冒顶面积较大，又伤及人员

(1)现场人员立即在区队长或安监员或班组长的带领下，打好点柱或支设工字钢，防止冒顶的扩大，并同时将冒顶情况立即报告调度室。

(2)现场如果受伤人员未被埋，要积极进行包扎或进行其它救护，如果有人员被埋在矸石下面，要立即组织扒矸救人， 在扒矸救人前必须对巷道进行支护，以防再次冒顶，使事故进一步扩大。

2、处理冒顶事故时：

(1)探明冒顶区范围和被埋、压、截、堵的人数及可能在的位置，分析抢救、处理条件。

(2)迅速恢复冒顶区的正常通风，如一时不能恢复，则必须利用压风管、水管或打钻向被埋或截堵区人员供给新鲜空气；下山掘进必须采取排水措施，进行排水处理。

(3)在处理中必须由外向里加强支护，清理出通往被埋或被截堵人员的通道，必要时可以向遇难人员处开掘专用小巷道。

(4)在抢救处理中必须有专人检查与监视顶板情况，防止发生二次冒顶。

(5)在抢救中遇到大块岩石，不许用爆破法处理，应尽量避开。如果威胁遇难人员，则可用千斤顶等工具移动石块，救出遇难人员。

c）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

d) 报警电话：

调度室：0350-4760870、6000、6001

3.4.4、注意事项

a)佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

b)使用抢险救援器材方面的注意事项

1、矿兼职救护队应配备齐全各种抢险救援器材、设备，平时应加强维护，确保各种器材、设备能够正常使用。

2、佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

c)采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下人员以专业矿山救援人员为主；

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

d)现场自救和互救注意事项

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即送往医院进行抢救。了解现场情况，采取必要的措施，防止事故扩大。

e)现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

f)应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。由应急救援总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（3）明确发布应急终止命令的程序。善后处置工作完成后，应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送县、市应急管理局和山西应急管理厅。同时将事故灾难分析处理报告（包括事事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡人数及经济损失；事故灾难经过，对事故灾难原因和性质的分析；事故灾难抢救情况；对事故责任人的处理结果和采取的防范措施）及需向事故调查处理小组移交的相关事项上报县、市应急管理局和山西应急管理厅。

g)其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

## 3.5 水灾事故现场处置方案

3.5.1、事故风险分析

a).水害事故主要有地表水溃入井下、老空突水、灾害性天气等。

b) 事故多发生采煤工作面、掘进迎头中。

c) 水害事故有有季节性，一般发生在汛期，一旦发生，会造成人员伤亡。

d).井下水害事故的预兆：煤层发潮发暗；巷道壁挂汗、挂红；煤层变凉；工作面温度降低、有雾气；顶板来压，淋水加大；有水声；工作面有害气体增加；打钻时钻孔底松软或有水。

3.5.2、应急组织与职责

a)应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全全体班组人员组成。

b)应急自救组织机构、人员的具体职责：

（1）应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（2）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

3.5.3、应急处置

a)事故应急处置程序。

现场发生超限事故后，现场人员必须立即向矿调度室汇报。

b)现场应急处置措施:

1、发生水灾时，施工人员在有经验老工人或带班长的带领下撤离到安全地点，同时，通知水泵司机把水泵全部启动起来，关闭防水闸门。

2、切断与抢险无关的电源，保证矿井排水供电。

3、人员撤退的原则是：从下水平到上水平，从低处到高处，从井下向地面走，沿避水路线撤退。

4、若水势很大，退路被阻时，寻找安全位置时，尽量选择离大巷或井筒较近的高处暂避，同时发出呼救信号。立即组织人员查明出水原因，针对实际情况制定具体措施进行营救。

c）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

d) 报警电话：

调度室：0350-4760870、6000、6001

3.5.4注意事项

a)佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

b)使用抢险救援器材方面的注意事项

1、矿兼职救护队应配备齐全各种抢险救援器材、设备，平时应加强维护，确保各种器材、设备能够正常使用。

2、佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

c)采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下人员以专业矿山救援人员为主；

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

d)现场自救和互救注意事项

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即送往医院进行抢救。了解现场情况，采取必要的措施，防止事故扩大。

e)现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

f)应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。由应急救援总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（3）明确发布应急终止命令的程序。善后处置工作完成后，应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送县、市应急管理局和山西应急管理厅。同时将事故灾难分析处理报告（包括事事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡人数及经济损失；事故灾难经过，对事故灾难原因和性质的分析；事故灾难抢救情况；对事故责任人的处理结果和采取的防范措施）及需向事故调查处理小组移交的相关事项上报县、市应急管理局和山西应急管理厅。

g)其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

## 3.6 提升运输事故现场处置方案

3.6.1、事故风险

a).提升运输事故主要有提升事故、跑车事故、无轨胶轮车运输事故等。

b) 事故多发生提升、运输环节中。

c) 事故没有季节性，一旦发生，会造成人员伤亡。

3.6.2、应急组织与职责

a)应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全全体班组人员组成。

b)应急自救组织机构、人员的具体职责：

（1）应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（2）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

3.6.3、应急处置

a)事故应急处置程序。

现场发生事故后，现场人员必须立即向矿调度室汇报。

b)现场应急处置措施:

（1）无轨胶轮车辆运输事故紧急处置：

1）无轨胶轮车辆运输事故发生后，驾驶员和随平人员应立即调度指挥中心汇报，并开展自救、互救、采取有效措施救助受伤人员;当司机和随乘人员生命受到威胁时，可视情况离开现场，但应保持与矿有关部门的联系。

2）在事故现场各来车方向40米处设置警示标志，防止二次事故的发生。

3）人员避让到安全区域，然后向调度指挥中心详细汇报事故发展情况，明确汇报事故发生具体位置。

4）调度指挥中心接到事故汇报，应立刻拨打120或联系就近医院求救，在医院急救人员尚未到场的情况下，所有参加现场救援的人员应本着救人第一的原则，紧急实施对伤员的急救，直到被急救人员送往医院。

5）当车辆发生起火时，现场人员应利用所有可用于灭火的物品进行灭火，若无法扑灭起火或乘车人员无法逃出事故车辆的情况，应立即拨打119请求支援。在消防人员尚未到场的情况下，应保证事故区域和受威胁区人员的安全撤离，尽可能的控制车辆火势，防止火灾扩大，避免发生爆炸，创造接近火源直接灭火的条件;或保障被困人员的安全，采取适当措施尽力抢救被困人员，为继续营救创造条件;并在保障救援人员自身安全的前提下，使事故损害减少到最小。

6）无轨胶轮车辆运输事故发生后，应及时疏散现场围观人员维持现场秩序，保留现场，提供事故追查需要的证据。

（2）运输事故应急处置措施：

1）车辆脱轨复位时，必须有专人负责指挥、协调、监护整个复位过程。

2）将脱轨车辆掩住，先抬一头上轨，后抬另一头复位。

3）用钢轨、撬杠使车辆复位时，应注意自身及他人安全。手握钢轨、撬杠时，不能够握满把，防止压、挤手。

4）无论何种情况，复位时，头部及身体其他部位严禁探入两车之间作业。

5）抬道期间严禁与抬道工作无关的人员在附近逗留或作业。

c）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

d) 报警电话：

调度室：0350-4760870、6000、6001

3.6.4、注意事项

a)佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

b)使用抢险救援器材方面的注意事项

1、矿兼职救护队应配备齐全各种抢险救援器材、设备，平时应加强维护，确保各种器材、设备能够正常使用。

2、佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

c)采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下人员以专业矿山救援人员为主；

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

d)现场自救和互救注意事项

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即送往医院进行抢救。了解现场情况，采取必要的措施，防止事故扩大。

e)现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

f)应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。由应急救援总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（3）明确发布应急终止命令的程序。善后处置工作完成后，应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送县、市应急管理局和山西应急管理厅。同时将事故灾难分析处理报告（包括事事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡人数及经济损失；事故灾难经过，对事故灾难原因和性质的分析；事故灾难抢救情况；对事故责任人的处理结果和采取的防范措施）及需向事故调查处理小组移交的相关事项上报县、市应急管理局和山西应急管理厅。

g)其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

## 3.7 电气事故现场处置方案

3.7.1、事故风险

a).机电事故主要有供电事故、触电事故等。

b) 事故多发生在生产用电各环节中。

c) 事故没有季节性，一旦发生，会造成人员伤亡。

3.7.2、应急组织与职责

a)应急自救组织形式及人员构成情况：

基层单位应急自救组织以班组为单位，由全班组人员组成。应急自救组织组长由班组长担任，成员为全全体班组人员组成。

b)应急自救组织机构、人员的具体职责：

（1）应急自救组织组长职责

①负责察看事故性质、范围和发生原因等情况，并快速报告给调度室。

②带领全班组人员，开展自救、互救工作。

（2）应急自救组织成员职责

①在班组长的带领下开展自救、互救工作。

②尽可能采取措施减少事故扩大，减小人员伤亡。

3.7.3、应急处置

a)事故应急处置程序。

现场发生事故后，现场人员必须立即向矿调度室汇报。

b)现场应急处置措施:

发生触电事故时

1）要立即切断电源。用干燥的木棒或其它绝缘工具，将电线挑开。挑开的电线就旋转妥当，以免别人再触电。

2）人工呼吸。伤员被救以后，就当观察其呼吸、心跳情况。如发现伤员呼吸已停止，应立即将其移至通风安全的地方，使其平卧在地上，松开衣领和裤带，进行长时间的人工呼吸。

3）胸外心脏按压。发现伤员心音微弱或心跳停止，应立即进行胸外以及按压，并坚持到心跳恢。

c）事故报告的基本要求和内容：

报告事故时必须说明事故的地点、性质、严重程度、受威胁的人员数、可能影响的范围是否扩大等。

d) 报警电话：

调度室：0350-4760870、6000、6001

3.7.4、注意事项

a)佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）选择防护用品应针对防护要求，正确选择符合要求的防护用品。

（2）井下人员必须使用可靠的个体防护用品。

（3）佩戴防护用品的人员在使用前，应认真阅读产品使用说明书，确认其使用范围、有效期限等内容，熟悉其使用、维护和保养方法。

（4）防护用品应有专人管理，负责维护保养。

（5）在有毒有害气体的环境中工作时，应尽量采取通风措施，排除有毒有害气体，避免佩带呼吸器工作，等等。

b)使用抢险救援器材方面的注意事项

1、矿兼职救护队应配备齐全各种抢险救援器材、设备，平时应加强维护，确保各种器材、设备能够正常使用。

2、佩戴自救器的注意事项

（1）佩戴自救器撤离灾区时，口具和鼻夹一定要咬紧夹好，中途不得取下口具和鼻夹。

（2）佩带自救器操作准确迅速，必须经过培训，并经考试合格后，方可配用，等等。

c)采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）救援时，应保持头脑清醒，不得盲目行动，针对事故性质、类型、特征等进行分析，启动相应预案。

（2）在抢险救灾过程中，专业或兼职救援人员，应根据事故的类别、性质，采取相应的安全防护措施。

（3）严格控制进入灾区人员的数量，抢救井下人员以专业矿山救援人员为主；

（4）救援人员必须认真按救援方案和救护安全措施执行，确保自身安全。

（5）在事故救援中，现场指挥部安排专人，负责记录事故抢险方案的执行情况和事故救援等情况。

（6）根据事故现场情况，强化事故现场安全措施落实，防止二次事故和次生灾害事故发生。

（7）抢救和运送长期被困井下的人员时，要注意外部环境的突然改变，防止造成二次伤害，等等。

d)现场自救和互救注意事项

（1）安全撤离，妥善避险。

（2）沉着冷静，控制情绪。

（3）互相鼓励，互相帮助。

（4）团结协作，服从指挥。

保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的立即送往医院进行抢救。了解现场情况，采取必要的措施，防止事故扩大。

e)现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）根据事故类型、事故大小确定需要的救援力量和装备器材。

（2）根据灾区现场情况，制定救援人员安全防护措施。

f)应急救援结束后的注意事项

（1）当事故得到有效控制，伤亡人员全部救出或转移，设备、设施处于受控状态，环境有害因素得到有效监测和处置达标，由应急总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（2）明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。由应急救援总指挥宣布事故应救援工作结束，并转入现场恢复、障碍消除等工作。

（3）明确发布应急终止命令的程序。善后处置工作完成后，应急救援指挥部组织完成应急救援总结报告，报送县、市应急管理局和山西应急管理厅。同时将事故灾难分析处理报告（包括事事故灾难发生的时间、地点；事故灾难类别、伤亡人数及经济损失；事故灾难经过，对事故灾难原因和性质的分析；事故灾难抢救情况；对事故责任人的处理结果和采取的防范措施）及需向事故调查处理小组移交的相关事项上报县、市应急管理局和山西煤矿安全监察。

g)其他需要特别警示的事项

（1）井上下事故波及范围区域划定，警戒线设置。

（2）事故单位井口、地面治安警戒线设置。

（3）井下救护基地位置确定与警示。

（4）事故现场人员撤离路线变化等重要地点标识。

## 3.8 爆炸物品事故现场处置方案

3.8.1.事故风险分析

1.1 危险性分析，可能发生的事故类型

我矿以煤炭生产为主，爆炸材料事故是矿井煤炭生产的灾害之一。爆炸材料事故主要发生在运输和井下储存过程，发生的主要原因是管理过程中存在的漏洞以及突发的意外事故。爆炸材料事故发生着火、爆炸、流失等事故，造成重大人身伤亡事故以及严重的社会治安隐患，严重影响矿井的安全生产，事故发生具有一定的偶然性。

1.2、事故发生的区域、地点:井下炸药库

1.3、事故发生的因素和造成的危害程度

爆炸材料在运输、搬运、储存过程中不分时间都可能发生事故。发生事故轻者造成部分财产损失，重者会造成重大财产损失或人员中毒、伤亡及污染环境。

1.4、事故发生前可能出现的征兆

事故发生前无明显征兆。

3.8.2. 应急组织与职责

2.1单位内部成立应急救援领导小组：

组 长：队长

成 员：副队长、安全员、班组长。

2.2应急救援组织职责

2.2.1组长：

1、负责制定事故现场处置方案。

2、发生事故时及时向调度室报告。

3、决定是否启动应急救援预案。

4、负责把人员撤离到安全地带。

5、负责危险区域的警戒。

6、负责与救援单位的协调和配合。

7、负责调集救灾物资。

8、事故较小在确保安全的情况下负责组织人员抢救。

9、负责事故后的调查分析和事故情况上报。

2.2.2副组长：

1、协助组长做好救灾工作。

2、组长不在事故现场的情况下行使组长职责。

3.8.3.应急处置

3.1事故应急处置程序。

3.1.1预警

事故发生后发现人立即打“119”电话报警，并报告给值班人员，值班人员要及时向矿井调度中心和单位领导电话汇报。

3.1.2现场应急处置措施

1.建立警戒区域

事故发生后，应根据涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

2.紧急疏散

迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

3.现场急救

在事故现场，对人体可能造成的伤害为：中毒、窒息、烧伤等。进行急救时，不论患者还是救援人员都需要进行适当的防护。

4.火灾控制

(1).扑救初期火灾。在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器来控制火灾。

(2).对周围设施采取保护措施。为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。

(3).火灾扑救。决不可盲目行动，应选择正确的灭火剂和灭火方法。预防次生灾害扩大。当火势被控制以后，仍然要派人监护。

5.井下炸药库房爆炸物品发生爆炸事故，为防止灾情扩大，在井下炸药库安装了防冲击波门，能有效的阻止冲击波对井下巷道的破坏，事故发生后由救护队人员进行救灾，受伤人员及时送医院救治。

3.1.3上级管理部门及应急救援部门联系电话和报警电话

火 警 119

报警人要向接警人讲清事故地点、事故类型、事故程度、人员伤亡情况等。

3.8.4.注意事项

4.1佩戴个人防护器具注意事项

1、消防防化服不得与火焰及熔化物直接接触。

2、使用前必须认真检查服装有无破损，如有破损，严禁使用。

3、使用前，必须注意头罩与面具的紧密配合，颈扣带，胸部的大白扣必须扣紧，以保证颈部，胸部气密。腰带必须束紧，以减少运动时的“风箱效应”。

4、每次使用后，根据脏污情况用肥皂水或0.5-1％的碳酸钠水溶液洗涤，然后用清水冲洗，放在阴凉通风处，凉干后包装。

5、折叠时，将头罩开口向上铺于地面。折回头罩、颈扣带及两袖，再将纵折，左右重合，两靴尖朝外一侧，将手套放在中部，靴底相对卷成一卷，横向放在防化服包装袋内。

6、消防防化服在保存期间严禁受热及阳光直射，不许接触活性化学物资及各种油类。

7、产品在符合标准规定的保管条件下，保持期为五年。

4.2使用灭火器注意事项

1、提起喷枪，展开软管，拔出保险销提起手把。

2、握紧喷枪，对准火焰根部扫射，由远至近将火扑灭。

3、灭火器放置处应干燥、通风，压力表指针低于绿线区或一经开启必须送给合法的专业持证维修单位，按有关标准进行维修和再充装，再充装前简体必须经水压试验。

4.3建立警戒区域时应注意以下几项：

（1）警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒；

（2）除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位的人员外，其他人员禁止进入警戒区；

4.4紧急疏散时应注意：

（1）如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；

（2）应向侧上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或离的路线上设立哨位，指明方向；

（3）不要在低洼处滞留；

（4）要查清是否有人留在污染区与着火区。

4.5现场急救注意事项

（1）选择有利地形设置急救点；

（2）做好自身及伤病员的个体防护；

（3）防止发生继发性损害；

（4）应至少2～3人为一组集体行动，以便相互照应；

（5）所用的救援器材需具备防爆功能。

4.6应急救援结束后，要保护好事故现场，以便调查和分析事故原因。

## 3.9 煤尘爆炸事故现场处置方案

3.9.1、事故风险分析

(一）煤尘爆炸事故地点：采掘工作面，主运输大巷、轨道大巷、回风大巷、水泵房等其它要害场所。

（二）煤尘爆炸事故的因素：

1、在巷道内使用不具有防爆性能的电气设备，带电检修，搬迁电器设备、电缆和电线；

2、工作面爆破禁止使用煤矿禁用炸药和煤矿许用电雷管，爆破不严格按作业规程作业；

3、掘进巷道内机械化水平的提高，产生摩擦火花；

4、在采煤面刮板输送机和皮带运输等转载地点，洒水装置效果不佳，造成粉尘飞扬；

5、铺设的静压洒水系统不起作用，或工作面水幕不开，使煤尘达到爆炸极限；

6、采掘工作面及巷道清洗不及时或不到位；除尘风机不使用，使采掘工作面及巷道的回风煤尘达到爆炸极限等。

（三）煤尘爆炸事故的类型：

煤尘爆炸、瓦斯爆炸引起煤尘爆炸、机电设备引起煤尘爆炸、电缆引起煤尘爆炸。

（四）煤尘爆炸事故的征兆：

1、感觉到附近空气有颤动的现象发生，有时还发出咝咝的空气流动声，可能是爆炸前爆源要吸入大量氧气所致，这就是与其爆炸前的预兆。

2、可燃性气体燃烧生成的热又使煤尘加热而燃烧，煤尘燃烧生成更多的热量。这些热量以分子传导和火焰辐射的方式传给附的近悬浮的或被吹扬起来的煤尘。这些煤尘受热后气化，放出可燃性气体，使燃烧能循环地进行下去，氧化反应越来越快，温度越来越高，范围越来越大，当达到一定的程度时，便形成剧烈爆炸。

（五）煤尘爆炸事故的危险程度的分析：

煤尘爆炸会产生高温高压、连续爆炸、产生大量的一氧化碳气体。煤尘爆炸的危害性主要表现在对人员的伤害和摧毁井巷及设施，破坏设备等方面。

3.9.2、应急组织与职责

（一）应急组织机构

跟班经理全面领导采掘巷内煤尘爆炸事故的应急处置工作。

组长：跟班经理

副组长：班组长  瓦斯员  安全员  电工

成  员：掘进巷道内全部作业人员

（二）自救的形式

应急自救由当班队长在班前会讲述井下发生火灾事故的自救方法，以及井下创伤。

（三）职责

应急组织与机构组长：具体落实煤尘爆炸事故的地点、影响范围、伤亡人数，全面负责现场的指挥救援。

瓦斯员：配合组长进行现场指挥，负责现场灾情变化汇报。

安全员：负责组织抢险救灾工作在安全的前提下。

电  工：负责切断掘进巷道内全部电源。

其他人员：协助现场救援工作的有效进行。

3.9.3、应急处置

（一）应急处置的原则

井下现场自救应遵守“灭、护、撤、躲、报”的五字原则。

1、灭：在保证安全的前提下，采取积极有效的措施，将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

2、护：当事故造成自己所在地点的有毒有害气体浓度增高，可能危及生命安全时，及时进行个人安全防护，佩戴自救器或用湿毛巾捂住鼻、口等。

3、撤：当灾区现场不具备抢救事故的条件或可能危及人身安全时，立即选择安全的、距离最近的路线，以最快的速度撤离灾区。

4、躲：如果在短时间内无法安全撤离灾区，应迅速进入预先构筑的避难硐室或其它安全地点暂时躲避，等待救援，也可利用现场的设施和材料构筑临时避难硐室。

5、报：发生事故灾害时立即向现场领导报告，或通过电话及其他方法向矿调度室报告事故发生的时间、地点、灾情及遇险人员情况。

（二）事故应急处置程序

1、位于事故地点上风侧的人员，应迎着风流撤退。当位于下风侧时，要迅速戴好自救器，或用湿毛巾捂住口鼻，沿避灾路线，尽快进入新鲜风流区，离开灾区。

2、发生事故或在撤退过程中遇有冲击波及火焰袭来时，应立即背向冲击波俯卧在地板上或水沟内，头要尽量低，用衣物等盖住身体，尽量减少身体外露部分，尽可能屏住呼吸，防止吸入大量高温有害气体。

3、撤离中最好由有经验的老工人带领。若遇巷道破坏严重、道路被阻时，应找个安全地点临时躲避。躲避地点要选择顶板坚固、无有害气体且有水或离水近的地方。躲避中可用间断点亮矿灯或发出喊声，敲打管道、轨道、矸石等方法向外边发出被困信号，以便得到及时营救。

4、爆炸事故发生后及避灾自救过程中，要利用一切机会设法向矿调度室汇报并尽量与地面保持联系。

（三）现场应急处置措施

一旦发生爆炸事故，人会感到空气剧烈震动，有急速流动声或巨响，此时：

1、要立即背向空气颤动方向，俯卧倒地，面部贴在地面，闭住气，暂停呼吸，用毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体，减少身体暴露面积。附近有躲避硐时，可立即进入躲避硐内以降低爆炸冲击波对人身的直接冲击。

2、保持冷静，尽快判明发生爆炸的地点、影响范围、爆炸性质、危害程度等情况，并立即汇报矿调度室。

3、设法向可能受灾变影响区域的人员发出警报通知。

4、在保证自身安全的前提下，没有受伤的人员应积极救助灾区受伤人员。

5、在爆炸地点附近人员应在老工人、班组长或瓦检员的带领下，有组织地撤退。事故地点进风侧的人员，应迎着风流撤退；在事故地点回风侧的人员，应立即戴好自救器，设法通过其它通道，尽快进入进风侧或新鲜风流中，通过火烟区时不要飞跑和急促呼吸，应稳步走出危险区。

6、若因巷道冒顶无法通行，或在自救器有效时间（40min）内不能到达安全地带时，可利用避难硐室或在独头巷道、两风门之间等处用风筒、木板等构筑临时避难所，进行避灾。

7、若避灾地点有压风管，应将阀门打开以提供氧气。避灾时应将衣服，矿灯等物挂于明显位置，以便于救护人员发现。

8、在临时避难硐室避难人员，应保持平静，静卧等待营救，以减少不必要的体力消耗。注意节省水、电和氧气消耗，硐内只留一盏灯，其余全部熄灭，并经常性、有规律敲击管路、铁具或石块，发出呼救信号。

9、若人员被堵在独头斜巷时，不可走向顶部，以防顶部积聚的瓦斯造成窒息。

3.9.4、注意事项

（一）佩戴自救器时的注意事项

1、佩戴者在使用时，应首先拉掉氧烛启动针使气囊鼓起，然后迅速把口具塞拔掉，含口具，夹鼻夹。

2、在整个逃生过程中，要注意保持口具、鼻夹夹好，不漏气，绝不可以从嘴中拿出口具说话，需要联络可以打手势。

3、吸气时，气体比吸外界正常大气干热，这是生养剂化学反应造成的，表明自救器在正常有效的工作，对人无害，绝不不可摘下自救器。

4、撤离时，不要惊慌，要匀速快步行走，保持呼吸均匀，在十分紧急的情况下，可以快跑。

5、要清楚记住避灾路线。

（二）现场自救与互救注意事项

井下急救必须遵循“三先三后”的原则：对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳、呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏，后搬运；对出血的伤员，必须先止血，后搬运；对骨折的伤员必须先固定，后搬运。

（三）采取救援对策或措施方面的注意事项

避灾中，人人都要守纪律、听指挥，严格控制矿灯的使用，要照顾好伤员，沿途要做好标记、信号，以便救护队跟踪寻找。

## 3.10 地震事故现场处置方案

3.10.1.事故风险分析

地震事故是地球内部能量释放,引发地壳剧烈运动,从而对 地面建筑物造成破坏的自然灾害。地震能造成大面积建筑物倒塌 和大量的人员伤亡，给人类造成不可估量的财产和生命损失。

3.10.2.应急组织及职责

2.1 应急组织体系

我矿井设立地震应急救援指挥部，具体承担应急处置各项组织指挥工作（按综合预案组织体系）。各相关部门主要负责人应快速响应，按职责任务， 积极配合应急救援指挥部做好救灾工作。

2.2 指挥机构及职责

2.2.1 矿成立应急救援总指挥部。

总 指 挥：经理

副总指挥：总工程师 生产经理 安全经理 机电经理

成    员：副总工及各职能科室负责人

2.2.2 总指挥职责：

（1）分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度， 确定相应应急救援级别；

（2）决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急反 应组织进行应急救援行动；

（3）批准成立现场抢救指挥部，批准现场抢救方案（或现场预案）；

（4）报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况。

2.2.3 副总指挥职责：

协助总指挥制定营救遇险人员的方案和措施。协助总指挥组织领导救灾工作。按照营救遇险人员的方案和措施，负责组织好应急救援所必须的人员在指挥部待命，负责协调救灾所必须的设备和严格控制入井人员，签发营救事故的 专用许可证。

2.2.4 指挥部成员及相关部门职责

安检科、生产科、一通三防科、调度室职责： 协助指挥部制定抢险救灾方案，并迅速组织调集技术力量和人员 抢救被埋的井上下人员，并协助有关单位进行工程抢救；

机电科职责：尽快修复被毁坏的供电线路、设施，保证矿区 供电； 供应科职责：及时准备好必要的救援器材，并按照指挥部的 命令，迅速发往救援地点。

医院职责：值班医生、救护车司机接到指挥部命令后，必须迅速按规定赶赴救援现场（或指定地点）。

保卫科职责：负责制定治安管制和交通管制措施，加强矿区治安管理，预防和打击各种违法犯罪活动，对人员和车辆实行管 制，维护矿区治安秩序。

财务科职责：负责应急物资储备，抢险器材、物资 和资源调配。

综合办职责：负责为指挥部成员到达现场、伤员运输、后勤服 务提供车辆保障。

3.10.3. 应急处置程序

3.10.3.1 预警

煤矿生产过程中地震事故预兆，应急救援指挥部采取以下预警措施：

⑴ 及时发布和传递预警信息，按程序向相关领导报告；

⑵ 下达预警指令，启动预警行动方案，执行相应预防性处置措施；

⑶ 密切跟踪事态发展，检查措施执行情况并做好相应的应急准备；

⑷ 应急机构根据现场情况进入应急准备阶段；

⑸ 一旦达到事故标准时，启动相应的应急预案。

3.10.3.2 应急处置响应分级

调度室接到事故汇报后，立即通知值班领导，值班领导根据具体情况，通知企业应急救援指挥部成员立即到调度室，总指挥决定是否启动应急预案以及启动哪一级别应急预案。

3.10.3.3 响应程序

应急救援响应按照自下而上逐级启动的程序实施运行。

3.10.3.4 应急指挥

一旦发生地震安全事故及突发事件，现场人员应尽可能了解和弄清事故的性质、地点，发生范围和影响程度，然后迅速用附近的电话向矿调度室如实汇报上述内容。矿调度室接到事故电话后，要问清事故地点、类型、严重程度及人员撤离情况，立即向当天值班公司领导和应急救援总指挥（经理）汇报。矿调度室根据应急救援指挥部总指挥的命令，迅速启动矿相应应急救援预案，并按照应急救援预案人员通知明细表，迅速通知矿应急救援指挥部有关人员。

3.10.3.5应急救援

启动应急救援预案后，矿调度室立即通知应急救援指挥部成员和有关部门、单位。应急救援指挥部在进一步核实事故灾害性质、发生地点、涉及范围、受害人员分布，根据不同事故类型、救灾的人力和物力以及现场自救开展情况，确定营救人员和处理事故的救援计划。各应急应急救援工作组根据指挥部命令，开展应急救援工作。调配救援所需的应急资源，现场应急救援人员及时进入事故现场，积极快速开展人员救助、工程抢险、人群疏散等有关应急救援工作。

3.10.3.6 资源调配

在应急救援过程中，充分调动和利用单位、本区域内的救护队伍、医疗机构、物资、设备和场地。当本单位的抢险救援资源不能满足需要时，应急救援指挥部负责向集团调度室汇报，确保抢险救灾工作的顺利进行。

3.10.3.7 应急避险

发生地震事故后，现场负责人立即组织人员撤出危险区域。

矿调度室按照应急救援指挥部指令，立即电话通知受威胁区域的人员按照指定的避灾路线撤退到安全地点，进行紧急避险。

所有应急救援工作人员必须携带安全防护装备或在安全监护状态下，必须采取有效安全防护措施，才能进入事故抢险区实施应急救援工作，保证救援人员的安全。

3.10.3.8 应急扩大

当事态无法得到有效控制，确认事故响应级别需要提高时，应急救援指挥部立即按规定向政府应急救援机构汇报

3.10.4、处置措施

3.10.4.1 地震事故应急处置的基本原则是：

（一）发生事故后，现场人员要立即向矿调度室报告。矿调度室接到报告后，立即向矿值班报告，并按矿应急预案程序向经理、总工程师、安全经理等人员报告。

（二）所在灾难事故单位接到报告后，在第一时间通知到单位所有相关人员，立即清点灾难事故地点人数，并到矿调度室集中待命。

（三）当发生提升运输事故时，迅速切断电源，设置警戒标志。立即向区值班人员和矿调度室汇报，请求救助处置。

（四）事故单位的跟班区（队长）、班长发现事故或得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置。要采取措施对危险和危害因素进行控制，对受害人员进行有效的救助。

（五）专业人员得到消息后，应及时赶到事故地点指挥或协助指挥应急处置，专业人员要果断的采取措施，将开关控制手柄打到零位，及时切断电源。

（六）事故现场的人员应根据实际情况，开展积极有效的自救和互救。对于轻伤者应现场对其进行包扎止血，将其抬放到安全地带。而对于骨折人员不要轻易挪动人员，等待专业救助人员的到来。

3.10.4.1 地震灾害现场处置措施

1、井下作业现场处置措施

（1） 当地震发生时,由于地壳的剧烈运动,可能造成工作面和巷道大面积冒顶,因此在地震发生时,作业人员要在第一时间在跟班队长和安全员的带领下,有组织地向地面撤退。如果通讯畅通，撤退前向调度值班室汇报撤路线。

（2）撤退中，如因冒顶造成巷道堵塞，可寻找其他安全通道撤出。在唯一的出口被封堵无法撤退时，应在现场管理人员和或有经验的老工人带领下进行避灾，等待救援人员的营救，严禁冒险强行通过冒顶区。

（3） 对现场受伤人员开展救助工作。对轻伤者应现场对其 进行包扎，将其抬放到安全地带，而对骨折人员不要轻易挪动，要先采取固定措施，对出血伤员要先行止血，等待救援人员的到来。

2、地面现场处置措施

（1）地震可以破坏地面的建筑物，使其倒塌。到达现场的医疗卫生救援应急队伍，要迅速将伤员转送出危险区，本着“先 救命后治伤、先救重后救轻”的原则开展工作，按照国际统一的标准对伤病员进行检伤分类，分别用蓝、黄、红、黑四种颜色，对轻、重、危重伤病员和死亡人员作出标志（分类标记用塑料材料制成腕带），扣系在伤病员或死亡人员的手腕或脚踝部位，以便后续救治辨认或采取相应的措施。

（2）转送伤员当现场环境处于危险或在伤病员情况允许时，要尽快将伤病员转送并做好以下工作：

（3）对已经检伤分类待送的伤病员进行复检。对有活动性大出血或转运途中有生命危险的急危重症者，应就地先予抢救、治疗，做必要的处理后再进行监护下转运。

（4）认真填写转运卡提交接纳的医疗机构，并报现场医疗卫生救援指挥部汇总。在转运中，医护人员必须在医疗仓内密切观察伤病员病情变化，并确保治疗持续进行。

（5）在转运过程中要科学搬运，避免造成二次损伤。

（6）合理分流伤病员或按现场医疗卫生救援指挥部指定的地点转送，任何医疗机构不得以任何理由拒诊、拒收伤病员。

3.10.5．注意事项

1、在地震发生后，如果矿的供电正常，要尽可能保证矿井的正常通风，以保证井下受困人员有足够的新鲜空气。

2、划出警戒范围，严禁其他车辆和无关人员进入着火现场，以免发生不必要的伤亡。

3、灾区人员首先要切断灾区的所有电源，防止伤人或由于电线短路造成新的火灾事故。

4、进行抢救时,应先观察事故现场的安全情况,在确保安全的情况下进行救助。

## 3.11 职业卫生引发的次生灾害事故现场处置方案

3.11.1、事故风险分析

a）危险分析，可能发生的事故类型；生产粉尘及尘肺病

（1）矽尘：称为游离二氧化硅（sio2）粉尘，二氧化硅粉尘能引起严重的职业病—矽肺；

（2）煤尘：煤矿井下开采时，在掘进和采煤工作面中接触的粉尘，主要是煤尘和sio2粉尘，混合性粉尘叫煤矽尘，是对煤矿工人造成明显危害的粉尘，主要引起煤矽肺；

（3）噪声及噪声聋：生产性噪声对人体的危害首先是对听觉器官的损害引起的职业病——噪声聋。

b）事故发生的区域、地点或装置的名称；南沟煤业有限公司职工在职业活动中接触或与劳动相联系工作面岗位。

c）事故可能发生的季节和造成的危害程度；主要发病期为春、秋两季，夏、冬季也时常发生，造成的危害对企业、个人、家庭存在不同损失和伤害。

d）事故前可能出现的征兆，职工身体出现异常现象。

3.11.2应急组织与职责
1．应急小组: 
组  长：汪利平
副组长：王成荣、贾志荣
成  员：职业卫生科、一通三防科相关人员

2．职责:
    全面负责与科业务相关的应急管理工作。参与本科业务相关的矿应急预案的编制、承担本科业务相关的自救、互救和避灾等现场应急处置方案的制定。指导有关区队、作业、班组、岗位和个人预案中相关部分的编制。负责本科业务相关的应急工程方案的编制和相关安全措施制定，提供相关的资料和图件。事故发生后按照救援指挥部的命令，负责应急工程的组织实施。
    协助相关部门组织应急宣传、培训或演练。配合有关部门进行事故调查、参与事故灾害分析、救援总结报告及整改措施的编制,完成上级单位交办的其他应急工作。
    3. 关键岗位及个人应急职责
     关键岗位及个人是在区管理下，队组领导下的重要作业工种，除按照岗位操作规程进行操作外，还要承担与本岗位对应的应急职责：
    1．承担隐患排查、发现事故预兆和第一时间报告的职责。
    2．承担协助跟班区队长、班组长进行应急处置的职责。
    3．承担协助跟班区队长、班组长进行自救互救和避灾的职责。

3.11.3 职业病应急处置

ａ）事故应急程序：

（1）接警与响应级别确定；

（2）应急启动；

（3）救援行动；

（4）应急恢复;

（5）应急结束。

（6）接警电话及相关部门联系方式（见附件1、2、3）

ｂ）现场应急处置措施：

根据煤矿生产,职工在职业工作中接触粉尘、高温、噪声、有毒有害气体等危害因素，南沟煤业有限公司执行：

（1）职业病危害申报；

（2）职业健康监护；

（3）职业病报告。

ｃ）职业病报告实行以地方为主逐级上报的办法，不论是隶属国务院各部门，还是地方的企、事业单位发生的职业病，一律由所在地区的卫生监督机构统一汇总上报。

3.11.4、注意事项：

ａ）入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯，入井接触粉尘人员佩带口罩，接触噪声人员佩带耳塞。入井人员必须正确使用个人防护器具，严禁任何人员随意进入粉尘超限区域和噪声超标区域，严禁任何人损坏个人防护器具。

ｂ）使用抢险救援器材必须符合国家质量标准审核颁发许可证的器材。

ｃ）采取救援对策或措施

（1）立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。抢救受伤人员是应急救援的首要任务。在应急救援行动中，快速、有序、有效的实施现场救援与安全运送伤员，是降低伤亡率、减少事故损失的关键。

（2）迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制住造成事故的危险源是应急救援工作的重要任务。只有及地控制住危险源，防止事故的继续扩展，才能及时有效地进行救援。

（3）消除危害后果，做好现场恢复。针对事故对人体、空气等造成的现实危害和可能的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消、监测等措施，防止对人的继续危害和对环境的污染。

（4）查清事故原因，评估危害程度。事故发生后应及时调查事故的发生原因和事故性质，评估出事故的危害范围和危险程度，查明人员伤亡情况，做好事故原因调查，并总结救援工作中的经验和教训。

ｄ）现场自救和互救

（1）建立健全职业病防护措施。主管领导必须定期按《煤矿安全规程》规定进行检查，发现隐患必须立即处理。

（2）职工通过正确使用劳动防护用具，杜绝人体在职业病危害因素工作场所作业。

（3）南沟煤业有限责任公司必须按《职业健康监护》规定进行，职业健康检查；建立职业健康监护档案。

（4）根据引发职业病的有害物质类别不同，分别编制《尘肺病报告卡》、《职业病报告卡》，按规定上报。

ｅ）现场应急处置能力确认和人员安全防护

根据《职业病防治法》第四十三条、四十四条规定执行。

（1）用人单位和医疗卫生机构发现职业病病人或者疑似职业病病人时，应当及时向所在地方卫生行政部门报告。确诊为职业病的，用人单位还应向所在地劳动保障行政部门报告。

（2）卫生行政部门和劳动保障行政部门接到报告后，应当依法作出处理。

（3）县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内的职业病统计报告的管理工作，并按照规定上报。即诊断职业病医疗卫生机构、接诊急性职业病的综合医疗卫生机构和用人单位成为法律规定的职业病报告的责任人或责任主体，以上机构依法承担职业病报告义务。

ｆ）应急救援结束后

（1）按照国家安全生产监督管理总局“关于印发《安全生产调度统计业务规范》的通知”（安监总厅字[2005]56号）的规定，编制《事故报告》。

（2）按照国家安全生产监督管理总局于2005年4月20日发布了《关于做好生产安全事故调查处理及有关工作的通知》（安监总协调字[2005]32号）的规定，进行《事故调查》。

（3）对事故原因分析。

（4）对事故处理。

ｇ）其他需要特别警示的事项

在生产过程中、劳动过程中、作业环境中，利用引进先进科学技术设备与个人安全防护相结合，减少危害从业人员健康因素。

# 四  附件

## 4.1 应急部门、机构人员联系方式

公司领导电话表

| 序号 | 通知人员 | 职 务 | 电话号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内线 | 手 机 号 |  |
| 1 | 张和平 | 经 理 | 6026 | 13994140669 |  |
| 2 | 白文林 | 总工程师 | 6061 | 13994140123 |  |
| 3 | 常利军 | 安全副经理 | 6063 | 18535078658 |  |
| 4 | 候新付 | 生产副经理 | 6155 | 13407526645 |  |
| 5 | 郑官旺 | 机电副经理 | 6141 | 18535078998 |  |
| 6 | 汪利平 | 通风区长 | 6073 | 18635036289 |  |
| 7 | 陈治敏 | 经营副经理 | 6017 | 15825600666 |  |
| 8 | 吴晓刚 | 财务总监 | 6151 | 18535078889 |  |
| 9 | 李 军 | 工会主席 | 6072 | 18735078858 |  |
| 10 | 边耀伟 | 机电副总工 | 6183 | 18535078765 |  |
| 11 | 张 宇 | 安全副总工 | 6077 | 18535078696 |  |
| 12 | 毕晋渊 | 机电副总工 | 6075 | 18535088618 |  |
| 13 | 赵艳飞 | 生产副总工 | 6000 | 18535078688 |  |
| 14 | 张燕军 | 地测副总工 | 6182 | 18535079009 |  |
| 15 | 张 旭 | 通风副总工 | 6077 | 15513310026 |  |
| 16 | 万晓鹏 | 经理助理 | 6073 | 18734377034 |  |
| 17 | 白文国 | 调度主任 | 6188 | 13994159355 |  |
| 18 | 关文瑞 | 综合办主任 | 6138 | 18535078866 |  |
| 19 | 王成荣 | 一通三防科科长 | 6184 | 13835094502 |  |
| 20 | 张海龙 | 地测科科长 | 6182 | 15582007890 |  |
| 21 | 段振江 | 技术科科长 | 6181 | 18735026870 |  |
| 22 | 贾俊园 | 机电科科长 | 6183 | 18535067567 |  |
| 23 | 任志军 | 运输科科长 | 6183 | 13453042099 |  |
| 24 | 危建青 | 生产科科长 | 6130 | 18535078968 |  |
| 25 | 侯晓明 | 安检科科长 | 6185 | 15513239997 |  |
| 26 | 曹 伟 | 监控中心主任 | 6000 | 18535098818 |  |
| 27 | 赵 娜 | 财务科科长 | 6151 | 15835666788 |  |
| 28 | 梁 磊 | 保卫科科长 | 6102 | 17536073591 |  |
| 29 | 孙国安 | 供应科科长 | 6014 | 13283604185 |  |
| 30 | 弓砚文 | 环保科科长 | 6179 | 18535078869 |  |
| 31 | 贾志荣 | 职业卫生科长 | 6174 | 18635047773 |  |
| 32 | 吴晓瑞 | 劳资科科长 | 6191 | 18734378388 |  |
| 33 | 弓建伟 | 考核办主任 | 6160 | 18535078868 |  |
| 34 | 徐庆华 | 培训科科长 | 6191 | 18235057568 |  |
| 35 | 葛原源 | 销售科科长 | 6175 | 18735067675 |  |
| 36 | 栗 斌 | 火工品库主任 | 6178 | 15582007889 |  |
| 37 | 薛海龙 | 综采队队长 | 6166 | 13834171628 |  |
| 38 | 刘 毅 | 综掘一队队长 | 6096 | 18691418616 |  |
| 39 | 皮团结 | 综掘二队队长 | 6096 | 18734379766 |  |
| 40 | 亢丽兵 | 通风维修队队长 | 6060 | 18535078699 |  |
| 41 | 袁明琼 | 辅助运输队队长 | 6028 | 15835679900 |  |
| 42 | 薛 林 | 机电队队长 | 6003 | 18535078997 |  |
| 43 | 薛仁余 | 车队队长 | 6074 | 15250672758 |  |
| 44 | 曾辉群 | 开拓队队长 | 6007 | 15050237855 |  |
| 应急救援指挥部设立在公司调度室，电话：内线6000、6001 外线0350-4760870 |

技术专家联系方式

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王和平 | 采矿 | 专家（高级工程师） | 18535013666 |  |
| 2 | 唐润生 | 地测 | 忻州煤炭专家组组长 （高级工程师） | 13835035557 |  |
| 3 | 叶声平 | 防治水 | 专家（高级工程师） | 13191104389 |  |
| 4 | 徐二明 | 通风 | 专家（高级工程师） | 13934430885 |  |
| 5 | 金淦 | 机电 | 专家（高级工程师） | 18635015888 |  |
| 6 | 吕皋鸣 | 机电 | 专家（高级工程师） | 18535079029 |  |
| 7 | 刘伟 | 采煤 | 专家（高级工程师） | 13834009160 |  |
| 8 | 田振国 | 采煤 | 专家（高级工程师） | 13835066821 |  |
| 9 | 白云龙 | 采矿 | 专家（副教授） | 13803418963 |  |
| 10 | 翟建山 | 应急救援 | 专家（副教授） | 13643607428 |  |
| 11 | 张君瀚 | 采煤 | 专家（高级工程师） | 18535078880 |  |

上级相关部门联系方式

| 序 号 | 单位名称 | 电 话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁武县应急指挥中心 | 0350-4724222 |  |
| 2 | 宁武县人民医院 | 0350-4723581 |  |
| 3 | 宁武县能源局 | 0350-4763633 |  |
| 4 | 宁武县应急管理局 | 0350-4723579 |  |
| 5 | 忻州市能源局 | 0350-3141365 |  |
| 6 | 忻州市应急管理局 | 0350-3142535 |  |
| 7 | 忻州市煤矿安全监察局 | 0350-8652287 |  |
| 8 | 忻州矿山救护大队 | 0350-4761564 |  |
| 9 | 急救中心 | 120 |  |
| 10 | 消防队 | 119 |  |

集团公司领导联系电话

| 序号 | 通知人员 | 职务 | 电话号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王和平 | 党支部书记兼董事长 | 18535013666 |  |
| 2 | 侯福生 | 安全副总经理 | 18535078883 |  |
| 3 | 郭文奎 | 总工程师 | 13453064560 |  |
| 4 | 吕皋鸣 | 机电副总经理 | 18535079029 |  |
| 5 | 王卓瑜 | 行政副总经理 | 18535079158 |  |
| 6 | 张君瀚 | 生产副总经理 | 18535078880 |  |
| 7 | 党利亚 | 副总工程师 | 18535079111 |  |
| 8 | 张海荣 | 经营副总经理 | 18535078188 |  |
| 9 | 孙存虎 | 机电副总工程师 | 13994159589 |  |
| 10 | 王春林 | 应急救援队 | 15303509090 |  |
| 11 | 王利平 | 安全监察部长 | 18635005836 |  |
| 12 | 张小东 | 调度指挥中心 | 13633508167 |  |
| 13 | 齐兰海 | 集团纪检书记 | 18535079099 |  |

兼职救护队人员联系方式

| 姓 名 | 工 种 | 职 务 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张宇 | 安全副总工 | 队长 | 18535078696 |  |
| 侯晓明 | 安检科科长 | 副队长 | 15513239997 |  |
| 郭云龙 | 安检科副科长 | 技术员 | 15582007900 |  |
| 皮团结 | 综掘二队队长 | 一小队长 | 18734379766 |  |
| 李 明 | 班组长 | 队员 | 13954809948 |  |
| 刘 鹏 | 瓦斯员 | 队员 | 16603507884 |  |
| 邵明正 | 瓦斯员 | 队员 | 18353799206 |  |
| 张永安 | 瓦斯员 | 队员 | 15064358263 |  |
| 程小震 | 掘进机司机 | 队员 | 13153726822 |  |
| 李 峰 | 探放水工 | 队员 | 15934000065 |  |
| 冯义军 | 探放水工 | 队员 | 15581713666 |  |
| 段陪友 | 井下爆破工 | 队员 | 18935024083 |  |
| 张润生 | 井下爆破工 | 队员 | 13293502766 |  |
| 党占刚 | 支护工 | 队员 | 13835044151 |  |
| 孙俊峰 | 探放水工 | 队员 | 13294503151 |  |
| 王大伟 | 掘进机司机 | 队员 | 15634434866 |  |
| 刘 毅 | 综掘一队队长 | 二小队长 | 18691418616 |  |
| 陈 锋 | 班组长 | 队员 | 18220441696 |  |
| 董红刚 | 班组长 | 队员 | 15877330107 |  |
| 朱百庆 | 班组长 | 队员 | 13653542366 |  |
| 王 波 | 班组长 | 队员 | 13109503265 |  |
| 陈世钧 | 掘进机司机 | 队员 | 13633508478 |  |
| 王亚州 | 掘进机司机 | 队员 | 15102910390 |  |
| 曹竹心 | 瓦斯员 | 队员 | 17536057860 |  |
| 谢 峰 | 支护工 | 队员 | 13399140138 |  |
| 刘 鹏 | 支护工 | 队员 | 15109145214 |  |
| 朋晓林 | 支护工 | 队员 | 13259879601 |  |
| 程 健 | 电工 | 队员 | 18636064929 |  |
| 范良攀 | 电工 | 队员 | 17636550460 |  |
| 薛海龙 | 综采队长 | 三小队长 | 13834171628 |  |
| 侯宏船 | 班组长 | 队员 | 18631938605 |  |
| 霍聚华 | 班组长 | 队员 | 15131920756 |  |
| 况宝友 | 班组长 | 队员 | 13785968165 |  |
| 李 龙 | 班组长 | 队员 | 18334699288 |  |
| 王明红 | 电工 | 队员 | 13593541616 |  |
| 陈 亮 | 运输修理工 | 队员 | 18295827877 |  |
| 李志勇 | 井下电气工 | 队员 | 18931942787 |  |
| 陈玉刚 | 安全员 | 队员 | 15297410101 |  |
| 池彦兵 | 支护工 | 队员 | 15835005826 |  |
| 张红亮 | 泵站修理工 | 队员 | 13932956590 |  |
| 李少平 | 支护工 | 队员 | 13753049078 |  |
| 兼职救护队办公室电话6173（内线） |

应急相关地点电话表

| 序号 | 科室部门 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥部 | 6000、6001 |  |
| 2 | 医疗室 | 6108 |  |
| 3 | 记录房 | 6008 |  |
| 4 | 副平硐井口 | 6328 |  |
| 5 | 主井井口 | 6024 |  |
| 6 | 风机房 | 6037 |  |
| 7 | 变电所 | 6002 |  |
| 8 | 应急物资库 | 6030、6320 |  |
| 9 | 兼职救护队 | 6173 |  |
| 10 | 1号避难硐室 | 6056 |  |
| 11 | 2号避难硐室 | 6199 |  |
| 12 | 一采区避难硐室 | 6255 |  |
| 13 | 四采区避难硐室 | 6057 |  |
| 14 | 中央消防材料库 | 6275 |  |
| 15 | 一采区消防材料库 | 6030 |  |
| 16 | 四采区消防材料库 | 6058 |  |

## 4.2 应急物质装备

井下消防材料库配备的材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ￠100mm消火带 | m | 100 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 2 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 3 | ￠52mm消火带 | m | 400 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 4 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 4 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 5 | ￠100/75mm变径管 | 个 | 4 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 6 | ￠75/52mm变径管 | 个 | 10 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 7 | ￠100mm喷嘴 | 个 | 6 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 8 | ￠75mm喷嘴 | 个 | 8 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 9 | ￠52mm喷嘴 | 个 | 14 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 15 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 16 | 管钳子 | 把 | 6 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 17 | 救生绳 | 根 | 4 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 18 | 撬棍 | 根 | 2 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 19 | 木锯 | 把 | 2 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 20 | 平板锹 | 把 | 4 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 21 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 22 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 23 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 24 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 10 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 25 | 灭火岩粉 | kg | 500 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 26 | 石棉毯 | 块 | 4 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 27 | 风筒布 | m | 500 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 28 | 水泥 | t | 2 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 29 | 石灰 | t | 2 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 30 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 31 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 32 | ￠75mm钢管 | m | 500 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 33 | ￠75mm胶管 | m | 300 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 34 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 35 | ￠15mm胶管 | m | 200 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 36 | ￠10mm胶管 | m | 200 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 37 | 安全带 | 条 | 5 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 38 | 绳梯 | 副 | 2 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 39 | 麻袋 | 条 | 500 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 40 | 砖 | 块 | 4500 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 41 | 砂子 | m3 | 2 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 42 | 方木 | m3 | 2 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 43 | 木板 | m3 | 5 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |
| 44 | 铁钉 | kg | 20 | 井下消防材料库 | 张树林 | 886192 |

应急救援材料库材料清单

| 序号 | 消防器材名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 2 | 泥水泵 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 3 | ￠100mm消火带 | m | 200 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 4 | ￠75mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 5 | ￠52mm消火带 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 6 | ￠52mm消火水枪 | 支 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 7 | 高倍数泡沫发生装置 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 8 | 消防泡沫喷枪 | 套 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 9 | 消防泡沫剂 | t | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 10 | ￠100mm垫圈 | 套 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 11 | ￠75mm垫圈 | 套 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 12 | ￠52mm垫圈 | 套 | 40 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 13 | 分流管 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 14 | 集流管 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 15 | 消火三通 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 16 | 斜喷消火阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 17 | 管钳子 | 把 | 8 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 18 | 救生绳 | 根 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 19 | 钩杆 | 个 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 20 | 撬棍 | 根 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 21 | 木锯 | 把 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 22 | 平板锹 | 把 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 23 | 伸缩梯 | 副 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 24 | 普通梯 | 副 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 25 | 10L泡沫灭火器 | 台 | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 26 | CO2灭火器 | 台 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 27 | 8kg干粉灭火器 | 台 | 14 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 28 | 灭火岩粉 | Kg | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 29 | 石棉毯 | 块 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 30 | 风筒布 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 31 | 水泥 | t | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 32 | 石灰 | t | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 33 | ￠150mm钢管 | m | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 34 | ￠100mm钢管 | m | 300 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 35 | ￠200mm钢管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 36 | ￠75mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 37 | ￠52mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 38 | ￠15mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 39 | ￠10mm胶管 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 40 | 37kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 41 | 22kW局部通风机 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 42 | 变压器 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 43 | 开关 | 台 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 44 | 电缆 | m | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 45 | 轻型溜子 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 46 | 玻璃棉 | kg | 1000 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 47 | 风镐 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 48 | 安全带 | 条 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 49 | 绳梯 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 50 | 担架 | 副 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 51 | 麻袋 | 条 | 500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 52 | 砖 | 块 | 4500 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 53 | 砂子 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 54 | 方木 | m3 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 55 | 木板 | m3 | 5 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 56 | 铁钉 | kg | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 57 | 水基型灭火器 | 台 | 80 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 58 | 手镐 | 把 | 10 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 59 | 阀门 | 个 | 4 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 60 | ￠100mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 9 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 61 | ￠52mm快速接头及帽盖垫圈 | 套 | 17 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 62 | 折叠水箱 | 个 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 63 | 探照灯 | 台 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 64 | 铁丝 | kg | 25 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 65 | 水桶 | 个 | 15 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 66 | 高倍数泡沫剂 | kg | 100 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 67 | 消防泵 | 台 | 1 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 68 | 消防应急箱 | 箱 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 69 | 钩管 | 根 | 3 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 70 | 20L普通油桶 | 个 | 2 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 71 | 正压氧呼吸器 | 台 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 72 | 雨衣 | 件 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |
| 73 | 雨鞋 | 双 | 20 | 地面应急物资库 | 钟方潜 | 6013 |

医疗急救物品储备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小手电 | 把 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 2 | 医用舌钳 | 把 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 3 | 压舌板 | 把 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 4 | 板聂 | 把 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 5 | 止血钳 | 把 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 6 | 体温计 | 把 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 7 | 针灸针 | 套 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 8 | 一次性缝合包 | 套 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 9 | 绷带 | 轴 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 10 | 酒精消毒棉球 | 瓶 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 11 | 压脉带 | 根 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 12 | 血压计 | 个 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 13 | 听诊器 | 个 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 14 | 夹板 | 大小各一 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 15 | 一次性急救包 | 包 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 16 | 碘伏 | 瓶 | 4 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 17 | 敷料 | 包 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 18 | 医用棉签 | 包 | 5 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 19 | 医用盐水 | 瓶 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 20 | 输液器 | 个 | 3 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 21 | 注射器 | 个 | 5 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 22 | 弹性绷带 | 卷 | 3 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 23 | 三角绷带 | 卷 | 3 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 24 | 一次性手套 | 副 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 25 | 一次性口罩 | 个 | 7 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 26 | 一次性消毒巾 | 张 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 27 | 冰袋 | 袋 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 28 | 一次性导尿管 | 根 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 29 | 雾化器 | 台 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 30 | 剪刀 | 把 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 31 | 医用胶布 | 卷 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 32 | 纱布 | 卷 | 20 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 33 | 应急睡袋 | 张 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 34 | 氧气 | 套 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 35 | 藿香正气水 | 盒 | 10 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 36 | 肾上腺素 | 盒 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 37 | 新洁尔灭 | 瓶 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 38 | 眼药 | 盒 | 4 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 39 | 碳酸氢钠注射液 | 盒 | 4 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 40 | 速效救心丸 | 瓶 | 3 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 41 | 脱脂棉 | 卷 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 42 | 创可贴 | 片 | 50 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 43 | 止痛膏 | 袋 | 1 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 44 | 烧伤膏 | 袋 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 45 | 医用酒精 | 瓶 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |
| 46 | 云南白药粉剂 | 瓶 | 2 | 医疗室 | 贾志荣 | 6074 |

## 4.3 规范化格式文本

事故汇报记录表

1、单位：

队组：

地点：

2、日期： 汇报时间：

3、汇报人姓名：

4、事故发生时间：

事故持续时间：

5、事故类型：

6、事故现场描述：

7、事故影响区域：

8、请求援助：

应急救援行动实况记录表

| 1、指挥： |
| --- |
| 2、操作人： |
| 3、行动保护措施： |
| 4、 行 动 内容： |  |

应急救援行动通讯记录表

| 通讯人姓名 | 接电话人姓名 | 通 话 内 容 |
| --- | --- | --- |

## 4.4 南沟煤业应急风险评估

一、矿井瓦斯防治系统（单元）风险评估

1、瓦斯检查员的脱岗、一班三检及一炮三检责任落实是否到位；

2、通风设施的施工质量，漏风是否超过规定；

3、“四位一体”的综合防突措施是否到位；

4、配足井下瓦斯检查人员，实行专职管理。

| 危险来源 | 触 发 事 件 | 可 能 的 后 果 | 危 险 等 级 | 控 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘进进工作面（瓦斯） | 1、风量不足；抽放效果差；切割火花；放炮火焰、静电；独立供风距离远，漏风量大；风筒脱节，风量达不到要求。 2、过老巷、启封密闭不按措施。 | 瓦斯爆炸 | Ⅳ | 保证风量和瓦斯抽放系统正常工作；掘进机械喷雾正常；装药结构符合要求；对静电物体接地。 |
| 巷道及冒高处（瓦斯） | 风速低，瓦斯积聚或超限 | 瓦斯爆炸 | Ⅲ～Ⅳ | 保证风速对冒高处处理。 |
| 掘进工作面（煤与瓦斯突出） | 没有开采保护层，瓦斯抽放效果不好；“四位一体”的防突措施不到位；安全防护措施不当。 | 煤层突出、瓦斯窒息或遇火燃烧、爆炸。 | Ⅲ～Ⅳ | 按防突实施细则，进行防突工作，保证瓦斯抽入系统正常。 |
| 危险来源 | 触 发 事 件 | 可 能 的 后 果 | 危 险 等 级 | 控 制 |
| 地面监测、监控点 | 设备设施不完善；无定期校验。 | 起不到监测、监控作用。 | Ⅱ～Ⅲ | 完善制度，加强维护。 |
| 井下各监测监控点 | 设备、探头不完好；无定期校验；安装位置不对。 | 起不到监测、监控作用。 | Ⅱ～Ⅲ | 完善制度，加强维护。 |
| 掘进工作面及瓦斯检查点（瓦斯检查） | 人员配备不足，造成空班漏检；检测仪器出现故障；人员素质低，检测方法、地点不对。 | 起不到监测、监控作用。 | Ⅱ～Ⅲ | 配足人员，定期检查校验设备；提高人员素质。 |

二、矿井粉尘防治系统（单元）风险评估

1、粉尘未按《规程》要求定期进行测定；

2、粉尘堆积处未及时清扫；

| 危险来源 | 触 发 事 件 | 可 能 的 后 果 | 危 险 等 级 | 控 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作面进回风巷（粉尘） | 防尘设施不到位或无防尘水；没有定期清洗煤尘；风速过大，将煤尘扬起。 | 粉尘堆积或超标。 | Ⅱ | 加强防尘工作，保证合理风速。 |
| 刮板运输机、皮带机及转载点（粉尘） | 防尘设施损坏，未定期清洗煤尘；三通数量不够；巷道风速过大。 | 粉尘堆积或超标。 | Ⅱ | 加强防尘工作，保证合理风速。 |

三、矿井火灾防治系统（单元）风险评估

1、采空区由于煤炭风化自燃引起的火灾；

2、放炮时有明接头、未使用水炮泥而引起煤层燃烧。

3、电设备或电缆短路而产生的电火花引起煤层燃烧。

4、配足井下防灭火器材及人员，实行专职管理。

| 危 险 来 源 | 触 发 事 件 | 可 能 的 后 果 | 危险 等级 | 控 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 井筒（防灭火） | 无防火门。 | 火灾 | Ⅱ～Ⅲ | 按规定设计防火门或制定专门措施。 |
| 掘进工作面（防灭火） | 无消防设施或无水；无消防器材；设备无安全保护。 | 发生火灾无法扑救；引起瓦斯爆炸。 | Ⅱ～Ⅲ | 按规定设计消防系统；配备消防器材；完善安全保护装置。 |
| 胶带运轨巷（防灭火） | 保护装置不全；胶带质量不符合要求；无消防设施、管道及器材。 | 发生火灾无法扑救；引起瓦斯爆炸；有毒有害气体使人窒息。 | Ⅱ～Ⅲ | 完善安全保护装置；保证胶带质量；完善防灭火设施。 |
| 巷道（防灭火） | 消防管道、设施不全。 | 发生火灾无法扑救。 | Ⅱ～Ⅲ | 按规定设计消防系统；配备器材； |
| 机电硐室（防灭火） | 无消防器材或灭火器选择不对；设备无保护措施，无防火门。 | 发生火灾无法扑救。 | Ⅱ～Ⅲ | 按规定设计消防系统；配备器材；完善安全保护装置；安装防火门。 |

四、矿井顶板防治系统（单元）危险性分析评价

1、掘进工作面临时支护不到位、支护质量差，支护强度不够。

2、采煤工作面支护强度计算无理论依据，支护质量差。应考虑冒顶的可能性和客观性。

3、巷道顶板的观测和管理力度不够，失修巷道存在安全隐患。

| 危险 来源 | 触 发 事 件 | 可 能 的 后 果 | 危险 等级 | 控 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘工作面顶板管理 | 临时支护不及时，支护材料强度不够。 | 起不到控制顶板的作用。 | Ⅱ～Ⅲ | 加强现场管理，专人定期检查，规定支护材料。 |
| 采煤工作面顶板管理 | 正规支护柱距排距超宽，特殊支护的缺失、顶板破碎，铰接顶梁数量不够或未使用。 | 发冒顶事故、人员伤亡、材产损失。 | Ⅱ～Ⅲ | 按标准设计，配齐配足支护材料，按措施要求进行支护。 |
| 盲巷顶板管理 | 人员进入盲巷，顶板自然垮落。 | 造成人员伤亡。材产损失。 | Ⅱ～Ⅲ | 按《规程》要求及对盲巷进行密闭。 |
| 主要进、回风巷区段运输回风巷顶板管理 | 未及时维修、替换变形支架，未及时寻悬矸、活石。 | 冒顶伤人。 | Ⅱ～Ⅲ | 按规定编制维修措施及时维修或寻悬矸活石。 |

五、矿井提升、运输防治系统（单元）风险评估

1、对提升钢丝绳，尾绳按规定计算，保证其安全系数；

2、设计中应选用皮带综合保护装置，选用阻燃、抗静电输送带和托滚。皮带应为多点驱动，减小皮带张力。装设防跑偏、堆煤、温度、烟雾等保护，安设自动洒水装置，大倾角皮运输机，防止皮带下滑装置齐全可靠；

3、矿车运输，车场信、集、闭系统完善、可靠；巷道断面设计合理，安全距离符合要求。

4、对矿井提升绞车提升能力核定的可靠性；

5、对提升绞车钢丝绳的能力核定计算和检查；

6、对斜井提升防跑车装置的设置及可靠性。

| 危 险 来 源 | 触 发 事 件 | 可 能 的 后 果 | 危险 等级 | 控 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面提升系统 | 绞车超速运行；钢丝绳断，卡罐事故。 | 过卷、坠罐、拉翻井架，破坏罐道和井筒 | Ⅱ～Ⅳ | 合理设计提升速度图，选择安全性能保证的钢绳，保证提升系统完好。 |
| 井 下 运 输 系 统 | 皮带运输 | 打滑、跑偏、堆煤、过负荷、自重力下滑，安全防护装置不全。 | 皮带划破、燃烧、堵转、拉断、煤炭下滑伤人；人员接触运动部件伤害。 | Ⅱ～Ⅳ | 保护系统齐全，安全防护装置齐全。 |
|  | 矿车运输 | 车场信、集、闭系统不完善、可靠，巷道断面设计不合理。 | 矿车掉道，碰坏设备、设施伤人；矿车擦帮伤人等。 | Ⅱ～Ⅲ | 完善信、集、闭系统；按规程要求设计巷道断面。 |

六、矿井防治水系统（单元）风险评估

1、对矿井涌水量进行核实；

2、对矿井中期的开采，要认真考虑防排水问题；

3、要考虑供电系统和排水系统的适应；

| 危 险 来 源 | 触 发 事 件 | 可 能 的 后 果 | 危 险 等 级 | 控 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 煤 工作面 | 1、大面积回采，裂隙带进入灰岩含水层； 2、接近导水断层带、导水钻孔、老空、小窑采空区，未进行探放水。 | 透水事故、瓦斯爆炸和有毒有害气体伤人。 | Ⅲ～Ⅳ | 采取水文动态观测，探放水措施。 |
| 掘 进 工作面 | 接近导水断层带、导水钻孔、老空和小窑采空区，未进行探放水。 | 透水事故、瓦斯爆炸和有毒有害气体伤人。 | Ⅲ～Ⅳ | 采取探放水措施。 |
| 排 水 系 统 | 1、对矿井涌水量估计不足； 2、水泵、排水管、电气设备能力不够； 3、防水闸门设置不合理； 4、水仓容量不够。 | 淹井事故。 | Ⅲ～Ⅳ | 认真分析矿井涌水量，合理设计排水系统，留有余量。按规定设置防水闸门。 |

七、矿山供电系统（单元）风险评估

南沟煤业为双回路供电。对线路设计要考虑低温、凝冻的影响，要考虑雷区防雷电的要求。井下供电一定要完善三大保护。对掘进工作面供电要实行“三专两闭锁”供电方案。井下变电所要装设向外开启的防火门，机电硐室，配足扑灭电器火灾的灭火器材。

| 危险 来源 | 触 发 事 件 | 可 能 的 后 果 | 危险 等级 | 控 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 架 空 线 路 | 冰冻、刮风、雷击、断线、倒杆、架空线路共振、短路。 | 矿井停电、线路断线、倒杆、线路短路起火。 | Ⅱ～Ⅲ | 合理设计供电线路，采取融冰措施，线路安装自动重合闸装置（不含对井下供电的线路）。 |
| 地面 变电所 | 开关遮断容量不够；大气过电压；变电所受灰尘及小动物影响；变电所火灾；变电所出线接头短路；人员误操作。 | 开关爆炸，电气设备过电压损失；变电所母线短路起火。 | Ⅲ | 合理计算母线短路电流，正确选择开关容量；避雷装置设计合理；安全防护设施齐全；配齐防灭火器材、设备；加强人员培训。 |
| 井下机电硐室 | 开关遮断容量不够；电气漏电；变电所火灾；外部火灾侵入；人员误操作。 | 开关爆炸；电气漏电伤人；火灾烧伤人员和设备，产生有毒有害气体。 | Ⅲ | 合理选择开关容量；作好电气试验，使用操作规定的绝缘用具；配齐防灭火器材；安设防火铁门；加强人员培训。 |
| 井下供电线路 | 1、保护系统计算、整定有误； 2、接地系统不完善，电阻过大； 3、漏电保护装置失灵； 4、接头不符要求 | 1、电缆温度过高燃烧；2、线路出现故障时不动作；3、线路漏电伤人，引燃引爆瓦斯和其它可燃物；4、接头过热发生火灾。 | Ⅱ～Ⅲ | 合理选择电缆截面；计算短路电流，整定开关继电保护器；完善漏电保护装置；采取接线合接线。 |

八、高空作业、高压设备及装置系统（单元）风险评估

南沟煤业存在的高空作业主要是对地面电线的检修、房室维修、高压设备有压风机、乳化泵、氧气瓶以及瓦斯标样气样瓶等。

根据上述情况对其进行危险因素的风险评估。

1、地面线路检修，人员未系安全带；

2、线路检修或房室维修工作人员有惧高、高血压等病；

3、压力容器在运输、贮存过程中如果操作不当或贮罐泄漏，有可能发生重大火灾或爆炸事故，引起严重后果；

4、造成人员伤亡，设备毁坏。

5、国家财产受损失；

| 危险 来源 | 触 发 事 件 | 可能的 后 果 | 危险 等级 | 控 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高空检修线路、房室维修 | 高空作业未系安全保险绳，操作不符合规程及有关规定。 | 人员坠落 | Ⅲ | 严格按照规定选择操作人员，坚持系带安全保险绳。 |
| 压风机 | 未规定操作，无法打风钻，压风自救系统无风。 | 造成人员伤亡， | Ⅲ～Ⅳ | 不合格设备、管道、阀门要及时进行修理或更换 |
| 乳化泵 | 压力表、安全阀等安全装置失去灵活可靠。 | 造成人员伤亡，设备毁坏 | Ⅲ～Ⅳ | 设备、管道、阀门要及时进行修理或更换 |
| 瓦斯标气瓶 | 贮罐泄漏，有可能发生重大火灾或爆炸事故，引起严重后果； | 造成人员伤亡，设备毁坏 | Ⅲ～Ⅳ | 在氧气发生器周围50米范围内，严禁烟火 |
| 氧气瓶 | 贮罐泄漏，有可能发生重大火灾或爆炸事故，引起严重后果； | 造成人员伤亡，设备毁坏 | Ⅲ～Ⅳ | 在氧气发生器周围50米范围内，严禁烟火，轻拿来轻放。 |

总  结

我矿针对可能出现的风险因素逐项进行了分级、采取控制措施，已将事故发生的可能性将至最低，能够满足我矿安全生产需求。

## 4.5 通信系统及物质装备维护、保养方案

4.5.1 通信系统维护、保养方案

为了进一步提高煤矿通信系统故障防范意识，保证矿井安全生产和职工人身安全；以最大限度地降低事故危害影响程度，提高通信系统检修人员处理应急故障的抢修应变能力，特制定本方案。

1、成立通信系统事故应急救援指挥领导小组总指挥：经理（经理未到场时，值班领导负责指挥）

2、副总指挥：总工程师、各副经理及调度主任、机电科长、安检科长。

3、通信系统事故应急救援的主要任务：对井上、井下发生通信系统故障时，必须在较短时间内恢复并正常投入使用。

通信系统事故应急救援的主要职责

1、负责事故应急救援的管理和组织。

2、负责事故应急救援的技术知识培训。

3、负责事故应急救援人、财物的组织和调配。

4、负责物资的管理。

程序

1、值班调度员接到发生故障汇报时，由领导小组、副指挥长（机电副经理），查明其原因，作出正常的判断，制定解决方案。

2、凡被通知的单位和人员都应作好一切恢复系统的人力、物力的准备工作，听候安排。

3、调度员随时向总指挥汇报处理的进展情况。

4、通讯维修工必须服从调度指挥。

5、事故处理完毕后，各科室与区队积极组织人员恢复正常生产。

通信联络系统操作人员岗位职责

1、遵守劳动纪律，服从调度指挥，做好作业前准备，认真做好本职工作，操作人员应经培训合格，持证上岗。

2、严格操作规程，实行定期巡视监测管理，确保通话质量和线路的畅通。

3、熟悉煤矿安全规程和矿井防爆要求，严格停送电管理制度，确保安全生产。

4、熟悉本矿生产、调度、管理等各环节通信联络系统并能正确使用。

5、地面或井下固定人员必须坚守工作岗位，严禁有脱岗、串岗、睡觉的行为。

6、若遇通信联络系统发生故障，操作人员必须立即向领导汇报，及时查明原因，采取措施尽快恢复。

7、因操作不当或其它原因致使通信系统损坏，除按规定处罚外，按其经济损失多少经矿委研究按比例进行赔偿。

8、调度室监控员每天24小时有人值班，认真填写设备运行记录和使用记录。若遇到异常情况，立即通知公司领导值班人员。

9、保持通讯现场整洁，做好文明生产。

通信联络系统设备管理制度

1、设备设施管理人员必须熟悉掌握它的性能、特点，发现故障及时处理并填写故障登记表。

2、系统应进行定期检查，保证设备状态良好，工作正常。

3、严禁外来人员进入调度监控中心机房，打扰值班人员工作，损坏系统设备。

4、使用的系统设备、设施必须符合煤矿安全规程的规定，严禁无安全标志的设备、设施入井。

5、系统设备、设施应做到定期检查，保证状态良好。

6、设备设施应置于围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的位置，以免损坏设备设施。

7、井下各地点放炮时，必须制定保护设备、设施的措施，防止破坏设施、设备。

8、通信、信号和控制等装置，应优先采用本质安全型，严禁通信线路利用大地作回路。

9、通信系统设备必须具备良好的防雷和接地保护措施。

10、通信系统的设备设施管理人员必须严格执行报废管理制度。

通信系统设备设施技术资料管理制度

1、网络管理员负责通信系统设备设施技术资料管理。

2、建立健全通信设备、设施、仪表的技术档案，并进行分类管理妥善保存。

3、对系统采取定期检查发现的故障以及处理的情况必须进行详细登记备查。

4、对所有收集的技术资料必须真实、可靠，便于指导今后的工作。

5、设备、设施维护、保养人员必须查明事故原因，检修情况都必须进行记录。

6、技术资料管理人员必须是经过专业培训合格的人员方能上岗。

7、各类技术资料档案一律不准销毁，否则，给予当事人按情节轻重进行经济上的处罚并开除离矿。

8、系统技术档案资料的查阅，必须履行借阅手续，各单位因工作需要查阅资料，须经公司领导批准后借阅。

通信联络系统值班制度

1、每天实行24小时值班，严禁擅自离岗，严格执行人交人、手交手，你不来我不来的交接班原则。

2、值班记录必须清楚，对通信系统发生故障出现的时间、地点、汇报人及维修人员姓名都要详细记录，若因失职要严肃追究责任。

3、各种记录要填写规范、字迹清楚、摆放整齐、保存完好。

4、严禁外来人员擅自进入通信系统值班室，禁止无关人员和单位使用本单位的电话，确需要到值班室办事，值班人员应做好详细登记。

5、交接班时，交接班人员和接班人员必须共同检查通信系统的设备设施运行情况进行检查，对检查的情况双方签字。

6、交接班前，交接班人员必须提前打扫室内卫生，保证清洁，物品摆放整齐有序，否则接班人有权拒绝接班。

7、交班前应进行通讯试验，如有故障不通时，值班人员应通知维修人员进行处理，尽早恢复通话。

8、严禁值班人员使用值班电话谈与调度无关的事情。

通信联络系统设备定期检修制度

1、设备设施维护检修人员每天都要检查设备及电缆，发现问题及时处理，并将结果报监控中心。

2、定期对备用电源进行测试，不能保证设备连续工作2小时应及时更换。

3、每3个月对通信设备进行全面检修，确保井上、井下通信联络运行稳定、可靠，并做好检修记录。

4、每月维修人员不少于2次对井下各通信地点的防爆电话、通话质量进行检查，发现故障立即修理并做好记录。

5、管理人员必须熟悉设备的功能、特点等，经培训考试合格方能上岗。

6、检修设备的人员，严格执行操作规程，若违反规程致使设备损坏，由当事人照价赔偿。

7、设备应做好定期检查外还需随时进行巡查，以保证设备状态良好、工作正常。

8、经常清除话机灰尘、油污和潮气，擦试调整各个触点，保证接触良好，通话效果良好，铃声响亮等。

通信联络系统运行管理制度

1、系统应定期进行巡视和检查，发现故障及时处理并填写故障登记表。

2、掌握有关通讯设备的性能、结构、原理和操作方法，建立健全各类台帐和记录报表，操作人员和维护人员经培训合格方可持证上机操作。

3、调度监控中心应24小时值班，认真填写设备进行和使用记录。

4、若遇到异常情况或报警信息后，值班员应立即通知值班领导，值班领导应立即采取应急措施并记录备案。

5、系统的历史数据应妥善保存，备份数据和图纸、技术资料至少要保存1年以上。

6、设备运行管理员每天都要对运行情况做好详细记录，若失职影响正常生产秩序，按规定给予经济处罚。

7、严禁不相关部门和人员使用调度电话，以免影响工作。

通信联络系统故障报告制度

1、设备维护管理人员应定期检查，发现故障及时查明原因立即向调度室报告并及时进行处理，同时填写故障登记表。

2、值班人员接到故障报告后，作好详细记录并向相关领导进行汇报。

3、通讯设备、设施发生故障时所需的材料由机电科、综合办落实，立即进行修复尽快在短时间内恢复通话。

4、随时掌握系统的可靠性，出现故障时，应向矿相关负责人汇报，查明原因进行处理。

5、系统应具有良好的防雷和接地措施，出现问题立即向上级有关部门报告，请求及时整改。

6、遇到异常情况或报警信息后，值班人员立即通知值班领导，值班领导应立即采取应急措施并记录备案。

7、维护人员发现系统异常情况应向有关单位汇报并进行核实。

8、设备使用前,应按要求调试,并在地面通电运行不小于24小时,合格后方可投入使用。

4.5.2 应急救援物资装备管理及维护保障措施方案

为完善我矿应急管理体系，加强应急救援工作，保证应急救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发事件的发生，特制定应急

救援物资装备管理及维护方案。

一、制度要求

1、应急救援物资装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用。

2、各队组对现有的应急救援物资装备负有储存和妥善保管的责任对救援物资装备应定人、定点、定期管理。

3、对于具备应急救援器材箱的队组应明确应急救援器材箱钥匙所在不得随意挪动，保证在突发事件时应急救援器材箱可以顺利开启。

4、各个救援物资装备责任人应按规定定期对物资装备进行检查、维护、清洁及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物 资装备、定期进行清洁擦拭。如发现较为严重问题时，应及时上报， 并将检查、维护、清洁情况记录在案。

5、加强对员工的培训教育，使员工掌握应急救援物资装备的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资装备在日常情况下的完备有效。

6、供应科经常对应急救援物资装备存储、检查、维护、擦拭、记录 情况进行督导，促进对救援物资装备管理水平的持续提高。

7、对于工作不到位现象，供应科会同安检科，有权根据相关管理规 定对责任人进行处罚，对于由于工作失误而造成的后果按矿相关管理规定执行。

8、不得随意对应急救援物资装备进行拆解维修。

二、管理制度

（一）安全消防制度

1. 库房要建立消防组织，有明确分工，实行防火责任制，严禁烟火， 各个防火标志要悬挂在醒目位置，库区要配齐各种消防设施、

器 具并定期检查、维修，保持完好，库房料场禁止明火取暖，需明 火取暖时要提出申请，制度防范措施经批准执行。料场、仓库间应留有消防通道，及时清理各种易燃杂物，发现火灾及时鸣笛并打119 电话报警，通知本单位负责人积极组织人员扑救。

2. 物资的装卸，搬运和堆码放，要轻起轻放，严禁野蛮装卸和三违，确保人员、设备物资安全。

3. 保管员离开库房时要做到人走、窗关、灯闭、门落锁。

4. 库区根据季节做好防雷电、防洪、防风、防冻措施，消除各种自 然灾害和事故。

（二）物资保管保养制度

1、物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适应的存放仓库、场地，做到分类存放，定点堆码，合理布局，方便收发作业，安全整洁。

2、物资分区、分类堆码，按机型和规格型号系列化摆放，货架上的物资要上摆轻下摆重，顶上摆放的不常用。

3、加强物资保管和保养工作，做到“六无”保存，即无损坏、无丢 失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。

4、库存物资要坚持永续盘点和定期盘点，做到帐、卡、物、资金四 对口，盘盈和盘亏，损坏物资要如实上报，并查明原因，报领

导审批， 保管员不得以盈补亏来将盘盈和损坏物资自行处理。

（三）物资发放制度

1. 严格领发料手续，保管员发料时，要严格按规定定期签发的领料 单或让售单的物资品名，规格数量发放，实发物资论件的不得多发或少发，小件定量包装的尽量整包发放，料单和印签齐全。

2. 发料要一次发清，当面点清，凡已办完出库手续，领用单位不能 领出的，或当月不能领出的设备及大宗材料，保管员应与领料人做好记录，双方签字认可，办理代保管手续。

3. 出库物资的过磅、点件、检尺、计量要公平，磅码单、检

尺数、 材质检验单设备两证(产品合格证，质量检验证)说明书及随机工具，零配件要在发料时一并发出。

4. 凡规定交旧领新或退换包装品物资必须坚持交旧领新和回收制度。

5. 保管员发料要贯彻物资“先进先出”有保存期的先发出，不合格物资不出库的原则。

6. 保管不得以任何理由，在发料时以盈补亏，刁难领料人员补单，为自己承担丢失、串发、损坏物资的责任。

三、维护制度

（一）日常检查

1、设备或设施、防护器材的每日检查应由所在岗位执行。 检查器材或设备的功能是否正常。如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理。

2、安检科检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无

损和适当保护状态。

5、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。

6、消火栓、供水阀门等所有转动部位应定期加注润滑油。

（二）灭火器材的定期检查

A、每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态：

1、检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多，也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢 固铅封。

2、检查压力表指针是否在绿色区域，如指针在红色区域，应查明原因，检修后重新灌装。

3、检查可见部位防腐层的完好程度，轻度脱落的应及时补好，明显腐

蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验，合格者再进行防腐处理。

4、检查灭火器可见零件是否完整；有无变形、松动、锈 蚀（如压杆）和损坏，装配是否合理。

5、检查喷嘴是否通畅，如有堵塞应及时疏通。

B、定期检查

1、每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查，并应及时充填。

2、对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

3、灭火器应进行水压试验，一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后，每年一次。加压试验合格方可继续使用，并标注检查日期。

4、检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的保护措施是否正常。

## 4.6 应急救援体系响应程序图

## 4.7 事故电话通知顺序

## 4.8事故上报流程图

事故等级划分：

特别重大事，是指造成30人以上死亡

或者100人以上重伤，或者1亿元以

上直接经济损失的；

重大事故，是指造成10人以，30人以下

死亡，或者50人以上100人以下重伤，

或者5000万元以上1亿元以下直接经济

损失的事故；
较大事故，是指造成3人以上10人以下

死亡，或者10人以上50人以下重伤，

或者1000万元以上5000万元以下直按

经济损失的事故：
 一般事故，是指造成3人以下死亡，或

者10人以下重伤，或者1000万元以下

直最经济损失的事故；
“以上”包括本数，“以下”不包括本数

## 4.9 应急提供图纸

A  井上、下对照图（技术科提供）

B  采掘工程平面图（技术科提供）

C  巷道布置图（技术科提供）

D  矿井通风系统图（一通三防科提供）

E  洒水降尘系统图（一通三防科提供）

F  矿井通讯系统图（监控室提供）

G  安全监控系统图（监控室提供）

H  井下排水系统图（机电科提供）

I  井上、下供电系统图（机电科提供）

J  井上下运输系统图（机电科提供）

K  机电设备布置图（机电科提供）

L  避灾路线图（安检科提供）

## 4.10 有关协议

# Text boxes

集团公司

国家、地方政府有关部门

矿山救护大队

现场救援组

现场保卫组

物资保障组

应急救援指挥中心

事故善后处理组

公司及事故有关单位

医疗救援组

宣传组

应急救援指挥部

技术专家组

通信信息组

交通运输组

后勤服务组

生产安全事故现场

经费保障组

事故现场人员汇报

公司调度室

值班副经理

调度主任

经  理

其他副经理及副总工

应急救援指挥部其他成员及兼职救护队成员

集团公司及其他上级部门

忻州市矿山救护大队

宁武县人民医院

调度室

现场第一发现人

公司领导

集团公司

判断事故等级决定是否上报

较大事故

1小时内上报

县人民政府和县安全生产管理部门

市人民政府和市安全生产管理部门

省人民政府和省安全生产管理部门

上报时间不得超过2小时

特别重大事故、重大事故

国务院安全生产监督管理部门